## Slide 1: Gestión Ambiental en Minería MI55D
Capítulo 5
Evaluación de impacto ambiental en proyectos mineros

## Slide 2: Descripción del proyecto
Antecedentes generales
Nombre del proyecto
Identificación del titular
Objetivo del proyecto
Localización: según coordenadas geográficas y según división político-administrativa
Definición de las partes del proyecto
Monto estimado de la inversión
Vida útil
Descripción cronológica de las etapas

## Slide 3: Descripción del proyecto
Etapa de levantamiento
Acciones y obras necesarias para la recolección de datos
Etapa de construcción
Acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto.
Etapa de operación
Acciones, obras y requerimientos
Procesos unitarios y globales
Materias primas
Productos finales e intermedios

## Slide 4: Descripción del proyecto
Etapa de cierre
Acciones, obras y medidas que implementará el titular
Ojo: generalmente, la aprobación del EIA queda condicionada a la presentación de planes de cierre; el cierre de faenas mineras está regulado a través del reglamento de seguridad minera (SERNAGEOMIN)

## Slide 5: Etapas de un proyecto minero e impactos asociados
En los contenidos exigidos para los EIA en la descripción del proyecto, se distinguen las siguientes etapas:
  levantamiento de información de terreno (exploración)
  construcción
  operación
  cierre y/o abandono

## Slide 6: Etapas de un proyecto minero e impactos asociados
Exploración:
  Geología y Muestreo
  Construcción de caminos y plataformas para sondajes
  Sondajes
  Túneles y calicatas
  Campamento

## Slide 7: Etapas de un proyecto minero e impactos asociados
Construcción:
  Contratación Personal
  Campamento
  Caminos
  Aducción agua
  Remoción de sobrecarga/inicio de mina subterránea
  Planta
  Tranque de relaves
  Transporte material

## Slide 8
Depósito de estériles
Transporte
Aceite y combustibles
Reactivos
Explosivos
Personal
Concentrados
Campamento
Desechos domésticos
Etapas de un proyecto minero e impactos asociados
Operación:
Contratación personal
Rajo/mina subterránea
Planta procesadora
Generación de energía
Laboratorio Químico
Taller de mantención
Desechos industriales
Tranque de relaves

## Slide 9: Etapas de un proyecto minero e impactos asociados
Cierre:
  Cese de actividad
  Desmantelamiento de la planta
  Tranque
  Rajo/mina subterránea
  Botaderos

## Slide 10: Identificación y evaluación de impacto
Identificación de impacto
  Objetivo: establecer relaciones entre las distintas etapas y operaciones del proyecto y los distintos medios susceptibles de estar afectados.
  En general, se trabaja en una matriz de impacto.
Caracterización de impacto
  Intensidad: moderado, severo, crítico
  Frecuencia: permanente, temporal, periódico, irregular
  Probabilidad de ocurrencia: alta, media, baja
  Reversibilidad - irreversibilidad
Evaluación y cuantificación de impacto

## Slide 11: Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución.
  Medidas que evitan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante la no ejecución de una obra o una acción o de alguna de sus partes.
  Medidas que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o a través de la implementación de medidas específicas.

## Slide 12: Medidas de reparación y de compensación
Las medidas de reparación y/o restauración tiene por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas.
Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Reemplazo o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectado por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad..

## Slide 13: Prevención y control de riesgo
Si se deducen eventuales situaciones de riesgos al medio ambiente, se deberá proponer medidas de prevención de riesgo y control de accidente.
Las medidas de prevención de riesgo tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente.
Las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad en tanto pueden causar daños a la vida, a la salud humana o al medio ambiente.

## Slide 14: Contaminación atmosférica
Objetivos de las medidas de mitigación:
  Reducir la emisión de contaminantes.
  Evitar la dispersión no controlada de los contaminantes (emisiones fugitivas).
  Abatir los contaminantes en las emisiones controladas.
  Asegurar una buena dispersar los contaminantes en forma controlada.

## Slide 15: Contaminación atmosférica
Medidas y métodos de tratamiento:
  Depuración de gases y vapores: lavadores húmedos, reacciones químicas catalizadas, etc.
  Depuración de partículas sólidas y líquidas: cámaras de sedimentación, ciclones, precipitadores electrostáticos, filtros, lavadores húmedos.
  Reducción de emisiones dispersas de polvos: riego con agua, etabilizantes químicos, láminas filtrantes, pantallas, recogida selectiva de polvos, revegetación, lavado de vehículos, modificación de emplazamiento, confinamiento, cambio de sistemas de manipulación y transporte. .

## Slide 16: Contaminación de las aguas
Objetivos de las medidas de mitigación:
  Evitar la generación de contaminantes.
  Limitar la dispersión de los contaminantes que se generan.
  Abatir los contaminantes presentes en agua.
  Separar las fases contaminantes.

## Slide 17: Contaminación de las aguas
Medidas y métodos de tratamiento:
  Recirculación y reuso de las aguas de proceso.
  Control de la generación de aguas ácidas por disposición adecuada de los residuos mineros.
  Sistemas de decantación de sólidos en supensión.
  Control de pH.
  Colectores y filtros coalescedores para la remoción de aceites y orgánicos.
  Flotación por aire disuelto.
  Floculación.
  Tratamientos químicos y biológicos.