## Slide 1: Gestión Ambiental en Minería MI55D
Capítulo 6
Diseño ambiental de proyectos mineros

## Slide 2: Componentes ambientales
Aire (calidad del aire, ruido y vibraciones)
Agua: disponibilidad y calidad del agua; agua superficial y subterránea
Suelos
Flora y fauna
Aspectos socio económicos y culturales

## Slide 3: Temas ambientales a tratar
Calidad del aire, ruido y vibraciones
Manejo y calidad de agua
Conservación de suelos, rehabilitación
Flora y fauna
Protección del patrimonio cultural
Transporte
Subsidencia
Manejo de residuos
Manejo de riesgos
Aspectos socio económicos

## Slide 4: Calidad del aire, ruido y vibraciones
Polvos y partículas en suspensión
  Efectos en la salud y en el M.A.
  Distintos sistemas de medición (PTS, PM10, PM2,5)
  Factores de emisión: necesidad de validarlos
  Mitigación: minimizar las áreas de intervención y las distancias de transporte
Ruidos y vibraciones

## Slide 5: Manejo y calidad de agua
Evaluar cada proyecto bajo situaciones extremas: precipitaciones y sequía
Periodo de retorno: 100 años
Trabajo de contención (plan de prevención de riesgo y manejo de contigencias)
Simulación computacional del balance hídrico
Calidad: sólidos en suspensión – piscina de sedimentación: 200 a 600 m3 / ha intervenida

## Slide 6: Manejo y calidad de agua
Generación de agua ácida: evaluar el potencial neto de neutralización de los distintos materiales
Problema de altas concentraciones de sulfatos
Separar los distintos tipos de agua

## Slide 7: Conservación de suelos, rehabilitación
Analizar el potencial de rehabilitación desde el inicio del proyecto
Conservación de los suelos existentes
Revegetación: generalmente se trabaja con especies autóctonas

## Slide 8: Manejo de residuos
Identificación, caracterización y cuantificación de los residuos
Residuos peligrosos: nueva regulación; se debe presentar un plan de manejo de estos residuos
Definir desde un inicio las áreas de manejo y disposición de los residuos, en particular los residuos mineros masivos (estéril, relave, escorias, ripios de lixiviación)

## Slide 9: Manejo de riesgos
Anälisis de riesgos: diseñar un plan de prevención y medidas de contigencias
Definir un horizonte (periodo de retorno de eventos extremos) y un nivel de riesgo aceptable (no existe el riesgo cero)
Los planes se deben actualizar en base al análisis de accidentes y de los resultados del monitoreo

## Slide 10: Aspectos socio económicos
Importante desarrollar el análsis para las distintas etapas del proyecto: construcción, operación, cierre y abandono.

## Slide 11: Etapas de la planificación minera
Ubicación de la mina
Estudios previos
Construcción
Prevención y control de la contaminación
Impactos biofísicos
Aspectos socio económicos
Monitoreo ambiental
Cierre

## Slide 12: Tareas a desarrollar
Trabajo por grupos de 2 alumnos
Preparar un informe (apuntes de curso) y una presentación (una clase)
Síntesis: no basta con un cut and paste
Estructurar el informe y la presentación

## Slide 13: Temas a desarrollar
Manejo eficiente de agua: abastecimiento, calidad (requerimienos según uso), consumo (analizar consumos para distintas operaciones), efluentes líquidos (regulaciones vigentes, tecnologísas de tratamiento), buenas prácticas.
Generación de aguas ácidas: predicción, prevención y control; relaves, botaderos y agua de mina; situación en Chile; buenas prácticas.
Análisis y control de riesgos: definiciones; prevención y contingencia frente a peligros naturales y accidentes; riesgos ambientales.

## Slide 14: Temas a desarrollar
Cierre de faenas mineras y rehabilitación: aspectos legales (en Chile y a nivel internacional); cierre por actividad (rajo, botaderos, relaves, etc.); revegetación; buenas prácticas; costos (sistemas de garantías, seguros).
Monitoreo ambiental: variables medidas; externalización del servicio (ventajas e inconvenientes); aspectos intrumentales; análisis y manejo de datos (sistemas de información geográficos SIG).