## Slide 1: Simulación de un turno

## Slide 2: Problema (1)
Determinar la variabilidad horaria de la demanda de aire al interior mina según las diferentes actividades realizadas.
Supondremos que la calidad de aire no se ve afectada, esto es, nos interesaremos sólo por la variabilidad horaria de la CANTIDAD demandada de aire.

## Slide 3: Problema (2)
Analizaremos esta variabilidad en base a actividades previamente planificadas.
Se supondrá un circuito de ventilación que debe satisfacer el conjunto de estas actividades.
Mina explotada mediante SLC (Sub Level Caving).
Se considera un turno de 8 horas.

## Slide 4: Actividades simuladas (1)
Producción:
Flota total de 5 equipos LHD (con su respectivo operador)
Requerimiento de ventilación: 720 m3/min (por cada LHD; rango habitual 126-840 m3/min, depende del tamaño del equipo)

## Slide 5: Actividades simuladas (2)
Perforación de producción:
Flota total de 3 equipos Simba (con su respectivo operador)
Requerimiento de ventilación: Sólo el operador, es un equipo eléctrico.

## Slide 6: Actividades simuladas (3)
Tronadura:
2 cuadrillas a cargo (3 personas cada una).
Requerimiento de ventilación por explosivos: 710 m3/min por galería de producción tronada (60-75 min de ventilación aprox.)

## Slide 7: Actividades simuladas (4)
Mantención:
Taller con 3 equipos en mantención de capacidad, 6 personas en total.
Requerimientos de ventilación: 300 m3/min para ventilación de gases (es variable, depende de las actividades que se realicen)

## Slide 8: Actividades simuladas (5)
Vehículos menores:
6 camionetas para el desplazamiento de jefes de turno y monitores en general.
Requerimiento de ventilación: 0.26 m3/min por caballo de potencia, supondremos P=120HP.

## Slide 9: Actividades simuladas (6)
Personal:
5 m3/min por persona (legislación exige como mínimo 3 m3/min por persona).

## Slide 10: Planificación (1)
Hora 1:
LHD-1 operativo en producción (3 equipos en espera de operador).
LHD-5 en mantención.
2 Simba en perforación de producción (resto de la flota en reserva).
3 camionetas en terreno (1 persona cada una).

## Slide 11: Planificación (2)
Hora 2:
LHD-1, LHD-2, LHD-3,LHD-4 operativos.
LHD-5 en mantención.
Sale Simba a mantención. Un Simba en perforación (resto de la flota en reserva).
2 cuadrillas de tronadura comienzan a cargar tiros (dos camionetas).

## Slide 12: Planificación (3)
Hora 3:
5 camionetas en terreno.
LHD-2, LHD-3 salen a mantención preventiva.
LHD-5 entra en operación.
Cuadrillas de tronadura trabajando.
Flota completa de perforación operativa.

## Slide 13: Planificación (4)
Hora 4:
Cuadrilla 1 se retira, cuadrilla 2 termina conexiones finales para tronar. Se trasladan en camioneta.
No hay equipos operativos ni operadores al interior mina (para simplificar, pues SLC permite tronar en distintos niveles sin interrumpir la operación en otros)
Tronadura, 5 galerías en distintos niveles (final de la hora 4)
Mantención esta lo suficiente mente alejado (continua operaciones).

## Slide 14: Planificación (5)
Hora 5:
Ventilación por tronadura, no hay actividad en la mina.

## Slide 15: Planificación (6)
Hora 6:
LHD-1, LHD-4, LHD-5 operativos.
2 Simbas operativos, 1 en mantención preventiva.
3 camionetas en terreno (1 persona cada una).

## Slide 16: Planificación (7)
Hora 7:
LHD-2 se suma a la operación.
2 Simbas operativos.
2 camionetas en terreno (1 persona cada una).
Mantención termina actividades al final de la hora 7.

## Slide 17: Planificación (8)
Hora 8:
Sólo LHD-1 en operación.
Flota de perforación inactiva por salida de turno.
2 camionetas en terreno (1persona cada una).

## Slide 18: Caudal horario requerido (1)

## Slide 19: Conclusiones (1)
Claramente la demanda por aire al interior mina es variable en el tiempo, aunque las operaciones estén previamente planificadas.
La demanda por aire refleja directamente el nivel de actividad en la mina.