## Slide 1: Dimensionamiento de flotas de equipos

## Slide 2: Objetivos (1)
Comprender a grandes rasgos como se dimensiona una flota de equipos de perforación, carguío y transporte para una mina a cielo abierto.
Comprender como influyen las capacidades, disponibilidades, rendimientos en el número de equipos a utilizar.

## Slide 3: Antecedentes generales (1)
Disponibilidad: es el porcentaje del tiempo total en que el equipo está disponible mecánicamente para ser utilizado para su labor principal.
Utilización: porcentaje del tiempo disponible en que el equipo está efectivamente siendo utilizado para su labor principal.

## Slide 4: Antecedentes generales (2)
Rendimiento: es el grado de productividad que un equipo tiene en su labor principal, debe ser medido en unidades consecuentes a esta labor y el objetivo que tenga la medición de este. Por ejemplo: una pala de cables tiene una capacidad de mover 80000 toneladas por día de material.

## Slide 5: Problema (1)
Una mina a cielo abierto debe mover diariamente un total de 400000 t de material (mineral y estéril) desde el rajo. Se pide dimensionar los equipos necesarios (palas, camiones y perforadoras) considerando los siguientes parámetros:
Se trabajan dos turnos por día de 12 horas cada uno.

## Slide 6: Problema (2)
Palas mecánicas: capacidad del balde de 44yd3, factor de llenado de 90%, densidad del material 2.7t/m3, disponibilidad 90%, utilización 95%, tiempo por baldada 1min.
Camiones: capacidad de la tolva de 240t, distancia media de transporte de 2.5km, velocidad media cargado 10km/h, velocidad media descargado 15km/h, tiempo de aculatamiento 1min, disponibilidad 80%, utilización 95%.
Perforadoras: burden 10m, espaciamiento 9.5m, altura de banco 15m, velocidad de perforación 60m/h, disponibilidad 85%.

## Slide 7: Solución (1)
Primeramente se debe estimar el rendimiento de la pala de cables en toneladas por día, suponiendo que siempre tiene material para cargar (lo que depende de la perforación y tronadura) y camión para recibir. Para lo que se debe considerar lo siguiente:
44yd3 = 33.6m3. Densidad 2.7t/m3 => 90.8t. Llenado 90% => 81.7 t/balde.

## Slide 8: Solución (2)
Tiempo por baldada 1min => 4903 t/h.
10 horas trabajadas por turno => 49030tpt.
2 turnos por día. Utilización 95% => 83841 tpd (corresponde al rendimiento efectivo del equipo).
Si necesito mover 400000tpd y cada pala mueve 83841tpd calculo el número de palas requeridas como: 400000/83841=4.7 ~ 5 palas de 44 yd3.

## Slide 9: Solución (3)
Para calcular el número de camiones necesario, se estima cuantos camiones necesito por pala, para que esta esté trabajando continuamente. Considerar lo siguiente:
81.7t/balde. 240t/tolva => 3 baldes/tolva (número de baldadas para cargar un camión).

## Slide 10: Solución (4)
3 baldes/tolva. 1min/balde => 3min/tolva (tiempo de carguío por camión).
Velocidad cargado 10km/h. Distancia 2.5km => 0.25h (tiempo de viaje cargado).
Velocidad descargado 15km/h. Distancia 2.5km => 0.16h (tiempo de viaje descargado).
Tiempo descarga 1min.

## Slide 11: Solución (5)
Sumando los tiempos anteriores, se obtiene un total de 28.6min para el ciclo del camión (cargar, transportar, descargar y volver al punto de carguío).
En este tiempo, considerando que la pala demora 3min en cargar cada camión, ésta puede cargar un total de 28.6/3 = 9.5 ~ 10 camiones.
En consecuencia, cada pala tener 11 camiones para satisfacer la producción.

## Slide 12: Solución (6)
Disponibilidad 80%. Utilización 95% => 11/(0.8*0.95) = 14.4 ~15 camiones/pala (efectivamente).
Como se calculó un total de 5 palas, se tiene en consecuencia un total de 75 camiones de 240t.
Observación: la flota de camiones calculada es una solución aproximada pues las distancias de transporte no son constantes y la asignación de camiones, gracias a los sistemas DISPATCH puede optimizarse de modo que se mejoren tiempos de espera y otras pérdidas.

## Slide 13: Solución (7)
La perforación debe llevarse adelantada al proceso de carguío para que estos tengan cierta holgura e independencia, es por esto que los rendimientos de las perforadoras deben calcularse en unidades mensuales y no diarias. Para estimar el número necesario de perforadoras debe considerarse:
Cada pozo de tronadura remueve un total de 10*9.5*15*2.7 = 3848t. Se perforan 17 metros por pozo (pasadura) => 226t/m perforado.

## Slide 14: Solución (8)
400000tpd. 30d/mes => 12000000t/mes (requerimiento de tonelaje mensual).
226t/m. 12000000t/mes =>12000000/226 = 53097 m/mes (necesidad de perforación).

## Slide 15: Solución (9)
60m/h. 9h/turno. 2turnos/d. Disponibilidad 85%. 30d/mes => 27540 m/mes (rendimiento de perforación).
53097m/mes. 27540 m/mes (cada perforadora) => 53097/27540 = 1.9 ~ 2 perforadoras.

## Slide 16: Resultados (1)
5 palas de 44yd3.
75 camiones de 240t.
2 perforadoras (60m/h).