## Slide 1: Transferencia de Energía Calor de fermentación y balance de energía

## Slide 2
Calor de fermentación
El metabolismo celular es una reacción global exotérmica 
Si se desea trabajar a una temperatura constante se debe REMOVER el calor de la fermentación.
¿ Cómo calcular el Calor de fermentación?
El calor de fermentación, QF, se puede calcular en base a balances de energía en los cuales se consideran:
  La oxidación de sustrato
  Formación de biomasa
Algunas formas simples de estimación son:

## Slide 3
Fermentaciones anaerobias
Se considera que la fracción de sustrato que se convierte a células es muy pequeña 
  QF [Kcal/ l h] = QR [Kcal/ l h]
QR: Calor de reacción de la secuencia metabólica principal. Este calor se calcula por los métodos termodinámicos clásicos, basados en calores de combustión y formación.
Fermentaciones aerobias
Es indispensable considerar la formación de biomasa.
Una forma simplificada es la propuesta por Cooney et al. (1968):
  QF [Kcal/ l h] = 0.12 * NO2 [milimoles/ l h]
NO2: Demanda de oxígeno

## Slide 4
Balance de energía en todo el fermentador, que desprecia la acumulación. Se supone que los calores de las corrientes de entrada y salida y son despreciables.
  QF + QA = QP + QI
QA: Calor de Agitación.
QP: Pérdidas de calor
QI: Calor transferido por el sistema de enfriamiento. Este térmico será significativo en células que crezcan a altas tasas.
Además,
QF (8-15 [Kcal/ l h] ) >> QA (0.8-2.5 [Kcal/ l h] )

## Slide 5
Sistemas de enfriamiento
Equipo | Usos y limitaciones
Chaqueta | Se utiliza en equipos de tamaño piloto. Alto costo y área de transferencia limitada
Serpentín | Bajo costo y gran área de transferencia (pero en algunos casos no alcanza a ser suficiente)
Lluvia Externa | Barato y eficaz, se usa en conjunto con los serpentines.
Intercambiador externo | Si el serpentín no es suficiente. Aumento los costos y peligro de contaminación e insuficiencia de aireación.

## Slide 6
  Diseño de equipos de enfriamiento
El diseño de equipo de enfriamiento se basan en la ecuación:
  QF + QA = QP + QI
Asumiendo
QF: Se calcula según la fermentación (aeróbica o anaeróbica).
QA = 0.1 * QF , o se puede despreciar.
QP: Se puede estimar como las pérdidas de calor por las paredes de un cuerpo cilíndrico, suponiendo que tanto la temperatura interna como externa son constantes. Luego
QP = h**DT*HL* (Tf – Ta)
h: Coeficiente de convección [ 10 –25 Kcal/h m2]
DT: Diametro del tanque. HL: Altura del líquido
TF: Tª fermentador Ta: Tª ambiente.

## Slide 7
  Diseño de equipos (cont..)
Luego
QI = QF + QA – QP = 1.1*QF - h**DT*HL* (Tf – Ta)
En el caso de serpentines, se requiere de un serpentín que utilice generalmente agua como refrigerante. Dicha agua se calienta entre T1 y T2. La ecuación de diseño es:
QI = U*As* T
U: Coef. Global de transferencia de calor [400-800 Kcal/h m2 ºC]
AS: Area de transferencia de calor del serpentín.
T : Temperatura media logarítmica entre (Tf – T1) y (Tf – T2)

## Slide 8
  Diseño de equipos (cont..)
En fermentadores industriales la remoción de calor puede resultar costosa.
En fermentadores pequeños, el enfriamiento no es problema, algunas veces hay que adicionar calor para mantener las condiciones isotérmicas, debido a que las pérdidas se hacen más significativas.

## Slide 9: Esterilización Fermentación

## Slide 10
Esterilización
Conceptos básicos
Las fermentaciones se deben llevar a cabo con cultivos puros, dado que la presencia de otros microorganismos puede producir competencia por los nutrientes y/o producción de compuestos que inhiban la producción de productos de interés, por ello se necesita que al inicio de la fermentación el sistema se encuentre libre de m.o.
Existen procesos que necesitan que los efluentes se encuentren libre de m.o., es el caso de las etapas finales de los procesos de tratamientos de agua servidas o RILes.

## Slide 11
Para mantener las condiciones de asepsia se pueden aplicar procesos de:
Esterilización: Erradicación, remoción, destrucción o inactivación de todo tipo de vida, de tal manera que las células remanentes no puedan reproducirse, es decir, una eliminación de la capacidad de reproducción.
Desinfección: Remoción, destrucción o inactivación de esas células que podrían causar deterioro en el medio (no todas las células).
Pasteurización: Remoción, destrucción o inactivación de todo los patógenos viables naturales por medio de tratamiento térmico tanto para sólidos como líquidos.

## Slide 12
Elementos que se deben esterilizar
Fermentador
Equipos accesorios
      Mangueras
      Electrodos
      Agitadores
      Filtros
Medio de cultivo
Aire que circula por el fermentador
      Entrada
      Salida

## Slide 13
Métodos de esterilización
Método
Condiciones
Uso
Observaciones
Calor Húmedo
(Vapor)
121°C (250F)
15 psi
15 minutos
Medios Líquidos
Sólidos
Barato
Eficiente
Calor Seco
200°C
2 horas
Elementos de Vidrio
Sólido
Más caro que el calor húmedo y más lento, dado que los m.o son más resistentes al calor seco.
Filtración
0.2 m
Para productos sensibles a la temperatura, tales como enzimas, aire.
Agentes Químicos
No se utiliza en medios, pues puede permanecer e inhabilitar el crecimiento de los m.o.
Capacidad Oxidativa o alcalina:
Cloración que requiere de etapas posteriores para eliminar el cloro.
Ozonificación.
Mecánicos
 Vibración
 Ultrasonido
 Centrifugación a alta velocidad
Radiación:
Ultravioleta
Rayos X
Degradación del DNA
Utilizada en tratamiento de efluentes con flujos bajos

## Slide 14: Esterilización de aire

## Slide 15
Esterilización de aire
En fermentadores se necesita suministrar aire a velocidades del orden de 0.5 vvm (volumenes de aire por volumen de fermentador por minuto). Utilizar calentamiento resulta impracticable.
La concentración standard de m.o en el aire es del orden de 103 a 104 m.o/m3.
Los métodos más utilizados para realizar una esterilización del aire son:
  Filtros profundos
  Filtros de membrana (absolutos)

## Slide 16
Filtros profundos
Son filtros que se encuentran rellenos de vibra de vidrio que presenta la ventaja de:
 No se comprimen mucho
 No retienen humedad
 No es combustible.
El principio de estos filtros es que se produzca un contacto entre los m.o. y la fibra, este contacto puede ser de diferentes tipos:
1.- Intercepción directa
2.- Impacto por inercia
3.- Flujo turbulento del aire
4.- Movimientos Browniano (Difusión)
5.- Atracción electrostática

## Slide 17
Decaimiento del número de m.o
El decaimiento del número de m.o dependerá de la profundidad del lecho, resultando una variación de primer orden.
Así
No, NL: Número de m.o a la entrada y salida, respectivamente.
Generalmente se utilizan filtros de 1 a 2 metros.

## Slide 18
Eficiencia
Se define la eficiencia de un filtro,  , en base al largo necesario para alcanzar el x% de remoción de m.o. Generalmente se tabular para 90% de remoción. Así:
L (No – NL )/No
L= 1 – NL /No
L= 1- exp (-k*L)
Si se desea una eficiencia del 90% se reporta L90%

## Slide 19
Filtros de membrana (absolutos)
Son membranas que tienen un determinado tamaño de poros, pero resulta prácticamente imposible construir un filtro para aire donde el tamaño de poros este controlado.
Generalmente oscilan entre 0.5-1.0 m y 0.22-0.45 m.
Generalmente son de Polivinilalcohol (PVA)
Las ventajas son:
 Una pequeña caída de presión produce una gran eficiencia
Desventajas
 Resultan frágiles y de corta vida
Las fuentes de aire deben estar libres de aceite.

## Slide 20: Esterilización Química

## Slide 21
Esterilización Química
No se utiliza ampliamente dado que la mayoría de los desinfectantes tienen baja acción. Adicionalmente pueden interferir en el crecimiento de los m.o.
Se buscan agente que:
   Actúen en forma rápida
   No sean caros
   No sean inflamables
   No sean explosivos
   No sean tóxicos
Los más utilizados son:
  -propiolactona
  Oxido de etileno (en medio frio)
  Fenol o compuestos fenílicos (Crestol, ortofenil fenol)
  Alcoholes: Etanol, Metanol
  Halógenos: Hipoclorito, Cloroaminas.

## Slide 22: ESTERILIZACIÓN DE MEDIOS LÍQUIDOS

## Slide 23
Cinética de muerte de los microorganismos
La cinética de inactivación de los m.o es una cinética de primer orden respecta al número de m.o.
Se expresa como:
dN/dt = - kd N (1)
Donde:
N: Número de m.o en el tiempo t
kd : Constante de decaimiento o muerte,
es función de la temperatura, concentración de agentes nocivos (cloro, ozono)
Su dependencia con la
temperatura es del tipo Arrhenius:.

## Slide 24
Si se integra la expresión (1) se tiene:
Si se trabaja a temperatura constante se tiene:
donde No es el número de m.o iniciales en el sistema.

## Slide 25
Parámetros de las cinéticas de desactivación de diferentes m.o.
Microorganismo | T °C | Constante decaimiento kd sec-1 | Energía de activación Ed kcal/mol
Esporas de B.subtilis | 121 | 0.0051 | 74
B.stearothermophilus | 104 131 | 0.57 250 | 68.7
C.Botulinum | 104 | 7 | 82.1
E.coli |  |  | 127
Esporas en general | 121 | 0.0167 | 

## Slide 26
Comparación de Cinéticas de decaimiento a diferentes temperaturas
Comparación de cinéticas de decaimiento de diferentes m.o
Más resistentes

## Slide 27
Diseño de procesos de esterilización
Se define el factor “DEL”, , como:
Total = Ln (No/ Nt)
Donde No número de microorganismos iniciales
Nt número de microorganismos finales.
Considerando la ecuación
Se tiene que

## Slide 28
Los criterios de diseño son:
Si no se conoce kd, destruir las esporas.
Imposibilidad de esterilidad absoluta, se espera que sobreviva a lo más 10-3 esporas, ie,
    1 de 1000 fermentaciones se contamine (Nt = 10-3 esporas). Puede usarse otro criterio.
Si la esterilidad inicial es desconocida, se asume una concentración, [No], del orden de 103 esporas/ml (109 esporas/m3 )

## Slide 29
Procesos de esterilización
El proceso de esterilización comprende tres etapas:
a) Etapa de calentamiento
b) Etapa de mantención
c) Etapa de enfriamiento
Por lo tanto el factor “DEL” puede
dividirse en estas tres etapas:
Puede ser llevado a cabo en:
    Forma Batch
    Continua
L
kd

## Slide 30
Esterilización Batch
Las etapas de calentamiento y/o enfriamiento pueden ser:
Para Calentamiento
a) Vapor Directo (Modelo hiperbólico)
b) Resistencia Eléctrica (Modelo Lineal)
c) Camisa de calefacción con fuente isotérmico (Modelo Exponencial)
Vapor
Camisa de Vapor
Resistencia Eléctrica

## Slide 31
Esterilización Batch
Para Enfriamiento
d) Camisa de enfriamiento alimentada con fuente no-isotérmica y recirculación.
Camisa de Enfriamiento

## Slide 32
Los factores “DEL”
Calentamiento o enfriamiento
donde la temperatura es una función del tiempo, ie. T = f(t)
Dependen del tipo de calentamiento o enfriamiento utilizado.
Mantención
mantención = kd mantención * t

## Slide 33
Perfiles de temperatura
Calentamiento
a) Con vapor directo (Modelo hiperbólico)
T = To + (H * ms* t)/ (c* (M+ms*t)
To: temperatura absoluta inicial del medio [K]
c: calor específico del medio [J/Kg K]
H: Entalpía del vapor relativa a la temperatura del medio
H =HPresión saturación – H Tªmedio [J/Kg]
ms : Flujo másico de vapor [kg/s]
M: Masa inicial de medio a esterilizar [kg]
ms
M

## Slide 34
Perfiles de temperatura
Calentamiento
b) Con flujo de calor constante, resistencia eléctrica (Modelo Lineal)
T = To + q* t/(c* M)
To: temperatura absoluta inicial del medio [K]
q: velocidad de transferencia de calor [J/s]
c: calor específico del medio [J/Kg K]
M: Masa inicial de medio a esterilizar [kg]

## Slide 35
Perfiles de temperatura
Calentamiento
c) Camisa de calefacción con fuente isotérmico (Modelo exponencial)
T = TH + ( To – TH)* e (-U*A*t/c*M)
TH: Temperatura absoluta de la fuente de calor [K]
To: temperatura absoluta inicial del medio [K]
c: calor específico del medio [J/Kg K]
M: Masa inicial de medio a esterilizar [kg]
U: Coeficiente de transferencia global [J/s m2 K]
A: Area de transferencia [m2]

## Slide 36
Perfiles de temperatura
Enfriamiento
d) Camisa con fuente no isotérmica y recirculación (Modelo exponencial)
T = Tco + ( To – Tco)* exp [(1- e(-U*A/c*mc) ) mc *t /M]
TCO: Temperatura absoluta de la fuente enfriadora
To: temperatura absoluta inicial del medio [K]
mc: Flujo másico del refrigerante [kg/s]
c: calor específico del medio [J/Kg K]
M: Masa inicial de medio a esterilizar [kg]
U: Coeficiente de transferencia global [J/s m2 K]
A: Area de transferencia [m2]

## Slide 37: Algoritmo para el diseño del proceso de esterilización batch.
El objetivo es determinar el tiempo que debe durar la etapa de mantención, dado el tiempo de las etapas de calentamiento y enfriamiento dependen del proceso de transferencia utilizado.
a) Calcular Total = ln (No/Nt)
b) Determinar perfiles de T v/s tiempo de duración de las etapas
c) Graficar kd v/s t, dependiendo del proceso de calentamiento y enfriamiento.
d) Integrar el área de kd v/s tiempo para las etapas de calentamiento y enfriamiento. Integración gráfica, algebraica o numérica.

## Slide 38
Ejemplo
Un fermentador contiene 40 m3 (25ºC). Dicho fermentador será esterilizado por inyección directa de vapor saturado.
El medio contiene 5 *1012 [bacterias/m3] y necesita ser reducido a los niveles estándar (1* 10-3 bacterias )
El vapor (345 KPa) puede ser inyectado a un flujo de 5000 [kg/hr] y se detendrá cuando el sistema alcance 122ºC.
Durante la mantención la pérdida de calor será despreciable.
Una vez producida la esterilización se pasarán 100 [m3/hr] a 20ºC de agua para enfriar hasta 30ºC. El serpentín tiene un área de 40[m2] y un coeficiente de transferencia de calor para el enfriamiento de 2500 [kJ/hr m2 K]
La resistencia de las esporas se puede caracterizar por :
kd = 5.7 1039 e ( -2.834 105/ RT) [hr-1]
    La capacidad calórica del medio y la densidad son : 4.187kJ/kg K y 1000 kg/m3
    La entalpía del vapor saturado a 345K , HPresión saturación = 2731 KJ/Kg
    La entalpía a 25ºC, Htemp medio = 105 KJ/Kg
Estime el tiempo necesario para realizar una esterilización adecuada.

## Slide 39: Calculo de Total
    total = ln (No/N) =

## Slide 40: Perfiles de calentamiento y Enfriamiento
TCalentamiento = 298+ 78.4* t /(1+.0125*t)
  Si Tfinal = 122ºC = 395K  t = 1.46 [h]
    calentamiento = 14.8 [-]
TEnfriamiento = 39.8 - 102* e(-0.674*t)
  Si Tfinal = 30ºC = 303 K  t = 3.45 [h]
    enfriamiento = 13.9 [-]

## Slide 42
Diseño de sistemas de esterilización continua
Los equipos de esterilización continua pueden ser de dos tipos:
Inyección directa de vapor.
Resultan ser más eficientes dado que no hay barreras entre el medio y el vapor.

## Slide 43
Diseño de sistemas de esterilización continua
Intercambiadores de calor.
Placa
  Los que deben trabajar a bajas presiones, pero presentan una mayor área de transferencia de calor
Tubo y carcaza
Se recomiendan cuando se utilizan líquidos viscosos

## Slide 44
Ventajas que presenta la forma de operación continua v/s la batch
    Presentan mayor reproducibilidad
    Operan en forma más rápida
    Pueden operar a temperaturas más altas
    Son fáciles de automatizar
    Se puede recuperar el calor

## Slide 45
Diseño para sistemas de esterilización continua
Resultan ser análoga a la forma batch salvo que se debe diseñar el “largo de la zona de esterilización, L” en vez del tiempo de esterilización.
El tiempo de retención de una partícula en el esterilizador, mantención, se puede determinar considerando el largo del esterilizador, L y la velocidad promedio a la que se mueven las partículas, ū.
Asi:
mantención = L/ ū

## Slide 46
El algoritmo de resolución debe considerar que en este tipo de proceso de esterilización los tiempos de calentamiento y enfriamiento son despreciables (calentamiento continuo = enfriamiento continuo = 0)
por lo cual se cumple que:
mantención continuo = ln (No/Nt) = kdo e (-Ed/RT) *mantención
El tiempo de mantención es:
mantención = ln (No/Nt)/( kdo e (-Ed/RT) )
El largo del esterilizador se puede calcular por:
L = mantención * ū

## Slide 47
Ejemplo
Se requiere diseñar el sistema de esterilización para esterilizar un flujo de 2 m3/hr. La esterilización del medio debe realizarse en forma continua durante 5 semanas. Los niveles de esterilidad deben ser tales que la probabilidad de contaminación sea de 1 en 100.
Se utilizará un esterilizador continuo tubular de 10 cm de diámetro para calentar el medio a 125°C. Calcule el largo requerido del esterilizador.
Nota:
La cinética de muerte está dado por la expresión:
kd = 5.7 1039 exp ( -2.834 105/ RT) [hr-1]
La constante ideal de los gases R, es igual a 8.3144 J/K mol
La densidad y viscosidad del medio son: 1000 kg/m3 y 3.6 kg/m h respectivamente
El diseño debe considerar el total de m.o que pudieran ingresar al fermentador, durante todo el tiempo de la fermentación.

## Slide 48
Efecto de dispersión
Existe una desviación del frente de avance del fluido por efectos de la viscosidad, las turbulencias y la fricción con las paredes de la tubería. Esto provoca que se genere un frente de velocidades en el interior de la tubería, lo que conlleva a una esterilización desigual llegando a casos extremos en que haya una parte del fluido que no se esterilice.

## Slide 49
Si se considera un modelo dispersión, en la dirección x, para evaluar esta situación se tiene :
(A)
Donde D: Coeficiente de difusividad
ū: Velocidad promedio del fluido

## Slide 50
Si se adimensionalizan las variables de la ecuación anterior:
N’ = N/No x`= x/L
ū = F/A = Flujo volumétrico / Área Transversal
Si se definen los números adimensionales
Número de Pecler
Pe = ū * L /DZ = Transferencia de masa convectiva
Transferencia de masa difusiva
donde
L: Largo del esterilizador
Dz: Difusividad en el sistema, se puede utilizar correlaciones o con la siguiente gráfica en función del Número de Reynold Modificado,
NRe Modificado = dt * ū*

## Slide 51
Correlación para estimar la Difusividad de un sistema, en función del Número de Reynold Modificado
NRe Modificado = dt * ū*
Dz/(dt *ū)

## Slide 52
Número de Dahmkoler
Da = kd*L/ ū = Velocidad de reacción (muerte)
Transferencia de Masa
Sustituyendo en la ecuación (A) y resolviendo se llega a:
(B)
Donde

## Slide 53
Gráficamente la ecuación (B) queda de la forma:
Figura B
Da = kd*L/ ū
Pe = ū * L /DZ

## Slide 54
Algoritmo para determinar el largo, L, de un sistema de esterilización continuo
1.- Calcular el Número de Reynold Modificado (NRe Modificado)
NRe Modificado = dt * ū*

donde dt: Diámetro de la tubería
 y ū : Densidad, viscosidad y velocidad media del fluido
2.- Es base al Número de Reynold Modificado determinar la difusividad (Dz) en el sistema (usar correlaciones o Figura A)
3.-Asumir un largo, L, de esterilización y calcular el Número de Pecler y Número de Dahmkoler
4.- En base a la figura B determinar N/No. Grafica de la ecuación (B)
5.- Si cumple con el nivel deseado OK, sino volver al paso 3.