## Slide 1: LA CELULOSA
Manuel Betancur
Leonardo Pérez
TALLER DE DISEÑO EN SISTEMAS DE POTENCIA I
EL57C

## Slide 2: INDICE
La Celulosa (Producción, Tipos, Utilidades, Materias Primas)
Producción de Celulosa en CMPC
Cartón Prespan como aislante.
Industria de Celulosa en Chile
Ubicación Geográfica
Mercado Mundial
Comercialización

## Slide 3: La Celulosa
Las plantas verdes producen en sus hojas las sustancias para su crecimiento mediante el proceso de fotosíntesis, una compleja reacción química se lleva a cabo en la hoja con ayuda de la clorofila. Consiste en la combinación de la energía de la luz solar, el dióxido de carbono del aire y el agua absorbida del suelo para producir azúcares, tales como la glucosa.

## Slide 4: Tipos de Celulosa
Celulosa Mecánica : Proceso a través del cual la madera es molida y triturada mecánicamente
Celulosa Química : Cocción química de la madera con diferentes productos a altas temperaturas y presiones.
Celulosa Química Celulosa cruda o Kraft

## Slide 5: Utilidades de la Celulosa
Pulpa celulosa mecánica deshidratada (diarios, volantes)
Pulpa Celulosa Kraft blanqueada deshidratada(papeles finos)
Pulpa Celulosa Kraft cruda deshidratada(cartones, envolturas)
Fardos de celulosa blanqueada(papeles finos)
Pliegos de celulosa blanqueada(cartulinas)
Pliegos de celulosa cruda(envolturas, cartulinas)
Fardos de celulosa cruda(cartones)

## Slide 6: Materias Primas
Clasificación según longitud fibras : Softwood y Hardwood.
Posibilitan el uso de las maderas gracias a la disponibilidad y renovabilidad.
Producción en Chile solo usa plantaciones renovables.
Principales plantaciones usadas en Chile (pino insigne, eucaliptos)

## Slide 7: Proceso de producción de celulosa kraft

## Slide 8: La celulosa: fases de producción

## Slide 9: Fase 1: preparación de la madera

## Slide 10: Fase 2: cocción

## Slide 11: Fase 3: blanqueo ECF

## Slide 12: Fase 3: blanqueo ECF
La pasta clasificada y lavada avanza hacia varias etapas de blanqueo, en las cuales se utilizan diferentes productos químicos, tales como dióxido de cloro, oxígeno, peróxido y soda cáustica.
Se busca eliminar el remanente de lignina contenida en la pasta -proceso ya iniciado en la etapa de cocción-, evitando una disminución de la resistencia de las fibras

## Slide 13: Fase 3: blanqueo ECF
Deslignificación con oxígeno: consiste en aplicar altas dosis de oxígeno a la pasta café para producir la oxidación de la lignina
El residuo líquido procedente de la planta de blanqueo es conducido a la planta de tratamiento primario para su neutralización y filtrado antes de devolverlo a los ríos.

## Slide 14: Fase 4: secado y embalado

## Slide 15: Fase 4: secado y embalado
Fourdrinier o mesa formadora de lámina: máquina que es accionada por varios rodillos que sacan el agua de la pulpa, dándole forma a la lámina.
Pre-secadores : grandes cilindros en cuyo interior circula vapor a altas temperaturas
Secadores principales: están equipados de diversos rodillos calientes que conducen la lámina a través de calentadores por convección y radiadores infrarrojos

## Slide 16: Fase 5: recuperación y energía

## Slide 17: Fase 5: recuperación y energía
Cortezas de rollizos, aserrines y astillas subdimensionadas, son transportados a las calderas de poder para ser aprovechados como combustible y generar vapor.
El licor negro es compuesto principalmente de material orgánico disuelto (lignina) y sales residuales del licor blanco
Proceso de concentrado consiste en flujos de vapor aplicados en contracorriente con el licor negro, bajo diferentes condiciones de temperatura y presión

## Slide 18: Fase 5: recuperación y energía
Al quemarse su parte orgánica se produce energía para generar vapor, y las cenizas resultantes se recuperan para producir el licor verde.
El licor verde :proviene, básicamente, de la ceniza originada por la combustión del licor negro
Sus principales compuestos químicos son sulfito de sodio (Na 2 S) y carbonato de sodio (Na 2 CO 3) mezclado con agua, el cual, luego de caustificarse y agregársele componentes químicos (principalmente cal viva –CaO) se regenera como licor blanco.

## Slide 19: Fase 6: tratamiento de efluentes

## Slide 20: Fase 6: tratamiento de efluentes
Clarificador o piscina de decantación : su función es retirar los sólidos suspendidos.
Etapa de neutralización : se agregan aditivos químicos neutralizantes para que los residuos finales no sean ácidos ni alcalinos.

## Slide 21: La Industria en Chile
Chile exportador de clase mundial : Condiciones climáticas y de suelos.
Chile presenta un 45% de su terreno apto para cultivo forestal.
Principal materia prima para la industria de la Celulosa el pino insigne.
BSKP (fibra larga, pino insigne) : Principal celulosa producida (1.3 millones de Ton)
UKP : Otra celulosa que se produce en Chile (370 mil Ton)
BEKP : 500 mil Ton de celulosa blanca de fibra corta.

## Slide 22: Plantas de Celulosa en Chile
En Chile, las celulosas mecánicas son producidas por las plantas de papeles de diarios y cartulinas, para su consumo propio. Anualmente la producción alcanza 390 mil toneladas.

## Slide 23: Plantas de Celulosa de CMPC en Chile
Produciendo con Calidad y Protegiendo el Medio Ambiente
Planta Laja: fibra larga, celulosa fluff en rollos
Planta Pacifico: Celulosa Blanca de Fibra larga (pino insigne)
Planta Santa Fe: Celulosa Blanca de Fibra Corta (eucaliptos)
Se debe cumplir con los niveles de exigencias ambientales que demanda un mercado competitivo
Plantas de celulosa de CMPC está respaldado por los Sistemas de Calidad ISO 9002.

## Slide 24: PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CELULOSA EN EL MUNDO

## Slide 25: Uso de derivados de Celulosa como Aislantes.
Materiales aislantes a base de papel:
Papel Aislante.
Cartón Prespan :
- Normal, fino en hojas, rollos y cintas.
- Aislamientos de combinaciones de Prespan para ranuras.
- Piezas Estampadas Cuerpos de bobinas.

## Slide 26: El Prespan
Material Aislante en capas, con base de celulosa para clase A de materiales aislantes; depende del tipo de celulosa.
Resistencia a descargas disruptivas y buena capacidad de impregnación con aceite de trafos.
No presentan puntos de fusión, por lo que soportan altas cargas térmicas en tiempos cortos.

## Slide 27: Tipos estándar de Prespan en rollos.

## Slide 28: FIN
Manuel Betancur
Leonardo Pérez
Taller de Diseño en Potencia I