## Slide 1: Pórfidos Auríferos
Millaray Farias Villegas
Manuel Muñoz Cordero
M. Carolina Soto Cabrera
Paula Castillo Gonzalez

## Slide 2: Definición
Según Sillitoe, (1979) Son pórfidos ricos en Au todos aquellos que poseen una ley media > o = a 0,4 ppm Au. Ejemplos: Bajo de La Alumbrera, Argentina; Saindak, Pakistán; Ok tedi y Panguna, Papúa-Nueva Guinea.
Según Cox y Singer (1988) la división entre pórfidos cupríferos ricos y pobres en oro deben tomar en cuenta la ley de Mo, basado en la relación Au(ppm)/Mo(%) > o = 30.

## Slide 3: Transporte de Oro

## Slide 4: Ligantes del oro
Ligantes principales:
HS- AuHS
Au(HS)-2
CN- Au(CN)-2
Cl- Au(Cl)-2

## Slide 5: Transporte del oro
Baja solubilidad en agua.
Bajo condiciones ácidas el oro se transporta en el complejo [AuCl2]-.
Bajo las condiciones alcalinas los complejos de oros [Au(S2O3)]- y [Au(CN)2]- son móviles.
En los Pórfidos el Au se introdujo por fluidos de alta salinidad y temperatura.

## Slide 6: Clasificación de Lewis
Metales clase a | Intermedio | Metales clase b
H+, Li+, Na+, K+ | Metales de transición | Cu+, Ag+, Au+, Au3+
Be3+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ | divalentes, incluyendo | Hg2+, Cd2+, Sn2+
Al3+, Fe3+, Cr3+,La3+ | Zn2+, Pb2+ y Bi3+ | Tl+, Tl3+
Ligantes clase a | Intermedio | Ligantes clase b
F-, OH-, NH3, NO3- | Cl-, Br- | I-, HS-, S2O32-,
HCO3-, CO32-, HSO3-, SO42- |  | SCN-, CN-
H3SiO4-, HPO42-, PO43- |  | 
CH3COO- |  | 

## Slide 7: Ambiente Tectónico Regional

## Slide 8
Arcos volcánicos relacionados a subducción. Chile, Perú y Filipinas.
Tras Arco. Bingham (Utah), Bajo la Alumbrera (Argentina).
Los depósitos más grandes son típicamente emplazados durante compresión regional.
Bajo la Alumbrera

## Slide 9: El Depósito Gigante Bingham, generado durante extensión inmediatamente despues de una prolongada compresión tectónica

## Slide 10: Algunas consideraciones …
Pórfidos ricos en oro están presentes en arcos cordilleranos sobre corteza continental o corteza oceánica (arcos de isla).
No existe una conexión estricta entre pórfidos ricos en Au con ambientes oceánicos y pórfidos ricos en Mo con ambientes continentales.
No hay una clara relación entre pórfidos ricos en oro y una alta anomalía de oro en la roca cortical subyacente.
Pórfidos adyacentes pueden tener contenidos de oro muy diferentes, pero hay una tendencia a estar concentrados en cinturones geográficamente restringidos. (Ej: Cinturón de Cajamarca, Cinturón de Maricunga, etc.).
No hay un lugar estructural específico que favorezca la localización de estos pórfidos ricos en oro, pero algunos están ubicados en zonas de falla.

## Slide 11: Modelo Descriptivo

## Slide 13: Alteraciones Hidrotermales
Silicatos de Ca-Na:
Son los eventos más tempranos en las partes más profundas del pórfido. Asociaciones de Anfíbola, Albita y Magnetita reemplazando a feldespatos o en vetillas. Puede haber diópsido y venas de Qz-Mgt-Anf

## Slide 14
Alteraciones Hidrotermales
Alteración Potásica:
Presente en casi todos los pórfidos ricos en Au.
Caracterizada por la presencia de biotita (flogopita), acompañada por feldK y/o actinolita.
Variedad de vetillas de Qz.
Cp y Py son los típicos sulfuros hipógenos

## Slide 15
Alteraciones Hidrotermales
Alteración propilítica:
Halos externos. Clorita, epidota, calcita, c/s albita, actinolita y magnetita.
Halos de Py principalmente, también Cp, tetrahedrita, esfalerita y galena.

## Slide 16
Alteraciones Hidrotermales
Alteración Argílica Intermedia:
Sericita, illita, clorita, calcita, smectita, hematita.
Alteración Fílica:
Qz, sericita, Py (típica en venas).
Argílica avanzada:
Calcedonia, alunita, pirofilita, diásporo, dickita y caolinita

## Slide 17: Mineralización
La mayoría del Au introducido con Cu durante alteración potásica.
También en alteración argílica intermedia y sericítica.
Se presenta como granos finos y con alta fineza
Asociado con Cu-Fe y sulfuros de Fe (Py)

## Slide 18: Modelo Genético
Con ciertas consideraciones, el modelo genético aplicado a pórfidos de cobre ricos en oro es el mismo aplicado a pórfidos cupríferos.
Fluidos responsables de la mineralización poseerían temperaturas y salinidad compatibles con un origen magmático, al igual que los metales contenidos.

## Slide 20
Estancamiento del fluido magmático puede ser un requisito para el desarrollo de pórfidos ricos en Au.
Rocas de caja impermeables ayudan al estancamiento pues minimizan disipación lateral y vertical de los fluidos
Formación de diatremas evento típicamente tardío en la evolución del cuerpo.

## Slide 21: Generación de fluidos magmáticos enriquecidos en metales
Formación de grandes pórfidos ricos en Au depende de factores externos que causan expulsión del fluido:
Emplazamiento de un cuerpo más caliente.
Despresurización por deslizamiento o colapso volcánico.
Erupciones volcánicas.
Eventos sísmicos

## Slide 22
Formación de depósitos ricos en Au requiere que el Cu y Au particionen eficientemente al fluido magmático → fluido debe ser liberado antes que los elementos calcófilos sean secuestrados por el fundido.
Este proceso se ve favorecido por:
- Alto contenido de agua
- Estado de alta oxidación del magma.
- Magma empobrecido en sulfuros.

## Slide 24
Alteración potásica: oro introducido por salmuera magmática. Éste puede ser removido junto con el Cu y ser depositado en alteraciones posteriores.
Alteración Ca-Na: producida por fluidos magmáticos ricos en sales. Cantidad de Na en exceso produce albitización. Puede haber mineralización pero típicamente son deficientes en Au-Cu.
Alteración Argílica avanzada: mineralización de oro debida a remoción en alteración potásica o fluidos magmáticos de baja salinidad y temperatura.

## Slide 25: Exploración
Ya que estos modelos genéticos son muy estudiados y por ende muy conocidos se utilizan con mayor frecuencia en la exploración.
Exploración de pórfidos ricos en oro en zonas de arco volcanoplutónicos, típicamente en cinturones.
Búsqueda de rocas alteradas o zonaciones de alteración.
Enriquecimiento en magnetita es un signo de que el sistema es rico en Au.
Telescoping.
Geoquímica y geofísica.

## Slide 26: Porfidos de Au en Chile (y un poco en el mundo)
Franja Maricunga

## Slide 27: Ubicación
Norte de Chile:
Provincia Metalogénica (Au, Ag, Cu)
MIOCENO
270 y 280 S => Z. de Transición
Litologia:
Cadena de Volcanes de composición andesítica a dacítica (N-NE)
=> Arco volcanoplutonico de margen continental => Franja Maricunga

## Slide 28: Zonas Mineralizadas y tipos de Venas
Distritos (Depositos de Au-(Cu)): Refugio (Verde, Pancho), Aldebarán ( Cerro Casale, Zona de Vena, Cerro Catedral), La Pepa (Cavancha).
4 tipos de venas =>textura, estructura y + - mineralogia:
Venas-A: T. de entrampamiento ~ 315oC y 675 oC y Salinidades de 35 y 84 %wt NaCl eq. Fuerte correlacion entre Cu Hipogeno con Au. Cu 0.1 a 0.4 % wt y Au < 1 ppm. Bajas concentraciones de Ag (Ag/Au 0.3 a 1.4)
Veinlets bandeadas de Qz: T. de entrampamiento ~ 220oC y 350 oC y Salinidades de 3.4 a 34 %wt NaCl eq. Au 0.5 a 2 ppm, Cu < 0.1 % wt. No hay correlacion.
Venas-D: T. de entrampamiento < 400 oC
Ledges de Qz-Alunita: (epitermales)

## Slide 29: Zonas Mineralizadas y tipos de Venas
Refugio (23.24 Ma): Dep. Verde(101 Mt de 1.02 g/t) y Pancho(68 Mt de 0.96 g/t) . En rxs. α y δ, y rxs. intrusivas.
Aldebaran (13.90 Ma): Cerro Casale, Zona de vena, Cerro Catedral.
La Pepa(23.50 Ma): Cavancha (Au 0.5 a 1 ppm, Cu <0.15 % wt) y epitermal.

## Slide 30: Aplicaciones
Exploración => Solo en franja Maricunga (dep. de Au relacionado con a dep. epiT. De Au)

## Slide 31: Y en el mundo??
Placas convergentes =>Anillo de fuego circumpacifico (Chile, Peru, Filipinas, etc)
Los super: Bingham(Utah) y Grasberg(Indonesia)