## Slide 1
Métodos de Explotación Subterráneos
Luis Castillo
Alvaro De la Quintana
Patricio Prieto
Alfredo Rivera

## Slide 2
Equipos de Perforación
Jumbo de Avance (tiros frontales)

## Slide 3
Equipos de Perforación
Equipo Simba (Tiros Radiales)

## Slide 4: Carguío y Transporte de Materiales

## Slide 5
Equipo de Carguio
LHD (Load, Haul, Dump)

## Slide 6: Equipo Transporte Camión Bajo Perfil

## Slide 8
Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Lonwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 9
Room and Pilar
Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia
La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes (2B)
Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables
Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral
Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30 m se explotan por sub-niveles desde el techo al piso.
Baja dilución menor a 5%
Recuperación baja menor a 75%
Costo de producción 10-20$-t

## Slide 10
Longhole and Sublevel Open Stoping
Longhole Open Stoping
Sublevel Open Stoping

## Slide 11
Longhole and Sublevel Open Stoping
El cuerpo mineralizado es dividido en diferentes caserones separados por losas y muros
La productividad del caserón es proporcional a su tamaño
La estabilidad y dilución de un caserón es inversamente proporcional a su tamaño
Se utiliza open stoping en las siguientes condiciones:
  La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral
  Roca de caja y mineral competente (2B)
  Cuerpo mineralizado de paredes regulares
El método de longhole open stoping posee una mayor productividad pudiendo lograrse subniveles de perforación en el intervalo 60-100m con martillos ITH de 140 -165mm de diámetro
Longhole open stoping requiere una mayor regularidad que el sub level stoping
Actualmente se prefiere operar con el equipo de carguío en la zanja de producción las estocadas de carguío y puntos de extracción. Esta variante se debe operar con equipo telecomandado
Baja dilución, menor a 8%
Baja recuperación menor a 75%
Costo 12-25 $/t
En algunos casos se deben rellenar los caserones luego de extraído el mineral

## Slide 12
Cut and Fill Mining
Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 m
La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca mineral de baja a media (3B).
Se realiza por subniveles de manera ascendente
Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero
Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etc.
Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial
Baja dilución menor a 2%
Alta recuperación mayor a 90%
Alto costo de producción 40-150 $/t
Baja productividad 200 a 4500 tpd

## Slide 13
Post Room and Pilar Mining
Variación del método de Room and Pilar
Cuerpos con potencias mayores a 30m e inclinados (menor a 20 grados)
Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado y se extiende en la vertical por sub-niveles
Una vez realizada la perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relaves mezcladas con cemento.
El relleno aumenta el confinamiento permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad y por lo tanto maximizando la recuperación

## Slide 14
Vertical Crater Retreat con Relleno VCR
VCR Caserón Primario
VCR Caserón Secundario

## Slide 15
Vertical Crater Retreat VCR con Relleno
Se utiliza en cuerpos mineralizados de baja a mediana potencia y en rocas de mediana competencia (3B)
Se utiliza la técnica de cargas controladas en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación. Carga esférica
Este sistema de explotación requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción
La secuencia de construcción es la siguiente
  Nivel de transporte
  Arreglo de galerias de producción
  Corte basal
  Nivel de perforación
  Perforación de tiros largos menor a 40 m en caso VCR
Los disparos generan cortes de hasta 3m
Costo 15-45 $/t dependiendo si se rellena o no
Dilución 10%
Recuperación menor a 80%

## Slide 16
Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%

## Slide 17
Block Caving
Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca
La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente 3A-4A
La roca estéril de techo debe ser hundible
La roca de caja puede ser competente como en el caso de pipas diamantiferas
Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal 4-12 m. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción
Productividad 12000 a 48000 tpd
Dilución 20%
Recuperación 75%
Costo 2.1-5$/t