## Slide 1: Placeres de Oro
Carolina Ramírez
Ricardo Olivares
Felipe Ramírez
Eduardo Villalobos

## Slide 2: Historia de placeres de Au
El término 'el placer' es evidentemente de derivación española y se usó por los mineros españoles tempranos en ambos Norte y América del Sur como un nombre para los depósitos de oro encontrados en las arenas y gravas de arroyos. Originalmente, parece haber significado 'el banco de arena' o 'un lugar en un arroyo dónde oro se depositó'. Mientras se hay muchas otras definiciones para los depósitos residuales y en aluvión, ninguno realmente es tan sucinto y expresivo como 'el placer.'

## Slide 3
Lavaderos de Oro:
Los lavaderos (placeres) más importantes y conocidos son las lavaderos fluviales de oro. Las propiedades del oro favorecen una acumulación por el agua. Se conocen Lavaderos de oro en Montana (EEUU), Sibiria (Rusia), España (Las Medulas), Alpes - Suiza, Brasil y muchos otros países. En Chile se conoce solamente pequeños depósitos por ejemplo en Inca de Oro o históricamente en la salida sur de Copiapó.

## Slide 4: Explotación Placeres de Au

## Slide 5
Propiedades de Oro:
a) Oro tiene un peso específico de 19,3 g/cm3. En comparación de un mineral común como cuarzo con 2,65 g/cm3 el oro tiene un comportamiento sedimentario totalmente diferente que el cuarzo. b) Oro casi no se disuelve en agua, no se oxida y no entra en reacciones con otros minerales (solo con plata). c) Oro es blando y se comporta plástico: Pequeños granos de oro pueden juntarse para formar un grano más grande (Nugget).

## Slide 6
Para formar un lavadero de oro se necesitan un sector donde aflora el oro en yacimientos primarios, puede ser con leyes muy bajas. Normalmente se encuentra este sector en las montañas. Los procesos sedimentarios transportan las partículas de oro hacia río abajo y de acuerdo de la energía del agua en un momento se descantan. Donde la velocidad (la energía) del agua es suficiente para transportar granos de cuarzo (y otros minerales comunes) en suspensión posiblemente el peso elevado del oro no permite eso. Las partículas se descantan y se acumulan.

## Slide 7
PLACERES
Se define como depósitos de concentración gravitacional de minerales pesados por fluidos en movimiento.
Condiciones para que ocurra una concentración gravitacional:
1. Liberación de la fuente de roca original
2. Alta densidad de la fase mineral
3. Alta resistencia química a la meteorización
4. Durabilidad mecánica

## Slide 8
Ejemplos :Placeres Auríferos (que son los más comunes), Casiterita, Cromita, Columbita, Diamante, Ilmenita, Magnetita, Corindón-Rubí-Zafiro, Xenotima, Circón.
A nivel mundial los placeres estaníferos y de diamantes son importantes económicamente.
La mayoría de los placeres son pequeños y efímeros, se encuentran en superficie, por lo tanto, se erosionan muy rapidocasos excepcionales de paleoplaceres
Mayoría de Baja Ley, pero rentables, pues se pueden tratar en plantas de bajo costo.
Explotación de paleoplaceres es más costosa, porque se encuentran litificados y bajo tierra.

## Slide 9
CLASIFICACIÓN DE PLACERES
Placeres residuales: acumulación in situ durante la meteorización.
Placeres eluviales: acumulación en un medio sólido en movimiento.
Placeres aluviales: concentración en un medio líquido (agua).
Placeres eólicos: concentración en medio gaseoso en movimiento (viento).
Placeres de playa: concentración por efectos del oleaje de playas.
1.-Placeres Residuales: acumulación inmediatamente encima de las rocas madres o fuentes, por descomposición y remoción de materiales más livianos de la roca, estos pueden gradar hacia abajo a vetas meteorizadas

## Slide 10
CLASIFICACIÓN DE PLACERES
2.-Placeres Eluviales: formados en pendientes de montañas en “acarreos” e incluyen minerales liberados de la roca fuente cercana.
Vetas con oro o casiterita quedan después de la erosión:
Residuales Eluviales

## Slide 11
3.- Placeres Aluviales: uno de los tipos de placeres más importantes históricamente, por mecanismos de concentración gravitacional de partículas pesadas en un medio líquido.
Mecanismo de concentración gravitacional
Los factores que afectan la depositación de oro son:
- Tamaño del mineral:
- Densidad del mineral
- Energía del medio de transporte
- Tamaño del grano mineral

## Slide 12
En general en un sedimento los minerales pesados se presentan en grano más fino que aquellos livianos.
Esto se debe principalmente a :
- Los minerales pesados son de grano más fino que los livianos (cuarzo, feldespatos) en rocas ígneas o metamórficas de las que derivan.
La energía que tiene el fluido que transporta los granos minerales. La composición y selección dependerá de la densidad del mineral y el tamaño de los granos (razón hidráulica), es decir, a una baja de energía (velocidad) del fluido hará que cierta parte del material transportado se deposite y esto se hará en el siguiente orden: grano grande pesado – grano fino pesado – grano grande liviano – grano fino liviano.

## Slide 13
Ejemplos de zonas donde es más favorable depositación:
Cambio de pendiente fuerte. (Como a la salida de un cañón, quebrada, cordón montañoso): los granos pesados de depositan y los livianos se los lleva el agua
Caídas o saltos de agua y remolinos de agua.

## Slide 14
Salientes rocosas en el lecho del cauce de un río: Los granos pesados quedan atrapados y se acumulan
Ejemplos de zonas donde es más favorable depositación:

## Slide 15
Ejemplos de zonas donde es más favorable depositación:
- Confluencia de un afluente menor con un río más grande con flujo más lento

## Slide 16
Ejemplos de zonas donde es más favorable depositación:
Zona interior de meandros. Energía de socavación y depositación. Velocidad interna es mayor que la externa.

## Slide 17
PLACERES DE PLAYA
La concentración de minerales pesados se produce por el efecto de oleaje y/o corrientes costeras.
Las olas lanzan el material hacia las orillas y la resaca arrastra devuelta los minerales más livianos, concentrándose los más pesados a las afueras del mar, sobretodo durante tormentas.
Importante también es la variación de nivel por mareas. Grandes mareas exponen mayor superficie de playa para la acción de olas.
Los placeres de playa se forman en la actualidad en sectores donde los vientos dominantes son oblicuos a la costa y existen corrientes marina paralelas a la costa, puesto que ambos factores promueven la deriva a lo largo de la costa. Mientras más cercana esté la corriente a la costa, mayor espacio se crea para la depositación.

## Slide 18
PLACERES DE PLAYA
Paleocanales: canales antiguos antes de la llegada del mar, o bien, canales que fluyen bajo las corrientes marinas.
Ejemplos: placeres de oro de Nome, Alaska, placeres de playa en costa occidental de la isla de Chiloé, Chile,

## Slide 19
Placeres Eólicos: Los mas importantes se producen
por el retrabajo de placeres de playa por el viento, ya
que este arrastra con mayor facilidad los materiales livianos.
Placeres Fósiles: Son aquellos formados en el pasado y luego sepultados fuera del alcance de agentes erosivos, generalmente en secuencias sedimentarias.

## Slide 20: Ejemplos de Placeres Auríferos
Witwatersrand-Sudáfrica, de tipo Paleoplacer.
Costa occidental de la isla de Chiloé, placer de tipo playa.
California, EEUU, de tipo aluvial.
Nome-Alaska, de tipo aluvial.

## Slide 21
Costa Occidental de Chiloé.

## Slide 22: Paleoplaceres
A lo largo de los tiempos geológicos, pueden existir concentraciones tipo placer y su conservación, su distribución, etc... van a depender, además de criterios sedimentológicos, de otros que podríamos clasificar de paleosedimentalógicos.
En primer lugar, después de que se produce la concentración dinámica de un mineral denso, por lo tanto, en general de una granulometría más fina que la de otros granos del depósito detrítico, se produce una migración interna dentro del depósito que hace que estos minerales migren desde su situación dispersa hacia el fondo impermeable más próximo (bed rock) en la vertical.
Este proceso se ve favorecido por la continua vibración del sedimento por efecto del medio dinámico.

## Slide 23: Witwatersrand
Yacimiento tipo paleoplacer
Ubicado en Sudáfrica
Origen Endorréico
Distribución característica de oro en los conglomerados
Edad entre 1900 a 2600 millones de años
Periodo Proteizoico - Arcaico

## Slide 24: Witwatersrand
Originado por una cuenca o depresión continental donde desembocaban cursos fluviales endorreicos en forma de “deltas”, los cuales arrastraban y depositaban los metales pesados en el lugar.
Dicha cuenca tenia formaciones de algas en sus orillas, lo que permitía atrapar los metales pesados.

## Slide 25: Witwatersrand

## Slide 26: Witwatersrand

## Slide 27: Witwatersrand

## Slide 28: Witwatersrand

## Slide 29: Witwatersrand
En el caso de Witwatersrand el oro esta asociado con sulfuros y además existen migraciones secundarias en vénulas que han sugerido a algunos autores la posibilidad de que se trate de un yacimiento epigenético, sin embargo, predominan las interpretaciones de este depósito como un paleoplacer