## Slide 1: IQ753 Diseño de Reactores Químicos
Clase 3: Modelación de Sistemas de Reactores en Serie

## Slide 2
Ejemplo de modelación
Problema:
En un sistema cerrado se tiene la siguiente descomposición en fase gaseosa isotérmica:
La reacción ocurre a 149ºC y a una presión total de 10 atm, y con una carga inicial de 50% de A y 50% de inertes. El flujo es de 6 lt/s.

## Slide 3
Ejemplo de Modelación
El estudio cinético de la reacción es entregada por la siguiente tabla:

## Slide 4
Ejemplo de Modelación
X (conversión de A) | -Ra (mol/lt*s)
0 | 0.0053
0.1 | 0.0052
0.2 | 0.0050
0.3 | 0.0045
0.4 | 0.0040
0.5 | 0.0033
0.6 | 0.0025
0.7 | 0.0018
0.8 | 0.00125
0.85 | 0.00100

## Slide 5
Ejemplo de modelación
El problema será analizado en diferentes configuraciones:
Dos reactores CSTR en serie.
Dos reactores PFR en serie.
Un reactor CSTR y un reactor PFR en serie (depende de la ubicación de cada uno).

## Slide 6
Ejemplo de modelación
Curva cinética del sistema

## Slide 7
Caso 1: Dos CSTR en serie
Fao, Xi=0
Fa1, X1=0.4
Fa2, X2=0.8
V1, Ca1
V2, Ca2

## Slide 8
Caso 1: Dos CSTR en serie
Resultados: (ver archivo CSTR.m)

## Slide 9
Caso 2: Dos PFR en serie
Fao, Xi=0
Fa1, X1=0.4
Fa2, X2=0.8
V1, Ca1
V2, Ca2

## Slide 10
Caso 2: Dos PFR en serie
Resultados: (ver archivo PFR.m)

## Slide 11
Caso 3a: Un reactor PFR y un CSTR
Fao, Xi=0
Fa1, X1=0.4
Fa2, X2=0.8
V1, Ca1
V2, Ca2

## Slide 12
Caso 3a: Un reactor PFR y un CSTR
Resultados: (ver archivo PFRyCSTR.m)

## Slide 13
Tarea 2
Realizar el caso 3.b : Un CSTR y un PFR en serie.
Analizar la forma de ajustar la cinética. Proponer algún otro tipo de ajuste y analizar la solución de las integrales definidas.
Discusión de los resultados.
Fecha de entrega: Jueves 6 de Abril en clase auxiliar.

## Slide 14
FIN
Gracias por su atención