## Slide 1
    DISEÑO Y PROGRAMACION DE PROCESOS DISCONTINUOS (BATCH)
“Chemical Process Structures and Information Flows”.
R.,S.H. Mah, Butterworths Publishers, USA, 1990.

## Slide 2: TEMARIO
Introducción
Programación de Productos y Operaciones
Modelos Simples
Reglas Heurísticas

## Slide 3: INTRODUCCION
Volumen de producción < 10-50 Kton/año.
Operación dinámica (discontinua, intermitente).
Procesos que requieren alto tiempo de residencia.
Rutas de síntesis complejas (fármacos, químicos, bioquímicos).
Condiciones de control estrictas (reactor nuclear)
ANTECEDENTES DE UN PROCESOS DISCONTINUOS

## Slide 4
Productos de calidad variable (lote a lote)
Equipos multifuncionales.
Procesos flexibles (multitarea o multipropósito, multiproducto).

## Slide 5
Tipos de Plantas
Plantas multiproducto (Flowshop plants):
Todos los productos siguen la misma secuencia a través de todas las etapas de producción
1
2
3
4
A
B
C
A
B
C

## Slide 6
Plantas multipropósito (Jobshop plants):
Los productos no necesariamente siguen la misma secuencia, o requieren de todas las etapas, a través del proceso de producción
1
2
3
4
A
B
C
A
B
C

## Slide 7
Optimo uso de recursos (materiales, energía, equipos, tiempo y recursos humanos).

## Slide 8: Comparación entre procesos continuos y discontinuos

## Slide 9
PROCESO CONTINUO
Todas las operaciones se realizan en el mismo equipo
PROCESO DISCONTINUO

## Slide 10: Ejemplos
Alimentos (vinos, confites, lácteos, conservas).
Producción de Biomasa
Fármacos.
Químicos finos y especiales.
Polímeros, co-polímeros, resinas, fibras, etc.
Detergentes, artículos de aseo
Cosméticos, perfumes
Materiales (cerámicos, plásticos, etc.).
Aditivos (adhesivos, lubricantes, etc.).

## Slide 11: La producción en forma Batch conviene, pero....

## Slide 12: Programas de Producción
Si se opera un proceso en forma batch, se debe tener un programa de producción de manera de optimizar el uso de los equipos.

## Slide 13
Programa de Producción Se debe programa la producción
SC: Etapa Continua
B: Etapa Batch
Carta Gantt

## Slide 14: ELECCION DE PROCESOS DISCONTINUOS
Flujo de Producción (pequeña escala).
Fuerzas de Mercado (demanda temporal).
Operación Flexible (múltiples productos).
Problemas Operacionales (limpieza, síntesis compleja, control estricto, etc.).
Uso Optimo de Recursos.
Integración de Operaciones y Actividades.
Equipos Multifuncionales.

## Slide 15: DISEÑO DE PROCESOS DISCONTINUOS
1- Diseñar el Proceso como si fuese Continuo.
2- Identificación de Equipos Discontinuos.
3- Identificación de Equipos Multi-tarea.
4- Determinar Etapas Paralelas.
5- Cuantificar el Almacenamiento Intermedio.
6- Planificar y Programar la Producción

## Slide 16
EJEMPLO Sólo operaciones Batch

## Slide 17: PLANIFICAR LA PRODUCCION
¿ Por qué ?
1- Aprovechar las Capacidades Ociosas.
2- Anticipar Cuellos de Botella
3- Uso Eficiente de Recursos
4- Cumplir las Fechas de Entrega $$$
5- Producción Flexible y Optimizada

## Slide 18: DISEÑO DE PROCESOS DISCONTINUOS
* OPERACIONES INDIVIDUALES
(EQUIPOS)
* SISTEMA PRODUCTIVO
(PLANIFICACION Y PROGRAMACION)

## Slide 19
Planta Discontinua Planta Multi-producto
Con estas 6 OOUU, ¿ cuántos productos podría fabricar?

## Slide 20
Planta Discontinua Multiproducto
Producto A
SEMANA 1
Producto B
SEMANA 2

## Slide 21: Planta Discontinua Multipropósito
Producto F
SEMANA 1
SEMANA 2
Producto D
Producto C
Producto E

## Slide 22: Programación de la Operación

## Slide 23: Ejemplo: Programa de Operación para un Proceso Batch que Requiere Tres Etapas o Procesadores Conectados en Serie.
Tiempo de Preparación de cada etapa = 0.5 u t
Etapa 1
Etapa2
Etapa3
1.5 ut
7.5 ut
3.0 ut

## Slide 24
¿ Cómo se podrían programar las operaciones?
Que no se traslapen, ie. se inicia la operación actual cuando se termina la predecesora.
Que se traslapen.
Que se traslapen con unidades en Paralelo.

## Slide 25
a. Operación No Traslapada
Tiempo de Residencia (RT): Fin del proceso
Tiempo de proceso límite (LCT) : Suma de los tiempos de cada etapa
En 36.5 ut para procesar 3 batch
1.5
7.5
3.0
Carta Gantt

## Slide 26: ¿ Qué se podría hacer para minimizar el tiempo de proceso límite (LCT) ?
*Inicia antes la etapa 1, LCT sería más corto.
Hacer un traslape de operaciones.

## Slide 27
b. Operación Traslapada
En 28.5 ut para procesar 3 batch, ahorro del 22% respecto a la configuración original.
Carta Gantt

## Slide 28: ¿ Qué se podría hacer para minimizar el tiempo de proceso límite (LCT) ?
Equipos en paralelo, sobre todo en las etapas limitantes, etapa 2
 mayor inversión.

## Slide 29
Operación Traslapada
con Unidades en Paralelo
En 20.5 ut para procesar 3 batch, ahorro del 45%. respecto a la configuración original.
Carta Gantt

## Slide 30: Recomendaciones
Conviene traslapar operaciones, de manera de minimizar los tiempos ociosos de los equipos, ¿COMO? 
Políticas de almacenamiento intermedio
Se debe evaluar la posibilidad de tener unidades en paralelo:
    puede llegar a ser rentable.

## Slide 31: POLITICAS DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO
Programar la Producción Cuando hay Dependencia de la Cantidad de Insumos Precursores.
IDEA:
Multas, Indemnizaciones, Garantías
Interrupción del Proceso
Material Fuera de Especificación
DEMORAS:
Entrega Anticipada:
Premios
Bonificaciones

## Slide 32: Tipos de Almacenamiento Intermedio
i) No hay Almacenamiento Intermedio (NAI).
ii) Demora Cero, entre etapas (zero wait, ZW) .
iii) Almacenamiento Intermedio
- Ilimitado (AII).
- Finito (AIF).
- Mixto (AIM).

## Slide 33
Ejemplo: Programas de Operación en una Planta Multiproducto (4) con 3 Etapas de Procesamiento en Serie.

## Slide 34
No hay Almacenamiento Intermedio NAI Horas totales de Operación, HO = 24 ut
!!!! Equipos Ociosos !!!!
Carta Gantt

## Slide 35
Demora Cero entre etapas ZW (HO = 26 ut)
Puede ser necesario por el producto
Carta Gantt

## Slide 36
Almacenamiento Intermedio Ilimitado AII (HO = 23 ut)
Ahorra tiempo, inversión baja
Carta Gantt

## Slide 37: Recomendaciones
Conviene traslapar operaciones, de manera de minimizar los tiempos ociosos de los equipos.
  Políticas de almacenamiento intermedio, si son factible, dado que las inversiones en estos casos son muy bajas.
Se debe evaluar la posibilidad de tener unidades en paralelo, puede llegar a ser rentable.

## Slide 38: ¿ Cómo se realiza la Programación de Productos y Operaciones?
Recursos Principales: Tiempo
Equipos
Objetivo: Producción Demandada por el
Mercado en el Tiempo Indicado

## Slide 39: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Nivel Superior (Gerencia, Directorio)
Nivel Inferior (Jefe Producción, Operadores)

## Slide 40
N° de Productos (I)
N° de Procesadores, Operaciones (J)
Tiempo Procesamiento (Tij)
Función Objetivo (Z)
-Restricciones Técnicas (secuencia procesamiento,
precursores, disponibilidad tecnológica, etc.).
Factores que Afectan la Programación:
Supuesto:
!! Las tareas no son necesariamente consecutivas !!

## Slide 41: OBJETIVO TECNICO DE LA PLANIFICACION (Medidas de Eficiencia)
Horizonte Operacional
Demora Máxima
Tiempo de Flujo Máximo
Tiempo de Flujo Medio
Demora Máxima
Demora Media
Costo de Producción Fuera de Especificación (cambio de producto)
MINIMIZAR:
Algoritmos de Solución para Minimizar Z

## Slide 42: Modelos Simples
Un Procesador o equipo (programación trivial)
ii) Trabajos en 1 etapa con procesadores o equipos
en paralelo
    Regla de McNaughton (1959)
    Regla LPT (longest processing time)
    Regla SPT (shortest processing time)

## Slide 43: Modelos Simples
a) Regla de McNaughton (1959)
Horizonte Operacional Mínimo
Ti1 : Tiempo de operación del producto 1 en la etapa i
M: Número de procesadores o equipos

## Slide 44
b) Regla LPT (longest processing time)
Hacer las tareas con tiempos de procesamiento más largas primero.
c) Regla SPT (shortest processing time)
Hacer las tareas con tiempos de procesamiento más cortas primero.

## Slide 45
Ejemplo: Programas de Operación en una Planta Multiproducto (8) con 1 etapa y 3 Equipos en Paralelo.

## Slide 46
Toperacional = max { 8, 36/3} = max { 8, 12} = 12 ut Horizonte de operación 12ut
Regla de McNaughton:
Ti1 : Tiempo de operación del producto 1 en la etapa i

## Slide 47
Alternativa 1 (Hay varias otras)
Hay que dividir en bloque de 12 ut
Carta Gantt

## Slide 48
Regla LPT Hacer las tareas con tiempos de procesamiento más largas primero.
Carta Gantt

## Slide 49
Regla SPT Hacer las tareas con tiempos de procesamiento más cortas primero.
Carta Gantt

## Slide 50
iii) Dos Procesadores en Serie
Regla de Johnson (1954):
Procedimiento para minimizar el Horizonte Operacional (se asume Almacenamiento Intermedio Ilimitado).
a) En una secuencia el trabajo i antecede al j sí:
min {Ti1, Tj2}  min {Ti2, Tj1}
i, j = Producto ; 1,2: Etapa

## Slide 51
b) Si un trabajo no requiere una de las etapas de procesamiento se le asigna un tiempo de procesamiento 
Tij = 0 en esa etapa.

## Slide 52: Algoritmo de Johnson
1- De todos los trabajos por programar seleccione el que tenga el menor tiempo de procesamiento en cualquiera de las etapas.
2(a)- Si este tiempo corresponde a la Etapa 1, programe el trabajo en la 1a posición disponible en la secuencia y continuar en el paso 3.
2(b)- Si este tiempo corresponde a la Etapa 2, programe el trabajo en la última posición disponible en la secuencia y continuar en el paso 3.
3- Remover de la lista el trabajo asignado y volver al primer paso hasta que la secuencia esté completa.

## Slide 53
Ejemplo:
Programas de Operación en una Planta Multiproducto (5) con 2 Etapas de Procesamiento y 1 Equipo por Etapa.
Etapas
Algoritmo de Johnson
1.- De todos los trabajos por programar seleccione el que tenga el menor tiempo de procesamiento en cualquiera de las etapas.

## Slide 54
2(a)- Si este tiempo corresponde a la Etapa 1, programe el trabajo en la 1a posición disponible en la secuencia y continuar en el paso 3.
2(b)- Si este tiempo corresponde a la Etapa 2, programe el trabajo en la última posición disponible en la secuencia y continuar en el paso 3.
Etapas

## Slide 55
3 Remover de la lista el trabajo asignado y volver al primer paso hasta que la secuencia esté completa.
X

## Slide 56
Algoritmo de Johnson
Repetir paso 1

## Slide 57
Algoritmo de Johnson
Repetir paso 1
X

## Slide 58
Finalmente

## Slide 59
Programa Optimo de Producción
Carta Gantt

## Slide 60: Propuesto
Estudiar
Diseño óptimo de una planta batch multi-propósito: Producción de proteínas recombinantes.
Montagna J.M., Vecchietti A.R., Iribarren O.A., Pinto J.M., Asenjo J.A (2000) “Optimal design of protein production plants with time and size factor process models” Biotechnol. Prog 2000, 16, 228-237.

## Slide 61: Informe Final
Debe incluir:
-Programación de las operaciones batch