## Slide 1
ELEMENTos de Meteorología
Meteorología es el estudio de la atmósfera con especial interés en las condiciones del tiempo y clima
Aquellas que existen en una cuenca o área en un instante específico
Promedio de las condiciones que prevalecen por un periodo de años y esta definido por medidas de tendencia central (media, mediana, etc) o variabilidad (rango, desviación estándar, etc)

## Slide 2
Condiciones de tiempo
Cubierta Vegetal
Topografía
Geología
Volúmenes de almacenamiento
superficial y flujos en el
sistema
(Características Hidrológicas)

## Slide 3
Cantidad y distribución de precipitaciones
Existencia de hielos y nieves
Efectos de: viento
radiación solar
temperatura
humedad del aire
masas de aire
Influyen en régimen hidrológico
Problemas
Precipitación Máxima probable PMP
Condiciones óptimas de derretimiento
Predicción de crecidas
Pronóstico de escorrentía para la operación de embalses
Determinación de vientos máximos sobre superficies líquidas

## Slide 4
Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: % (en vol)
Nitrógeno 78.084
Oxígeno 20.946
Argón 0.934
CO2 0.033
Contenido de vapor de agua varía entre 1 a 5%

## Slide 5
La Tierra se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol. En el punto más cercano al Sol en diciembre, cuando la Tierra se encuentra a una distancia de 1.47 x 108 kilómetros, este punto se denomina perihelio. En esta época del año el Hemisferio Norte (Sur) está en invierno (verano) y es por ello que se le llama solsticio de invierno (verano). En su posición más lejana al Sol, llamada afelio, la distancia es de 1.52 x 108 kilómetros y ocurre en junio, durante el verano (invierno) del Hemisferio Norte (Sur) y se le llama solsticio de verano (invierno).
Los puntos medios entre solsticios se denominan equinoccios durante los meses de marzo y setiembre. La excentricidad de esta órbita elíptica es de 0.016 aproximadamente. El plano del ecuador de la Tierra esta inclinado un ángulo de 23.5o; con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol.

## Slide 6
CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA
Movimiento en gran escala de las masas de aire en la atmósfera, ocasionado por procesos térmicos y la rotación de la tierra
90W/m2
270 W/m2
ATMÓSFERA
Sirve de almacenamiento del vapor de agua proveniente de E y ET
Almacenamiento de calor y absorción de radiación solar
Medio de transporte del vapor de agua

## Slide 7
Tasa promedio de radiación incidente es 210 W/m2
Tasa promedio de radiación es proporcional a valor absoluto de la temperatura
Radiación emitida por la Tierra es mas uniforme (ya que T no varía significativamente del Ecuador a los Polos)
Desbalance
Atmósfera actúa como máquina de calor que transfiere energía del Ecuador hacia los Polos
Tierra Inmóvil

## Slide 8
Absorción diferencial entre las zonas tropicales y polares ►► flujo neto de energía en la atmósfera y el océano.
El agua oceánica se calienta en las regiones tropicales y se mueve hacia las regiones polares por medio de las corrientes como la Corriente del Golfo en las afueras de la costa este de EUA. Esta transporta grandes cantidades de calor desde bajas latitudes hacia altas latitudes. Si no fuera por la Corriente del Golfo, Escandinavia sería 10°C mas frío de lo que es ahora.
En la atmósfera, la energía también se mueve hacia el polo por medio del ciclo de la circulación global. Una forma de llevar esta energía desde latitudes bajas hasta las altas es a través del calor latente mediante el transporte de vapor de agua. Este vapor se condensa y cede la misma cantidad de energía que fue usada para su evaporación en los trópicos.
Las regiones polares pierden mas energía hacia el espacio que aquella que reciben del Sol, o sea que la diferencia se compensa por el transporte de energía desde latitudes bajas hacia las altas.

## Slide 11
Cuando se observan los movimientos relativos a algún punto fijo sobre la Tierra, vemos que la rotación de la tierra crea una fuerza "aparente" sobre los fluidos u objetos en movimiento.►► fuerza de Coriolis.
Se desvía la trayectoria hacia la derecha (HN) o a la izquierda (H S),  una parcela de aire que se mueve hacia el polo será deflectada hacia el Este.
El aire que se mueve hacia el ecuador será deflectado hacia la derecha ( H N) o hacia la izquierda (H S) ►► vientos superficiales y persistentes del Noreste en la parte ecuatorial del H N y del Sureste en la parte ecuatorial del H S.

## Slide 12
Esto crea lo que se llama una región de alta presión subtropical (~ 30° a ambos lados del ecuador), en donde el aire que se mueve hacia los polos en niveles altos no va directamente hacia los mismos sino que se deflecta hacia el este y subside hacia la superficie de la tierra

## Slide 13
http://www.meteor.iastate.edu/gccourse/atmos/mpeg/global.mpg

## Slide 14
El aire ascendente de las regiones tropicales usualmente alcanza altitudes de 10 km o mas.
Conforme el aire asciende se enfría, de hecho, las temperaturas mas frías en la atmósfera baja no se alcanzan en las regiones polares sino mas bien sobre los trópicos justo debajo de la estratósfera.
Cuando este aire ascendente elimina la mayoría de humedad, se pueden producir precipitaciones intensas, por lo tanto el aire que se mueve hacia los polos es casi seco.
Conforme este aire desciende en los cinturones de las altas presiones a los 30°; norte y sur, se comprime y se calienta.
Este aire caliente y seco produce una zona libre de nubes con climas soleados y secos, incluso desérticos en estas latitudes

## Slide 15
Se aprecia menor índice de vegetación en las cercanías de los trópicos

## Slide 17
Niveles
5: Excepcional
4: Bueno
3: Adecuado
2: Mínimo Aceptable
1: Inaceptable

## Slide 18
PROBLEMAS
MEDICIÓN: COMPLEJIDAD DE MEDICIÓN, DIFICIL ACCESO A ESTACIONES, FRECUENCIA, CALIDAD DE LA MEDICIÓN
EVAPOTRANSPIRACIÓN
VIENTO
USO DE ESTACIONES FUERA DE LA CUENCA
FALTA DE INFORMACIÓN DE ALGUNAS VARIABLES (ARRASTRE MATERIAL)

## Slide 19
Masas de aire y frentes
Presión Atmosférica
Vientos
Radiación Solar
Temperatura del aire
Humedad del aire
Agua Precipitable

## Slide 20
Masa de aire: extenso cuerpo o volumen de aire atmosférico cuyas propiedades físicas y termodinámicas son más o menos uniformes horizontalmente
Masas de aire se desplazan por la atmósfera y adquieren propiedades termodinámicas (T, Humedad, etc) de regiones de origen (en Chile provienen del O. Pacífico y regiones subpolares) las que se van modificando según las zonas por las que atraviesan y por contacto o mezcla (raramente) con otras masas de aire de distintas propiedades.
Superficie Frontal: superficie de contacto entre dos masas de aire de distintas propiedades
Frente: línea determinada por la intersección de la superficie frontal y el suelo.
Los frentes pueden tener una longitud de 500 Km. a 5000 Km. , un ancho de 5 a 50 Km. y Una altura de 3 a 20 Km. La pendiente de la superficie frontal puede variar entre1:100 y 1:500.

## Slide 21
FRENTE FRÍO
Cuando una superficie frontal se desplaza de tal manera que es el aire frío el que desplaza al aire caliente en superficie, se dice que estamos en presencia de un frente frío. Como la masa de aire frío es más densa, ataca al aire caliente por debajo, como si fuese una cuña, lo levanta, lo desaloja y lo obliga a trepar cuesta arriba sobre la empinada superficie frontal. El fenómeno es muy violento y en estos ascensos se producen abundantes nubes de desarrollo vertical. En los mapas se los representa con una línea azul continua o una negra orlada de "picos".

## Slide 22
FRENTE CALIENTE
En este caso, el aire caliente avanza sobre el frío, pero al ser este último más pesado, se pega al suelo y, a pesar de retirarse la masa fría, no es desalojada totalmente, de manera que el aire cálido asciende suavemente por la superficie frontal que hace de rampa. En general la nubosidad es estratiforme y las precipitaciones menos intensas que en un frente frío. En los mapas se representa con una línea continua roja o una negra orlada por semicírculos

## Slide 24
FRENTE ESTACIONARIO
Es aquel que marca la separación entre dos masas de aire, entre las que no se manifiesta desplazamiento de una respecto de la otra. La sección es similar a la de un frente cálido
FRENTE OCLUIDO
Dado que los frentes fríos se desplazan más rápidamente que los frentes calientes, acaban por alcanzarlos. En estas condiciones el sector caliente desaparece progresivamente de la superficie, quedando solamente en altitud. Cuando los frentes se han unido forman un frente ocluido o una oclusión. Las oclusiones pueden ser del tipo frente frío o del tipo frente caliente

## Slide 25
Ocluido Frío: se produce cuando el aire que se encuentra por delante del frente caliente es menos frío que el que llega por detrás del frente frío. En este caso el aire que está por detrás del frente frío, al ser más denso, hará de cuña y levantará al primero
Oclusión Cálida: Es la que se produce cuando el aire que está por delante del frente caliente es más frío que el que está por detrás del frente frío. Este último, por ser más liviano, trepará por sobre el primero. El área de precipitaciones y nubosidad está más extendida en este tipo de oclusión.

## Slide 26
1. Las distintas nubes de la troposfera. St: Estratos, Sc: Estratocúmulos, Nb: Estratonimbos; Ac: Altocúmulos, As: Altoestratos; Ci: Cirros, Cs: Cirroestratos, Cc: Cirrocúmulos; Cu: Cúmulos, Cb: Cumulonimbos

## Slide 27
Masas de aire y frentes
Presión Atmosférica
Vientos
Radiación Solar
Temperatura del aire
Humedad del aire
Agua Precipitable

## Slide 28
En un nivel determinado, la presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire existente encima de dicho nivel
P atmosférica se expresa en mm Hg, atmósferas, mb, Pascal, Hpascal.
barógrafo

## Slide 29
Para instante dado patm varía de un punto a otro tanto en horizontal como en vertical. Disminución con la altura se puede calcular con:
(mm Hg)
msnm
Factores tales como T afectan relación anterior
Si se considera atmósfera como gas ideal que experimenta transformaciones adiabáticas ¿Cuál sería la distribución de p?

## Slide 30
Diferencias de presión atmosférica en el sentido horizontal
Desequilibrio aerodinámico de la atmósfera
Producción de vientos
Representación gráfica de variaciones
isobaras
Cartas Isobáricas
Temperaturas, vientos, nubosidad, frentes, etc
Caracterización y pronóstico del tiempo

## Slide 31
Centros de Baja presión se denominan ciclones
Dan origen a inestabilidades y perturbaciones atmosféricas que condicionan y suelen dar origen a precipitaciones y tormentas
Anticiclones : centros de Alta presión atmosférica
Generan estabilidad atmosférica y constituyen barreras meteorológicas de desplazamiento de frentes, perturbaciones y tormentas
Ej.: Anticiclón del Pacífico (aprox. 30o lat. Sur) barrera para que precipitaciones frontales que se generan en el sur del territorio se extiendan hacia las regiones central norte y norte del país

## Slide 32
La corriente en chorro (alta atmósfera) está relacionada con los sistemas meteorológicos a través de los patrones de convergencia y divergencia horizontales.
Un esquema de la corriente en chorro muestra que las líneas de corriente se juntan en algunas regiones haciendo que la velocidad del flujo aumente. Estas regiones se relacionan con movimientos de aire descendentes hacia niveles medios y zonas de alta presión en superficie.
Sobre la superficie, el aire gira en el sentido/contra de las manecillas del reloj (HN/HS) debido al efecto de la fuerza de Coriolis.
CONVERGENCIA DIVERGENCIA
MÁX VELOC
MÍN VELOC
A
B
HN

## Slide 33
Por otro lado, las regiones con divergencia arriba, tienden a succionar aire de la superficie formando centros de baja presión superficial. Si el aire ascendente está caliente y húmedo, éste produce nubosidad y precipitación lo cual está normalmente asociado con estos centros de baja presión.
CONVERGENCIA DIVERGENCIA
MÁX VELOC
MÍN VELOC
Pronóstico del tiempo atmosférico ►► predecir como se desarrollan y se mueven estos centros de baja presión.
predecir las características y el movimiento de la atmósfera media en 500 hPa (~ 5-6 km sobre la superficie). Los patrones y movimientos de estas regiones brindan una idea bastante aproximada del tiempo atmosférico sobre la superficie
HN
A
B

## Slide 34
Masas de aire y frentes
Presión Atmosférica
Vientos
Radiación Solar
Temperatura del aire
Humedad del aire
Agua Precipitable

## Slide 35
Vientos
¿ Cuál es la importancia de estudiar los vientos en Hidrología?
Producen las transferencias de calor y vapor de agua que condicionan muchos fenómenos del ciclo hidrológico (evaporación, transpiración vegetal, derretimiento de nieves y hielos, formación de precipitaciones y desplazamiento de tormentas)
Se originan por efectos de un gradiente barométrico, que ejerce una fuerza sobre cada masa de aire en el sentido decreciente de dicho gradiente.
fuerza del gradiente de presión
v
p1
p2
p3
Gradiente mayor  mayor velocidad

## Slide 36
fuerza de Coriolis: actúa perpendicularmente a la velocidad del viento resultante y en el sentido del gradiente barométrico (HS)
Combinando fuerza del gradiente de presiones y fuerza de Coriolis se obtiene viento en dirección paralela a las isobaras: VIENTO GEOSTROFICO
HN

## Slide 37
HN

## Slide 38
Si existe curvatura de las isobaras actúa fuerza centrípeta
Aceleración centrípeta:
Viento ciclostrófico: cuando actúa fza del gradiente y centrípeta. Este adquiere mayor importancia en zonas ecuatoriales y en torno a centros de Baja y Alta presión
Aceleración centrípeta actúa cuando aire se mueve en centros de circulación (A y B presión)

## Slide 39
PGF = fza gradiente presión; CF = fza Coriolis; Ce = fza centripeta
CF = Ce + PGF en Ciclón PGF = CF + Ce en Anticiclón. En Hemisferio Norte
Viento gradiente (sobre nivel fricción a 1Km de la superficie)
Hemisferio. Norte
B
A

## Slide 40
Vientos geostróficos ocurren fundamentalmente en la alta atmósfera. En zonas continentales un 40% de los vientos son de origen geostrófico, sobre los océanos un 70%.
Régimen de vientos de una región queda condicionado por relieve (barreras deflectan vientos y según pendientes, orientación y altura provocan convergencias y divergencias que modifican intensidad y dirección), rugosidad de la superficie del terreno (zona de fricción en los primeros 1000 a 2000 m de atmósfera) y efectos térmicos (diferencias de temperatura y calor específico entre masas de tierra y agua)
vo
zo
v
z

## Slide 41
Vientos superficiales: debido a la fricción los vientos disminuyen la velocidad en las cercanías de la superficie lo que hace que no se compensen las fuerzas y el viento cruce las isóbaras
HEMISFERIO SUR
HEMISFERIO NORTE
B
B
A
A

## Slide 43
Vientos locales:
        Vientos de montaña y de valle
        Vientos originados por barreras topográficas
        Brisas terrestres y marinas
Medición de los Vientos
Dirección, Frecuencia e intensidad
Desde donde sopla el viento
Veleta y se expresa en 16 sectores de la rosa de los vientos (N, S, E, O, NE, NO,...
Se expresa como % del número de veces en que se observó cierta dirección. Dirección mas frecuente es la del viento dominante

## Slide 44
anemómetro
Intensidad o velocidad del viento: velocidad media o instantánea. Problemas con corrientes ascendentes e inercia del instrumento

## Slide 46
Escala de Beaufort

## Slide 47
NO hay gradientes horizontales de presión ni gradientes térmicos
No viento
Radiación solar calienta suelo (menor radiación en zonas con nubes) a medida que aire cálido se eleva, separación entre isóbaras aumenta
En la alta atmósfera Se genera movimiento horizontal por diferencia de presiones
B
A

## Slide 48
B
B
A
A

## Slide 49
A
A
B
B

## Slide 50
Calentamiento del aire lo hace ascender por laderas, que se frena cuando existe inversión térmica y genera movimiento horizontal y luego descenso del aire. En caso contrario, vapor se puede condensar y formar nubes
Al enfriarse el aire, debido a su mayor densidad desciende por las laderas. La convergencia, en el valle, fuerza al aire a ascender: puede condensarse o mover horizontalmente si existe inversión térmica.

## Slide 51
Radiación Solar