## Slide 1
INTRODUCCION
El agua es uno de los recursos naturales mas preciados por el hombre:
vital para la existencia de vida en la Tierra
asegura desarrollo social y económico de los pueblos
PROBLEMAS
Aumento de la demanda
mayor población
mejor calidad de vida

## Slide 2
PROBLEMAS
Competencia entre los diversos sectores productivos por el uso del recurso.
Expansión urbana:
intensificación del aprovechamiento de fuentes naturales
problemas de drenaje
contaminación
reuso del agua

## Slide 3
HIDROLOGIA participa en la solución de estos problemas
Búsqueda de nuevos y mejores conocimientos sobre la distribución, existencia y comportamiento del agua en la Tierra
EVALUACION Y UTILIZACION EFICIENTE DEL RECURSO
Aporte de antecedentes para el diseño óptimo y seguro de las obras hidráulicas necesarias para un aprovechamiento del recurso acorde a necesidades actuales y FUTURAS

## Slide 4
Hidrología es la ciencia que tiene relación con el agua.
IAHS Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas : Ciencia de la Tierra y parte de la Geografía Física, por cuanto trata principalmente con el agua en la corteza terrestre
Mead (1904): "la ciencia del agua que constituye la base de todos los problemas de ingeniería hidráulica".
Horton (1931): "como una ciencia pura, la Hidrología trata de la existencia, distribución y circulación del agua dentro y sobre las capas superficiales de la corteza terrestre".

## Slide 5
Dicc. Merriam-Webster (1961): "Hidrología es la ciencia que trata de las propiedades, distribución, existencia y circulación del agua; específicamente, el estudio del agua en la superficie de la tierra, en el suelo, estratos rocosos y en la atmósfera, particularmente en relación con los procesos de evaporación y precipitación".
Consejo Federal para la Ciencia y la Tecnología de E.E.U.U (1962) "La Hidrología es la ciencia que trata de las aguas de la Tierra, su existencia, circulación y distribución, sus propiedades físicas, químicas y sus reacciones con el medio ambiente, incluyendo su relación con los organismos vivos".

## Slide 6
Meteorología, Climatología, Geografía Física, Geología, Geomorfología, Oceanografía, Limnología, etc.
Relacionada con ciencias de la tierra:
Agronomía, Mecánica y Física de Suelos, Hidráulica y Mecánica de Fluidos, Estadística Matemática, Análisis Matemático, Análisis de Sistemas y la Ingeniería.
Relacionada con disciplinas:

## Slide 7
principal aplicación de la Hidrología es a la Ingeniería en general y a la Ingeniería Hidráulica en particular
Análisis y estudios hidrológicos relacionados por ejemplo con: caudales medios disponibles (diarios, mensuales, anuales), magnitud y distribución en el tiempo y el espacio de las crecidas, previsión de caudales a corto y mediano plazo, estimación y métodos de control de la evaporación y evapotranspiración, determinación de caudales subterráneos e identificación de zonas de recarga de agua subterránea y su respectiva magnitud, etc.,

## Slide 8
diseño y dimensionamiento de obras hidráulicas (o de obras civiles afectadas por el agua como caminos, puentes, puertos, algunos edificios, etc.) establecer sus condiciones de construcción, operación y explotación, y conocer y elegir la seguridad hidrológica del proyecto.

## Slide 9
¿Cuáles son los recursos hídricos de una hoya hidrográfica o región; son ellos adecuados en cuanto a su distribución espacial, temporal y grado de probabilidad de ocurrencia, para permitir el desarrollo agrícola, urbano e industrial de la zona?
¿Cuáles son los factores y características hidrológicas de una región que determinan y posibilitan la evaluación económica, el diseño, construcción, operación y mantención de obras de aprovechamiento, control y evacuación de los recursos de agua de la zona

## Slide 10
¿Cuáles son los efectos físicos, económicos, legales y de calidad de ciertos cambios en el uso de la tierra (re o deforestación, obras de riego y drenaje, urbanización, explotación intensiva de acuíferos) y sus efectos en la circulación y disponibilidad de agua en la región considerada?
¿Qué tipos de obras hidráulicas y qué características deben tener, para aprovechar los recursos de agua económicamente disponibles y para satisfacer demandas competitivas en el tiempo y en el espacio y en cantidad y calidad?

## Slide 11
CAMPOS Y METODOS DEL
ESTUDIO E INVESTIGACION HIDROLOGICA
Ciclo hidrológico: idealización del movimiento, distribución y circulación del agua en la Tierra, entre la atmósfera-litósfera-hidrósfera y nuevamente a la atmósfera.

## Slide 12
ESTUDIO DEL CICLO HIDROLÓGICO
HIDROLOGÍA FÍSICA
Fenómenos Componentes del ciclo hidrológico y sus interrelaciones
INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS
Determinación de las relaciones de "entrada y salida" de los sistemas hidrológicos para la reconstitución y predicción de series y procesos hidrológicos

## Slide 13
Meteorología
Climatología
Transferencias de
Energía
Física de Suelos
Agronomía
Bio-Sistemas
Ecología
Hidráulica de Cuencas
HIDROLOGÍA PARAMÉTRICA O DETERMINÍSTICA
HIDROLOGÍA PROBABILÍSTICA
ESTUDIO DEL CICLO HIDROLÓGICO
HIDROLOGÍA FÍSICA
INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS
ANALISIS DE REGRESION
SINTESIS GRAL.SIST. SINTESIS PARCIAL CON ANALISIS LINEAL ANALISIS NO LINEAL
ANALISIS DE FRECUENCIA ANALISIS ESPECTRAL
METODOS DE MONTE CARLO
MODELOS ARMA
ANALISIS DE INCERTIDUMBRE
TEORIA DE DECISIONES
Reconstruir o predecir series hidrologicas
Predecir y simular comportamiento sistema

## Slide 14
Los diferentes enfoques y métodos hidrológicos tienen claras diferencias entre sí, pero todos ellos comparten dos importantes características:
    a) Su dependencia de los datos y los registros históricos de los valores de los parámetros y variables, y
    b) Se basan en la hipótesis de invariancia en el tiempo de los sistemas hidrológicos.

## Slide 15
ASPECTOS LEGALES
Usos Consuntivos y No Consuntivos
Usos Permanentes y Eventuales
DERECHOS DE AGUA son entregados en Propiedad
En CHILE de la VIII Región al norte las aguas superficiales han sido entregadas en su totalidad y también las aguas subterráneas en muchas cuencas
Los derechos de agua se pueden transar

## Slide 16
BALANCE HIDROLOGICO
La Hidrología estudia y evalúa científicamente cada una de las partes y las interrelaciones de los distintos procesos que componen el ciclo hidrológico
Ciclo Hidrológico es un proceso continuo desde punto de vista global pero localmente contiene elementos de azar y variaciones no continuas (ejemplo: precipitación)

## Slide 18
Detención superficial
Almacenamiento superficial
Cauce
Planicies inundación
Lago
Pantano

## Slide 19
P=100
E=61
Fsup=38
Fsubt=1
P=385
E=424
Humedad sobre tierra= 39
30% ÁREA TOTAL

## Slide 20
ATMÓSFERA: AGUA COMO VAPOR, SÓLIDA O LÍQUIDA
ACUÍFEROS
OCÉANOS
F. subt
SUELO
ARROYOS, LAGOS, RÍOS
SUPERFICIE SUELO
VEGET
P
P
P
NIEVE Y HIELO
S
ET
E
E
E
P
Inf
Exf
Difusión
F sup
F int.
F sup
Ascenso Capilar
Perc.

## Slide 21
Condensación de la humedad y formación de gotas
2
Almacenamiento de la Humedad Atmosférica
1
Circulación y transferencia del vapor de agua en la atmósfera
A
Precipitación de las gotas
Re-evaporación de la precipitación
D
B
3
Intercepción de la vegetación y Almacenamiento en Follaje
Almacenamiento en Zona de raíces
4
Almacenamiento en Zonas no Saturadas
Almacenamiento en Zonas Saturadas
Almacenamiento en Depresiones Superficiales
Retención temporal de la escorrentía superficial
5
12
13
T
Almacenamiento en Lagos, embalses, etc.
Almacenamiento en los cauces
Almace-namien-to en Océanos
P
R
U
11

## Slide 22
Almacenamiento en Zonas no Saturadas
T
Intercepción de la vegetación y Almacenamiento en Follaje
Almacenamiento en Zona de raíces
4
Almacenamiento en Zonas Saturadas
C
5
12
13
P
E
F
U
Z
W
V
X
C: Flujo de Pp hacia vegetación
E: Flujo de Pp a zonas no saturadas
F: Flujo de Pp a zonas saturadas y embalse subterráneo
P: Evaporación desde el follaje y evapotranspiración
T: Flujo de agua entre Zona No saturada y saturada
U: Flujo de agua entre Zona de raíces y zona no saturada
V: Infiltración desde escorrentía superficial
W, X: Infiltración desde lagos
Z: Intercambio con el Océano

## Slide 23
Almacenamiento en Depresiones Superficiales
Retención temporal de la escorrentía superficial
Almacenamiento en Lagos, embalses, etc.
Almacenamiento en los cauces
G
I
H
J
G
V
Y
X
W
R
L
M
N
7
8
9
O
10
G, H, I, J: Flujo de Pp a elementos de almacenamiento
L, M,V,Y: Agua almacenada temporalmente como escorrentía superficial (8) puede escurrir hacia depresiones superficiales, lagos, zonas no saturadas, cauces u océanos
L,V: Agua almacenada en Depresiones Superficiales (7) puede incorporarse a escorrentía superficial o zonas no saturadas
X, W:Agua almacenada en Lagos (9) y cauces (10) puede incorporarse a Zonas No saturadas o saturadas
O: Agua almacenada en los cauces (10) puede incorporarse al Océano

## Slide 24
Abstracción: se considera sólo aquellos elementos del ciclo que son posibles de cuantificar
CICLO DE ESCORRENTÍA
PROCESOS CICLO
DE ESCORRENTÍA
Precipitación
Radiación Solar
Gravedad
Evaporación y Evapotranspiración
Escorrentía Superficial
Escorrentía Subterránea

## Slide 25
SISTEMA: Estructura, mecanismo, esquema o procedimiento (real o abstracto) que relaciona en el tiempo y espacio, una causa entrada o estímulo de materia, energía o información, con un efecto salida, o respuesta de información, energía o materia.
Se elige subsistema a estudiar
SISTEMA HIDROLÓGICO
Estímulo
Respuesta
Leyes Físicas
Naturaleza y estado del Sistema

## Slide 26
Análisis de Sistemas
Hidrología Física

## Slide 27
CUENCA: UNIDAD BÁSICA, DEFINIDA TOPOGRÁFICAMENTE Y DRENADA POR UN SISTEMA DE CAUCES SUPERFICIALES DE TAL MANERA QUE TODA LA ESCORRENTÍA QUE SE GENERA EN LA SUPERFICIE ENCERRADA POR LA LÍNEA DIVISORIA DE LAS AGUAS, SE DESCARGA A TRAVÉS DE UNA SALIDA ÚNICA E IDENTIFICABLE

## Slide 29
1
1
1
2
2
Tiempo de concentración: tiempo que demora en alcanzar la salida la partícula de agua que cae en el punto más alejado