## Slide 1
BALANCE HIDROLOGICO

## Slide 2
PLANETA ¿TIERRA?

## Slide 3
UN PLANETA DE AGUA SALADA
Agua Salada
Agua Dulce
Ríos y Lagos
Agua Subterránea, Humedad Suelo y Pantanos
Glaciares y Zonas de Nieves Eternas

## Slide 4
Agua en la Hidrósfera
Renovación
Océanos
2500 años
Agua Subterránea
1400 años
Hielo Polar
9700 años
Glaciares Cordilleranos
1600 años
Glaciares y Nieves eternas
10000 años
Lagos
17 años
Humedales
5 años
Humedad del suelo
1 año
Red de Canales
16 días
Humedad Atmosférica
8 días
http://espejo.unesco.org.uy/summary/html/summary.html#7._on_the

## Slide 7
DISPONIBILIDAD DE AGUA DULCE (2000)
Promedio Anual Flujo en Ríos y Recarga Subterránea
Países con
Menor disponibilidad
Mayor disponibilidad
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Surinam
Islandia

## Slide 8
En una fecha tan reciente como 1997, solamente vivían sin estrés hídrico 159 millones de personas en el mundo. El resto, padecía diferentes tipos de estrés. Para el año 2025, se estima que 8 357 millones de personas, el 97% de la población del planeta, vivirá bajo alguna forma de estrés hídrico.
http://www.medioambiente.cu/revistama/articulo43.htm

## Slide 9
Para que se inicie escorrentía Q debe haber pequeña altura de agua: detención superficial
Q
P

## Slide 10
"X" representa los insumos o entradas al sistema por unidad de tiempo, "Y" las salidas por unidad de tiempo y dS/dt es la tasa de variación con el tiempo del almacenamiento de masa o volumen en el sistema.
P + Qsa + Qza = E + ET + I + Qse+ Qze ± SL ± SS ± SZ± SN
P = precipitación media.
    Qsa = gastos superficiales afluentes a la cuenca o subsistema (naturales y/o artificiales).
    Qza = gastos subterráneos afluentes.
    E = evaporación media desde superficies de agua libre.
    ET = evapotranspiración media.
    I = retención por intercepción de la precipitación en vegetación.
    Qse = gastos superficiales efluentes de la cuenca.
    Qze = gastos subterráneos efluentes.
    SL = variación en el período, de los volúmenes de agua almacenada superficialmente (lagos, embalses, lagunas, depresiones superficiales del terreno, etc).
    SS = variación del volumen de agua almacenada en los suelos no saturados (en forma de humedad del suelo).
    SZ = variación del almacenamiento subterráneo en los acuíferos.
    SN = variación del agua almacenada en nieves y glaciares.
X = Y + dS/dt

## Slide 11
SISTEMA SUELO-AGUA-PLANTA
P
P
In
In
I
H
Pf
Z
EI1
EI2
ES1
ES2
Napa subterránea
ET
ET
Zona radicular
Zona de percolación
Balance

## Slide 12
P+EI1+ES1= ET+EI2+ES2+ In + H+Z
ENTRADAS
SALIDAS
VARIACIONES ALMACENAMIENTO

## Slide 13
SISTEMA ZONA RADICULAR
P
P
In
In
I
H
Pf
EI1
EI2
ET
ET
Zona radicular
P+EI1=In+ET+EI2+Pf+
I=P+EI1-In-ET-EI2
I=Pf+H

## Slide 14
BALANCE HIDROLÓGICO DE UNA REGIÓN
P
ET
R1
Q1
QZ1
Q2
QZ2
RZ
Z
DZ
R2
P+Q1+R1+QZ1=R2+ET+Q2+QZ2+H+Z
QZ1+RZ=QZ2+DZ+H+Z

## Slide 15
BALANCE HIDROLÓGICO DE UN EMBALSE
QD
IM
QV
E
P
I
Qa
Qa+P=QV+QD+I+IM+E+S
S

## Slide 16
Problema:
En un lago como el que se esquematiza en la figura caen 150 mm de precipitación en un año, se evaporan 250 mm y el caudal afluente promedio anual es de 20 m3/s. ¿cuánto varía su nivel?
Área basal 100hectáreas
Área superficial máxima 5000 hectáreas
Hmáx: 50 m
Hinicial:30 m

## Slide 17
Curva Hipsométrica: representación gráfica del área acumulada bajo o sobre una cierta cota
Cota (m)
%Área sobre cota o
Área sobre cota
Moda de curva es el valor más frecuente (mayor área) del intervalo de clase
Elevación Media