## Slide 1
HUMEDAD ATMOSFÉRICA

## Slide 2: Humedad atmosférica
Propiedades
Maneras de expresar la humedad atmosférica
Instrumentos de medición
Factores que determinan la variabilidad de la humedad
Cantidad de vapor de agua que contiene el aire; es la fuente de precipitaciones; influye en los procesos de evapotranspiración y derretimiento de nieves.

## Slide 3: Propiedades
Presión de Vapor
Calor de Condensación y de evaporación
Densidad del aire seco y aire húmedo

## Slide 4: Presión de Vapor
Presión parcial ejercida por las moléculas de vapor de agua.
e = ph – ps
Donde: ph : Presión aire húmedo
ps: Presión aire seco

## Slide 5
Presión de vapor saturado(es):
Un determinado volumen de aire a temperatura T puede absorber una máxima cantidad de vapor de agua (pto. de saturación)
T° en °C
es en mb.

## Slide 6
Humedad de saturación del vapor de agua en el aire
Temperatura ºC
Saturación g · m-3
- 20
0.89
-10
2.16
0
4.85
10
9.40
20
17.30
30
30.37
40
51.17

## Slide 7: Calor de Condensación y de Vaporización
Líquido Vapor
Evaporación
600 cal/gr (de agua evaporada)
Vapor Líquido
Condensación
600 cal/ gr ( de agua condensada)
Le=-Lc=597-0,57T para T en ºC

## Slide 8: Densidad del Aire Seco y del aire Húmedo
Densidad aire seco:
Donde: ps : Presión
Rs : Constante de los gases para aire seco
T : Temperatura absoluta ºK

## Slide 9
Para el vapor de agua:
Ro: Cte. Universal de los gases 1,9857cal/(molºK) Rv: cte de los gases para el vapor
Mv: peso molecular del vapor de agua
M: peso molecular del aire seco
Rs: cte. gas aire seco (2,876*106 cm2/(s2ºK)

## Slide 10
Densidad del aire húmedo o humedad absoluta de la atmósfera

## Slide 11
Densidad de la mezcla de aire seco y vapor de agua
m = s+v = (1-0,378e/P) P/RsT
P: presión de aire seco-e=Ph(mb) e:presión de vapor(mb) Rs: ctte de gases para aire seco
T: temperatura en ºK
 El aire húmedo es menos denso que el aire seco a igual temperatura y presión

## Slide 12
HUMEDAD ESPECÍFICA:
Masa de vapor de agua que existe por unidad de masa total de aire húmedo.
Donde: e : Presión de vapor del aire en mb.
P: Presión total del aire en mb.

## Slide 13
HUMEDAD ABSOLUTA:
Donde: ha : Humedad absoluta del aire en (gr/m3)
e : Presión de vapor del aire en mb.
t : temperatura del aire en ºK.

## Slide 14
HUMEDAD RELATIVA
Relación entre la humedad existente con respecto a la humedad máxima que puede tener una cantidad de volumen de aire a la misma temperatura.
Donde: e : presión de vapor actual.
es: presión de saturación.

## Slide 15
PRESIÓN DE VAPOR:
Donde:
e : Presión de vapor en milibares .
es : Presión de saturación del aire a temperatura t.
pa : presión total del aire en mb.
t : temperatura registrada con un termómetro de bulbo seco.
tw : Temperatura registrada con un termómetro de bulbo húmedo.

## Slide 16
TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO:
Temperatura a la cual debe enfriarse una masa de aire húmedo, para que ésta se sature a la misma presión y contenido de agua inicial que tenía.
T, Td
e,es
T
es
e
Td
T
es
HR
Td
e

## Slide 17
ALTURA DE AGUA CONDENSABLE O PRECIPITABLE :
Lámina de agua ( uniforme) que se forma en
la superficie producto de la condensación del vapor de agua de la columna de aire húmedo.

## Slide 18
Cálculo de masa (dm) de vapor de agua sobre una superficie de 1 m2 dado un incremento dz:
Radiosondas
Distribución de temperatura y vapor de agua en la vertical

## Slide 19
Integrando desde la superficie terrestre hasta una altura “h”:
[gr/m2]
Conocidos e y T a distintas alturas se integra por bandas

## Slide 20
A
T
a,P,qv
Otras Formas
z
z
(mm)
mb
gr/kg

## Slide 22
Existen gráficos y tablas para calcular entre 1000 mb (nivel del mar) y 200 mb o 12 Km en atmósfera seudo adiabática saturada.
Agua prec (mm)
P (mb)
altura
Temperatura de punto de rocío
presión
Agua precipitable
a > T rocío> agua precip