## Slide 1: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte Predicción de flujos
T --> T’ = T
A--> A´= A
F --> F’ = F
Supuesto:
Existe un mercado por servicios de transporte que puede ser separado y analizado en forma independiente de los demás mercados. i.e. Las relaciones de tipo 1 pueden ser separadas de las de tipo 2 y 3.

## Slide 2: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte
Analicemos unidimensionalmente (teniendo claro que no lo es). V: volumen o magnitud de flujos S: características del nivel de servicio experimentado por un cierto flujo de usuarios en T. S=S(T,V)  función de servicio V=D(A,S)  función de demanda

## Slide 3
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte
Opciones
Modelo de equilibrio
Modelo de oferta
Modelo de demanda
Modelo de consumo de recursos
Modelo de desplazamiento de actividades
Impactos

## Slide 4: Mercados puntuales
Modelo conceptual que nos permitirá entender la generación de viajes. Bibliografía: generación y efectos de mercados de transporte Jara-Gálvez (1975). También en: Apuntes de análisis de sistemas de transporte Martínez y Tudela (1992)
Supongamos la existencia de dos mercados, inicialmente aislados, donde se produce y consume un mismo bien.
¿Qué sucede si se conectan?

## Slide 5: Mercados puntuales
q: cantidad
p: precio
Mercado 1
q
q
O1: Oferta. Cantidad del bien x que está dispuesta a ofrecer la(s) empresa(s) a un precio p. O1=O1(p)
D1: Demanda. Cantidad del bien x que están dispuestos a adquirir los consumidores a un precio p. D1=D1(p)
O1
D1

## Slide 6: Mercados puntuales
En el espacio p-q
p
q
p1*,q1*: equilibrio aislado
En el mercado 2 la situación es análoga
O(-1)1
D(-1)1
p1*
q1*

## Slide 7: Mercados puntuales
Mercado 2
Ambos mercados se conectan.
p
p
O(-1)2
D(-1)2
p2*
q2*

## Slide 8: Mercados puntuales
p
q
Ambos mercados se conectan.
O(-1)2
D(-1)2
O(-1)1
D(-1)1
¿qué va a suceder con los productores y consumidores de ambos mercados?

## Slide 9: Mercados puntuales
p
q
En M1 se genera exceso de demanda
Escribir las ecuaciones de exceso de oferta y exceso de demanda
¿nueva condición de equilibrio?
O(-1)1
D(-1)1
O(-1)2
D(-1)2
En M2 se genera exceso de oferta

## Slide 10: Mercados puntuales
En el mercado de transporte
D(-1)2
p
q
O(-1)2
O(-1)1
D(-1)1
p10
p20
EO2
ED1
Ubicar: Q dada una tarifa de transporte t, Qmax, tmax

## Slide 11: Mercado de transporte
En el mercado de transporte
Graficar la curva de demanda por transporte
Agregar una curva de oferta de transporte e identificar equilibrio
EO2
ED1
p10
p20
t
Q
p1
p2
Qmax

## Slide 12: Mercado de transporte
Nuevo equilibrio
¿quiénes ganan y quienes pierden?
P10- P20
Qmax
Qmax=Q(t=0)=ED1(p1=p2)=EO2(p1=p2)

## Slide 13: Necesidades de transporte
Los sub-problemas
  ¿cuánto?
  ¿dónde?
  ¿cómo?
    Viajar o enviar carga
Modelos de demanda
Modelos de oferta
Modelos de equilibrio

## Slide 14: Necesidades de transporte
Decisiones:
¿viajar o no?
¿hacia donde?
¿en qué modo?
¿por qué ruta?
Generación
Distribución
Partición Modal
Asignación
Modelo clásico de cuatro etapas
¿Son separables estas decisiones?

## Slide 15: Descripción del sistema
El producto en transporte
k: tipo de persona o bien transportado
t: periodo
i: origen
j: destino
 No se puede mirar cada viaje  es necesario juntar viajes “parecidos

## Slide 16: Descripción del sistema
Agregación temporal
  > Periodización
  Punta mañana, punta tarde, meses del año, fines de semana, feriados, etc.
Agregación por tipo de persona o bien transportado
  Estudiantes, trabajadores, tercera edad, género, ...

## Slide 17: Descripción del sistema
Agregación por propósito de viaje
  ...
Agregación espacial
  > Zonificación
  Criterios: tamaño y número de zonas, compatibilidad con otras zonificaciones, homogeneidad

## Slide 18
Modelo de cuatro etapas
Generación
Viajes generados (producidos) o atraídos por cada zona
Oi: total de viajes que tienen origen en la zona i
Dj: total de viajes que tienen destino en la zona j
Distribución
Pares O/D específicos
¿cuántos de los que salen de i van a j?
Matriz Origen Destino
Dados
¿cuál elegimos?
R: Modelo de Distribución

## Slide 19
Modelo de cuatro etapas
Partición Modal
¿En qué modo?
Costos
Tiempos
Caract. usuarios
Modelo partición modal
m: modo
Asignación a la red
¿qué ruta?
Demanda por viajes en auto o TP
Modelo de asignación
flujos y tiempos en arcos, rutas
definición de la red

## Slide 20
Modelo de cuatro etapas
Localización
G
D
PM
A
Quinta etapa
Otros elementos:
Externalidades - impacto ambiental.
Sistema de actividades.

## Slide 21
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende? Enfoque Manheim Mercados puntuales
hogar
comercio
trabajo
trabajo
Obs: viajes que tienen como origen o como destino el hogar, dependen de las características y actividades de sus habitantes.
Segmentar por:
propósito
hora del día
tipo de persona

## Slide 22
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende?
¿qué es modelación?
Fenómeno analizado
Abstracción de los aspectos más relevantes
Modelo
Variables endógenas dependientes
= f (variables exógenas, independientes, explicativas)
modelo de comportamiento

## Slide 23
Modelación de la generación de viajes
Modelo del factor de crecimiento
. ¿de qué depende Fi ?
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?

## Slide 24
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?
Via = 250·2,5 + 250·6 = 2.125 viajes/día
Vif = 2·2.125 = 4.250 viajes/día
Modelo muy pobre, no se usa mucho.

## Slide 25
Modelación de la generación de viajes
Modelos más sofisticados requieren información para ser calibrados.
PR
PD
Recolección de información:
observar
preguntar
medir
Información:
catastral - censo
muestral - encuesta
sección transversal
serie de tiempo
EOD: Encuesta Origen-Destino

## Slide 26
Modelación de la generación de viajes
Nivel de agregación.
Unidad de análisis
zona
hogar
individuo
BH: viaje basado en el hogar: aquel que tiene como origen o como destino el hogar.
NBH: viaje no basado en el hogar

## Slide 27: Modelos de GENERACION de viajes
Regresión lineal
  El modelo es Y=X+
  Los X no son estocásticos, no existe relación lineal entre dos variables independientes
  E()=0 =cte para todo i
  No hay correlación entre los 
  distribuye Normal
Estimador MCO:

## Slide 28
Viajes con origen en la zona i, propósito trabajo, punta mañana.
Viajes con destino en la zona j, propósito trabajo, punta mañana.
Viajes generados por hogares tipo h con propósito trabajo en punta mañana.
...
desagregar por propósito y período, predicción asociada a zona.
¿Cuál es la variable dependiente?

## Slide 29
¿Cuáles son las variable independientes?
¿Qué variables afectan la generación de viajes?
Producción
Oi
Atracción
Dj
Generales
Asociadas a propósito estudio
Asociadas a propósito trabajo
Número de personas, ingreso, edad, ocupación, tamaño familiar, tasa motorización
Presencia de centros comerciales, hospitales, cines, parques. Volumen ventas. Accesibilidad.
Número de estudiantes
Número de trabajadores
Número de lugares de estudio
Número de puestos de trabajo, área total de empresas, superficie techada.

## Slide 30
Modelación de la generación de viajes usando RL
Regresión a nivel: zonal - hogar
Zonal
H0: El número de viajes producidos o atraídos por cada zona es función lineal de las características: socioeconómicas de los hogares de la zona o de uso de suelo de la zona.
==> necesitamos varianza entre zonas para poder estimar.
Número de observaciones = Número de zonas
Excluir zonas cero (Ej: viajes BH en zonas no residenciales)

## Slide 31
Regresión a nivel zonal
Totales zonales:
Medias zonales:
¿Son análogos?
R: No
Var(Ei)=Var(ei) <==> Hi=H para todo i

## Slide 32
Regresión a nivel de hogar
Hogar:
H0: El número de viajes generados por hogar es función lineal de las características de los hogares.
Ejemplo:
Discutir:
¿Qué representa la constante?
¿Qué pasa si las relaciones no son lineales?

## Slide 33
Efectos no lineales
Ejemplo: efecto número de autos en el hogar.
X1: número de trabajadores
z1: vale 1 para hogares con 1 auto, 0 en otro caso
z2: vale 1 para hogares con 2 ó + autos, 0 en otro caso

## Slide 34
Obtención de totales zonales.
Modelo lineal ==> agregación trivial
Ti=Ni (0,91 + 1,44X1i+1,07X2i)
var. Mudas: Ti=Ni (0,91 + 1,44X1i) + 0,75N1i + 3,14N2i)

## Slide 35: Modelación de la Generación de Viajes
Otro modelo, que proviene de un paradigma diferente. Supuesto: Las tasas de generación de viajes son constantes para determinados tipos de hogares
lo que cambia es la distribución de esos tipos de hogares en la población.

## Slide 36: Modelación de la Generación de Viajes
h: tipo de hogar t(h): promedio de viajes con un propósito dado, y a la hora en cuestión, realizados por miembros de hogares tipo h ai(h): número de hogares tipo h en la zona i
Comparar Oi modelados con los observados.
Predicción: simular ai(h)

## Slide 37: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo:
número de categorías =  número de grupos
tamaño del hogar
tasa motorización
ingreso
estructura del hogar
4 variables, 3 niveles c/u ==>
81 categorías

## Slide 38: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo numérico:
Tipo de hogar h:
t(1)= 6 viajes /día
Oia=250·6+250·2,5=2.125 viajes/día Oif=500·6=3.000 viajes/día
1: Con auto
2: Sin auto
t(2)= 2,5 viajes /día

## Slide 39: Modelación de la Generación de Viajes
¿Cómo podemos saber si el supuesto es cierto?
--> varianza de t(h)
Calibración ¿?
--> calcular t(h)
Predicción ¿?
--> estimar distribución de probabilidad
(I,TM,EH)= (h)

## Slide 40: Modelación de la Generación de Viajes: modelo AC Análisis de Categorías o Clasificación
Concepto muy sencillo e intuitivo.
No se postulan relaciones matemáticas.
Calcular tasa generación es trivial
Desventajas
No se puede saber la significancia de las variables escogidas.
Predecir la distribución de los hogares según tipo es muy difícil.
Ventajas

## Slide 41: Modelación de la Generación de Viajes
Hemos visto:
Modelo de factor de crecimiento.
Modelo de regresión lineal.
Modelo de análisis por categorías.
... fin
Input:
Uso de suelo
Demografía
Accesibilidad
Output:
Oi, Dj tal que iOi = jDj = T
Modelo de generación de viajes
¿Elasticidad al costo de transporte?

## Slide 42
Ejemplo GENERACIÓN DE VIAJES
Ciudad de Puerto Montt
Datos de 1998, obtenidos de una Encuesta Origen - Destino realizada al 5% de los hogares durante un día laboral típico. Nivel de agregación: 54 zonas. 2 periodos. 10 propósitos de viaje.

## Slide 43
Producciones de Viajes Personales
Viajes Generados
Basados en el Hogar

## Slide 47: Modelación de la Generación de Viajes
Multiplicar Dj por
¿Qué pasa si calculamos Oi y Dj, y se obtiene valores distintos?
==> corregir.
Si le creemos más a Oi

## Slide 48: Etapa siguiente: Distribución de Viajes
Matriz Origen - Destino de viajes
O1
...
T
On
Dn
D1
...
¿Vij?