## Slide 1: Asignación a la red
Equilibrio Oferta-Demanda
Pregunta: ¿qué ruta elegir?
Preguntas previas:
  ¿qué es una ruta?
  ¿qué es una red?
Red:
G
D
PM
A
representación esquemática de una estructura física o conceptual --> se compone de arcos y nodos.
Definición matemática de red:
conjunto de nodos y conjunto de arcos que los conectan.

## Slide 2: Asignación a la red
Ejemplo
Arcos direccionales
que tienen asociada una dirección
Transporte:
red <--> oferta
Transporte privado (auto):
red vial (calles e intersecciones) --> red de arcos y nodos
arcos: tienen asociada una impedancia
Transporte público:
1
2
3
4
5
--> red servicios ofrecidos

## Slide 3: Asignación a la red
Ruta =
Ejemplo: cómo representar una intersección como la de Blanco Encalada-Beauchef?
Representación agregada
Representación detallada
1
2
3
4
5
camino que une i y j y no contiene circuitos (ciclos)
¿rutas entre 1 y 5?

## Slide 4: Asignación a la red
Distintos niveles de equilibrio
Equilibrio en red, dadas matrices O/D por modo
--> usuarios satisfechos con ruta usada
Equilibrio multimodal
--> congestión afecta usuarios otros modos
Equilibrio del sistema
--> patrones de flujo afectan decisiones de modo, destino y frecuencia
Equilibrio

## Slide 5: Asignación a la red
Foco: transporte privado, equilibrio en la red, demanda inelástica.
¿Costos en la red de auto?
--> principalmente tiempo

## Slide 6: Asignación a la red
Teoría de la circulación
Distancia m
Tiempo min
Veh A
Veh B
adelantamiento
espaciamiento
gap
Pendiente = velocidad

## Slide 7: Asignación a la red
Tres características fundamentales del tráfico:
flujo (f)
--> número medio de vehículos que pasan por un cierto punto fijo por unidad de tiempo
densidad (K)
--> número medio de vehículos presentes, en un cierto instante, en una sección de camino
velocidad (v)
--> puede ser medida de distintas formas
vs: media espacial
vt: media temporal

## Slide 8: Teoría de la circulación
Ecuación fundamental del tráfico:
f(veh/hr) = vs (km/hr) · K (veh/km)
Ej:
120
100
140
L= 2km
Densidad:
K= 3veh/2km = 1,5 veh/km
Flujo: si me paro en un punto y observo por 1 hora veré:
50 veces el vehículo rojo
70 veces vehículo verde
60 veces vehículo azul
Total = 180 veh/hr
vs=(120+140+100)/3=120km/hr
vt=(100*50+140*70+120*60)/180=122km/hr
f=120*1,5=180(veh/hr)

## Slide 9: Teoría de la circulación
Relaciones:
la velocidad decrece con la densidad
Modelo típico: v(K)=vl-vl/kj.k
vl : velocidad de flujo libre
kj : densidad máxima (jam density, parking lot syndrome)

## Slide 10: Teoría de la circulación
flujo (f) número medio de vehículos que pasan por un cierto punto fijo por unidad de tiempo
densidad (K) número medio de vehículos presentes, en un cierto instante, en una sección de camino
velocidad (v)
Ecuación fundamental del tráfico: f = vs · K
Relaciones:la velocidad decrece con la densidad
Modelo típico: v(K)=vl-vl/kj.k
vl : velocidad de flujo libre
kj : densidad máxima (jam density, parking lot syndrome)

## Slide 11: Teoría de la circulación
v(k)=vl-vl/kj ·k
f(k)=
v ·k
= vl ·k -vl/kj ·k2
capacidad

## Slide 12: Teoría de la circulación
v(k)=vl-vl/kj ·k
f(k)=
v ·k
= vl ·k -vl/kj ·k2
capacidad

## Slide 13: Teoría de la circulación
Relación tiempo flujo
En la práctica no se observa ese retorno hacia atrás.
Trabajar con curvas monótonamente crecientes.
Principales demoras están en intersecciones.
Intersecciones semaforizadas
Intersecciones de prioridad

## Slide 14: Teoría de la circulación
Intersecciones semaforizadas
Demora esperada (seg)
Tasa de llegada (veh/hr-pista)
10
50
40
30
20
200 400 600 800 1000 1200
c=90s
v=40s
c=90s
v=60s
Fuente: Sheffi 1985

## Slide 15: Teoría de la circulación
Intersecciones de prioridad
Tiempo medio de espera en cola (seg)
Tasa de llegada (veh/hr-pista)
10
30
20
100 200 300 400 500 600 700 800 900
=1000 veh/hr
gap cr 5s
gap cr 6s
=1000 veh/hr
=750 veh/hr
=750 veh/hr
=500 veh/hr
=1250 veh/hr

## Slide 16: Teoría de la circulación
ca costo de los arcos de la red, que consideran tramos de calles e intersecciones
costos separables ==> ca= ca (fa)
Características deseables de las funciones flujo-costo
realistas
no decrecientes
continuas y diferenciables
C podría ser constante para valores pequeños de flujo
ca: costo percibido por el usuario del arco a
--> cada usuario que es asignado al arco a percibe ese costo

## Slide 17: Teoría de la circulación
ca: costo percibido por el usuario del arco a --> cada usuario que es asignado al arco a percibe ese costo
Costo total de operación del arco a: ca·fa (uc/ut)
¿precio óptimo desde el punto de vista social?
> costo marginal
= cuánto sube el costo total de operación de un arco al ingresar un usuario adicional a ese arco
¿precio percibido?
ca
¿cmga ><= ca?

## Slide 18: Teoría de la circulación
cmga =
ca·fa
= ca·1 +
ca
fa
· fa
fa
Costo percibido
≥ 0
Contribución a la demora del resto debido a la incorporación de un vehículo adicional
--> congestión
ca
fa
= 0 ==> cmga = ca
Sólo en la parte plana de la curva
--> no existe congestión

## Slide 19
Redes: notación y conceptos básicos
a
r
q
p
o
n
m
l
j
i
h
g
f
e
d
c
b
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
: nodos ruteadores
: centroides
¿rutas par AC?

## Slide 20
Redes: notación y conceptos básicos
Rutas par AC:
(1) -> a-b-c-m ->
(2) -> a-b-l-f ->
(3) -> a-k-e-f ->
(4) -> j-d-e-f ->
…
Definiciones:
hr: flujo en la ruta r
Oi: flujo producido por el nodo i
Dj: flujo atraído por el nodo j
A(i): conjunto de nodos posteriores a i
b
k
2
3
6
B(i): conjunto de nodos anteriores a i
a
1
{f} : flujo en arcos
{h} : flujo en rutas
Ejemplo: flujo en todas las rutas = 10 veh/hora

## Slide 21
Flujo en redes y leyes de conservación
Si i es ruteador
flujo que sale = flujo que entra
Si i es centroide
Obs: esta notación sólo se puede usar si ! arco entre cada par de nodos.

## Slide 22: La demanda es asignada <==> dado {rij}: conjunto de rutas que unen el par de centroides ij -->
{ap}: matriz de incidencia arco-ruta
ap=
1 si arco a pertenece a la ruta p 0 si no
Si conocemos los flujos en rutas, siempre podremos calcular los flujos en arcos.
¿viceversa?
La suma de los flujos de todas las rutas que cubren el par ij, debe ser igual a la demanda en ese par.
Flujo en redes y leyes de conservación

## Slide 23
Asignación con demanda fija
Dada la oferta (ca(fa)) y la demanda (Vij) necesitamos conocer,
{fa} --> {ca} ==> Costo total del sistema =
{hr} --> {cr} ==> Costo entre i y j = ¿ ?
crij
Supuestos:
Individuos razonables, eligen ruta de menor costo.
Tiempo es la variable dominante.
Si no hay congestión (costo constante) ==> el problema es separable por par origen-destino.

## Slide 24
Asignación con demanda fija
ASIGNACIÓN TODO O NADA
Para un determinado par O/D, TODO el flujo se asigna a la ruta de mínimo costo.
Algoritmos de asignación a rutas mínimas:
Dijkstra
D’Esopo
Ejemplo-->

## Slide 25
Asignación: TODO O NADA
a:5
r:3
q:2
p:8
o:4
n:3
m:4
l:8
j:10
i:2
h:5
g:10
f :4
e :6
d :8
c:2
b:6
k:4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
Demanda:
AC: 400
BC: 300
BD: 100
400
400
400
400
300
300
300
+ 100
100
100

## Slide 26
¿Qué pasa cuando existe congestión?
Ejemplo:
O=10
D=10
¿Ruta de menor costo?
Inicialmente: C1=10, C2=5
h1=0 h2=10 ==>
f1=0 f2=10 ==>
C1=10, C2=25
c1=10
c2=5+2f2
<-- ya no es de costo mínimo

## Slide 27
Asignación con demanda fija
J. Wardrop (1952)
Primer principio de Wardrop
En el equilibrio, ningún usuario puede reducir unilateralmente sus costos mediante un cambio de ruta.
Si todos los usuarios perciben los costos de la misma manera, i.e. No hay efecto estocástico ==>
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.

## Slide 28
Asignación con demanda fija
Teorema
Un conjunto de flujos en rutas H (que implica F) constituye un estado de equilibrio de usuarios, si existe un ordenamiento 1,2,... r, r+1, ... s de las rutas que unen cada par O/D tal que
c1(H)=c2(H)=...cr(H)cr+1(H)
hr>0 (p=1,2,3,... r)
hr=0 (p=r+1,r+2,... s)
Las condiciones de equilibrio pueden expresarse como:
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0

## Slide 29
Asignación con demanda fija
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0
cij*: costo observado de equilibrio
Pij: conjunto de todas las rutas que conectan el par ij
Análogamente:
hp(cp(H)-cij*)=0  par ij, ruta p en Pij
En el ejemplo:

## Slide 30
Asignación con demanda fija
f1=7,5 f2=2,5 ; c1=10 c2=10 OK
Flujo mucho menor: O=D=1 ==>
c1=c2
h1+h2=1
10=5+2f2
f1+f2=1
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
f1=-1,5
f2=2,5
La ruta 1 no se usa
f1=0 f2=1
c1=10 c2=7
OK

## Slide 31
Asignación con demanda fija
Para el caso (a)
Costo total del sistema:
CT= 10*7.5+10* 2.5= 100
¿Qué pasa si f1=8 y f2=2?
C1=10
c2=9
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
No hay equilibrio
CT= 8*10+2*9=98
menor!
==> existen situaciones que no son de equilibrio y que tienen un costo total menor.

## Slide 32
Asignación con demanda fija
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.

## Slide 33
CT1= 10f1
CT2= 5+2f2
Cmg1 = 10
Cmg2 = 5+4f2
--> 10=5+4f2
f2=1,25
f1=8,75
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
Cmg1=Cmg2=10
CT=10*8,75+(5+2*1,25)*1,25
=96,875
.

## Slide 34
Asignación con demanda fija
Para encontrar el Optimo del Sistema
cmga =
ca·fa
fa
Igualar los costos marginales por ruta

## Slide 35
Asignación con demanda fija
Ejemplo: Demanda
A-C =700
B-C=500
t1=10+0,2f1
t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
Encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema
A
B
C
1
2
3
4
5

## Slide 36
¿Cómo encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema?
...
Algoritmo sencillo de asignación:
Asignación Incremental
Dividir demanda T en fracciones pequeñas, e ir asignando a la red.
1. fa=0 a ca=ca (0) Definir {pn} tal que nPn=1 n=1
2. Construir el conjunto de árboles de mínimo costo para cada origen.
3. Asignar Tn=PnT usando TODO o NADA ==> Fa
fan= fan-1 + Fa
4. Calcular can=ca (fan)
--Si todas las fracciones de T se han asignado, fin. Si no, volver a 2.
¿Precisión del método?
Permite encontrar el equilibrio y el óptimo

## Slide 37
A
B
C
T: A-C =700 t1=10+0,2f1
B-C=500 t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
1
2
3
4
5
{pn}={0,2;0,2;0,2;0,2;0,2}
...

## Slide 38
“Secretos para huir del embotellamiento”
...
discutir

## Slide 39
Primer principio de Wardrop
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.
.

## Slide 40
Paradoja de Braess
Equilibrio en la red
O=6
D=6
1
2
3
4
t1=50+f1
t2=10f2
t3=10f3
t4=50+f4
Equilibrio inicial:
ta=tb=83
Tiempo total=6*83=498
Se agrega un nuevo arco
t5=10+f5
5
Nuevo equilibrio
las tres rutas se usan
ta=tb=tc=92
Tiempo total=6*92=552
Todos se demoran más!!!

## Slide 41: Paradoja de Braess
Discutir qué implica
¿Qué pasa en el óptimo del sistema?

## Slide 42: Tarificación por congestión
Volvamos al ejemplo más simple
O=10
t1=10
t2=5+2f2
D=10
tme1=10
tme2=5+2f2
tmg1=10
tmg2=5+4f2
Equilibrio: t1=t2=10
f1=7,5 f2=2,5
Optimo del sistema: tmg1=tmg2=10
f1=8,75 f2=1,25
¿Cuánto se debe cobrar para lograr el óptimo del sistema?
TARIFA=VST(tmg*-tme*)

## Slide 43
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tme1
tme2
tmg1
tmg2

## Slide 44
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tmg1=tmg2
tmg1*
t1*
tarifa1
VST
t2*
tarifa2
VST

## Slide 45
Resolver para el ejemplo ...
Resolver para caso paradoja de Braess ...

## Slide 46: Tarificación por congestión
Volvamos al ejemplo más simple
O=10
t1=10
t2=5+2f2
D=10
tme1=10
tme2=5+2f2
tmg1=10
tmg2=5+4f2
Equilibrio: t1=t2=10
f1=7,5 f2=2,5
Optimo del sistema: tmg1=tmg2=10
f1=8,75 f2=1,25
¿Cuánto se debe cobrar para lograr el óptimo del sistema?
TARIFA=VST(tmg*-tme*)
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte .

## Slide 47
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tmg1=tmg2
tmg1*
t1*
tarifa1
VST
t2*
tarifa2
VST

## Slide 48
Las condiciones de equilibrio pueden expresarse como:
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0
cij*: costo observado de equilibrio
Pij: conjunto de todas las rutas que conectan el par ij
Análogamente:
hp(cp(H)-cij*)=0  par ij, ruta p en Pij
Problemas de Optimización Equivalente

## Slide 49
Transformada de Beckman
Problemas de Optimización Equivalente
ca: costo percibido por el usuario del arco a --> depende sólo del flujo en ese arco
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0 para todo b distinto de a

## Slide 50
Problemas de Optimización Equivalente
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0
Si logro demostrar que la solución de este problema cumple las condiciones de Wardrop, habré encontrado una forma de encontrar el equilibrio.
Gráficamente ...
Analíticamente ...

## Slide 51
Problema de Optimización Equivalente para Equilibrio
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0
La solución de este problema coincide con las condiciones de Wardrop. ==> al resolver este P.O.E. se encuentra el equilibrio.
Si en todos los arcos existe algún nivel de congestión, entonces el problema tiene solución única en términos de flujos en arcos.
No se puede demostrar lo mismo para el caso de flujos en rutas
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte .

## Slide 52
Problema de Optimización Equivalente
para el Optimo del Sistema
Demostración análoga a la anterior

## Slide 53
¿Qué pasa si la demanda es elástica?
D depende de cij*
Simultáneamente con encontrar el equilibrio en la red, hay que encontrar el equilibrio de mercado.
Gráficamente

## Slide 54
t
f
Ruta 1
Ruta 2
Oferta
Demanda
f1
f2
f1+f2
Curva de Oferta
Sumar horizontalmente
Ejemplo.

## Slide 55: Ejemplo asignación con demanda variable
A
C
B
5
4
3
2
1
Demanda: AC=700
BC=f(t)
t1=10+0,2·f1
t2=7+0,05·f2
t3=10+0,2·f3
t4=7+0,1·f4
t5=5+0,4·f5
 Construir la curva de oferta
f1 = 700
f2 = 700 + ha
f3 = ha + hb = T
f4 = hb
f5 = ha
ta= t3 + t5 + t2
tb= t3 + t4
¿Qué ruta se usa inicialmente?
T=0 
f1 = 700 = f2
f3 = f4 = f5 = 0
t1=150
t2=42
t3=10
t4=7
t5=5
ta= 10 + 5 + 42
tb= 10 + 7
 inicialmente se usa b
Oferta:
t=tb  t=10+0,2T+7+0,1T
=17+0,3T

## Slide 56: Ejemplo asignación con demanda variable
¿Hasta qué punto pasa eso?
0<T<?
Hasta que ta=tb, ha=0
ha=0 
ta= 10+0,2T +5 + 42
tb= 10+0,2T +7+0,1T
...

## Slide 57
Problema de Optimización Equivalente
con demanda elástica
POE que reproduzca el estado de equilibrio en la red y además el equilibrio de mercado

## Slide 58
Problema de Optimización Equivalente
con demanda elástica
= 0 si Tij>0
 0 si Tij=0
Si existe flujo en el par ij entonces
Costo del par ij