## Slide 1
Distribución Espacial
Según condiciones climáticas y topográficas la Pp medida en un punto es representativa de un área entre 1 a 25 km2
Promedio aritmético
Polígonos de Thiessen
Isoyetas

## Slide 2
Reducción por área

## Slide 3
SELECCIÓN DEL PERÍODO DE RETORNO
Las tormentas de proyecto son patrones de Pp máximas adoptados para la obtención de hidrogramas de proyecto utilizados para el diseño de obras
SEGÚN CUAL SEA LA OBRA A PROYECTAR SE SELECCIONA LA TORMENTA DE PROYECTO
Deben tenerse en cuenta los riesgos, la seguridad de la población y las pérdidas materiales
DEBE TENERSE EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD DE DATOS DE PRECIPITACIÓN EN LA REGIÓN DE INTERÉS.

## Slide 4
Si hay disponibilidad de datos, determinar un patrón típico para la región en estudio, función de la variación espacial y temporal de las precipitaciones
Si se usa IDF
RIESGO de que que ocurra, al menos 1 vez, una tormenta igual o superior a la de proyecto durante la vida útil (N años) de la obra

## Slide 5
Debe tenerse en cuenta el costo de la obra:
El caudal máximo aumenta en forma no lineal con el período de retorno.
Al aumentar el período de retorno crece significativamente el costo de la obra

## Slide 6
Duración de lluvia crítica
En cuenca pequeña se adopta una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca
Hipótesis: se alcanza régimen permanente
Hietograma de lluvia efectiva tiene intensidad constante
En caso general duración crítica debe ser investigada aplicando diversos hietogramas de proyecto con duraciones crecientes.
Relación P-Q
Qmáx y Volúmenes

## Slide 7
MICRODRENAJE

## Slide 8
Sistema de conductos a nivel de loteo se basan en las siguientes etapas:
Subdivisión del área de trazado
Determinación de caudales que llegan a la red
Dimensionamiento de la red
DEFINICIONES
Galería o Colector: canalización pública usada para conducir las aguas de lluvia provenientes de sumideros y de terrenos privados

## Slide 9
Pozo o Cámara de Visita: dispositivos ubicados en puntos convenientes del sistema de colectores que permiten cambios de dirección, cambios de pendientes, cambios de diámetro e inspección y limpieza de los conductos.
Sumideros: dispositivos localizados en puntos convenientes para la captación de las aguas lluvias
ELEMENTOS FÍSICOS DE PROYECTO
Planta de ubicación dentro de la Región
Plano general de cuenca aportante escalas 1:5.000 o 1:10.000
Plano del área de proyecto a escala 1:2.000 o 1:1000 con curvas de nivel
PLANTAS

## Slide 10
Levantamiento Topográfico: nivelamiento en todas las esquinas, cambios de dirección y pendiente de calles
Catastro de redes existentes de alcantarillas pluviales o de otros servicios que puedan interferir en el área del proyecto
Urbanización: tipo de ocupación de áreas actuales y futuras (residencial, plazas, comercio, industrial, etc)
Porcentaje de ocupación
Uso y recubrimiento del suelo en áreas no urbanizadas de la cuenca
Datos relativos al curso de agua receptor: nivel de agua máxima, levantamiento topográfico en el lugar de descarga

## Slide 11
DEFINICIÓN DEL ESQUEMA GENERAL DE PROYECTO
Trazado de la red de aguas lluvias
Según las condiciones natural de escurrimiento superficial debe dibujarse la red colectora a escala 1:1.000 o 1:2.000, teniendo en cuenta que:
Divisorias de cuencas y las áreas contribuyentes a cada tramo deben quedar señaladas en las plantas
Aquellos tramos en que el escurrimiento se de apenas por la canalización debe identificarse por medio de flechas

## Slide 12
Un sistema colector en una calle podrá ser único recibiendo descargas de sumideros de ambas veredas
Sumideros:deben colocarse de manera de conducir adecuadamente los escurrimientos superficiales hacia los colectores. En los puntos más bajos de las calles deben necesariamente colocarse sumideros, de manera de evitar las zonas de aguas muertas (inundación)
Pozos o Cámaras de visita: deben considerarse donde se cambia la dirección, diámetro, pendiente y ligadas a los sumideros, confluencia de diversos tramos y distancias máximas admisibles

## Slide 13
Colectores circulares: diámetro mínimo debe ser de 0,3 m. Los diámetros comerciales corrientes son: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 y 1,5 m. Algunos criterios básicos de proyecto son:
Se proyectan para funcionamiento a boca llena con el Q máx
Velocidad máxima admisible depende según material a ser usado. En concreto v máx = 5 m/s y v mín =0,6 m/s
profundidad mínima de la red (medida desde el terreno) debe ser de 1 m. Si por condiciones topográficas se requiere menor profundidad deben proyectarse estructuralmente.
En Cambios de diámetro los tubos deben se alineados por la generatiz superior

## Slide 15
Disposición de componentes
Trazado preliminar: según criterios usuales debe estudiarse diversos trazados de los colectores considerando los antecedentes topográficos y los prediseños hidrológicos e hidráulicos. Esta definición es mucho más importante para la economía global del sistema que los estudios de detalle del proyecto.
La planificación edl trazado debe efectuarse de manera de proporcionar a todas las zonas condiciones similares de saneamiento.
Colectores: existen 2 hipótesis para su ubicación a) bajo el borde de la acera y b) bajo el eje de la vía pública. Recubrimiento mínimo de 1 m sobre generatriz superior.

## Slide 16
Sumideros: debe considerarse
deben ubicarse a ambos lados de la calle cuando la saturación de la canalización asi lo exija o cuando sean sobrepasadas sus capacidades de captación
deben ubicarse en puntos bajos de la cuadra
espaciamiento máximo de 60 m entre sumideros cuando no se analiza la capacidad de escurrimiento de la canalización
la mejor solución es ubicarlas aguas arriba de los puntos de cruces peatonales cerca de las esquinas
no es conveniente localizarlas en el vértice del ángulo de intersección de las aceras de 2 calles convergentes (peatones tendrían que cruzar en sector de máximo Q; los torrentes convergentes por las diferentes canalizaciones tendrían velocidades contrarias al entrar al sumidero).

## Slide 17
Red por borde de calzada

## Slide 18
Cámara de visita o inspección: cuando la diferencia de nivel entre colector afluente y el efluente es superior a 0,7 m se denomina cámara o pozo de caída
Espaciamiento máximo de cámaras de inspección
Diámetro (m) Espaciamiento (m)
0,3 120
0,5-0,9 150
1 o más 180

## Slide 19
Cámaras de Unión: cuando se hacen necesarios sumideros intermedios o para evitar la llegada de más de 4 colectores en 1 cámara de inspección.

## Slide 20
DETERMINACIÓN DE LA ESCORRENTÍA

## Slide 21
Capacidad de Captación de Sumideros