## Slide 1: CI66B Modelos numéricos y uso de Softwares hidráulicos

## Slide 2: Diseño Ingeniería
Dimensionamiento de Obras
  Según parámetros físico-económicos
Modelación de funcionamiento
  Uso en condiciones nominales
  Uso en eventos extremos

## Slide 3: Caracterización de la realidad
Solución analítica
  Simplificación máxima primera aproximación
Formulas empíricas
Modelación numérica
Modelación física

## Slide 4: Fórmulas empíricas
Muchas son empírico-analíticas
En su mayoría solución acotada
Uso generalizado en diseño
Sobredimensionamiento
SEGÚN LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA EN MUCHOS CASO BASTA CON SU USO PARA HACER UNA BUENA APROXIMACIÓN DEL PROBLEMA

## Slide 5: Modelos físicos
Apoyo en solución de problemas complejos, requiere además apoyo de modelos numéricos

## Slide 7: Modelación numérica
Parametrizar el problema y caracterizar la realidad
Conocer las limitaciones del modelo
Imprescindible visitas a terreno

## Slide 8
SER CRÍTICO

## Slide 9: Modelos numéricos
Modelos comerciales por lo general entregan una solución, no siempre es correcta

## Slide 10: HEC-RAS

## Slide 11: Introducción
HEC-RAS: Modelo del USACE
  RAS: River Analysis System
  HEC: Hydrologic Engineering Center
El programa realiza cálculos hidráulicos unidimensionales para redes hídricas ya sea naturales o construidas.

## Slide 12: ¿Que hace HEC-RAS?
Análisis hidráulico
  Régimen Permanente
  Régimen Impermanente
  Transporte de Sedimentos*
Trabaja en forma modulada, a través de archivos “planes” se ligan los distintos modulos. Esto da gran flexibilidad a la modelación.
Reporte de resultados
  Gráficos
  Tablas

## Slide 13: Modelo unidimensional

## Slide 14: Secciones Transversales
Flujo perpendicular a la sección
Cálculos SOLO en secciones.
Geometría para definir áreas de flujo y perímetro mojado

## Slide 15: Datos necesarios
El objetivo principal del programa HEC-RAS es calcular alturas de agua en todas las localidades de interés para determinados caudales. Los datos necesarios para realizar estos cómputos están divididos en :
  Datos Geométricos
  Datos de Flujo Permanente
Datos geométricos se requieren en cualquier análisis realizado dentro de HEC-RAS.

## Slide 16: Datos geométricos
Esquema de río
  Morfología de la red
  Conectividad entre cauces
  Definición de puntos de intersección
  Nomenclatura (Cauces, tramos e intersecciones)
Secciones transversales
  Topografía del cauce
  Distancia entre secciones
  Singularidades
  Coeficientes de pérdida de energía

## Slide 17: Datos de flujo permanente
Los datos de flujo permanente necesarios para calcular el perfil de la superficie del agua. Son básicamente
  Régimen del flujo
  Condiciones de borde
  Caudales del sistema

## Slide 18: Datos de flujo
El modelo realiza sus cálculos a partir de una sección transversal con condiciones iniciales conocidas o supuestas y siguen aguas arriba para flujo subcrítico o aguas abajo para flujo supercrítico.
Para régimen subcrítico el modelo restringe como resultados correctos valores mayores a la altura crítica.

## Slide 19: Datos de flujo
Para régimen supercrítico el modelo restringe como resultados correctos valores menores a la altura crítica.
En casos donde el régimen de flujo cambia de subcrítico a supercrítico, o viceversa, el usuario debe ejecutar el programa en modo de régimen de flujo mixto.

## Slide 20: Condiciones de Borde
Según el régimen en que se encuentre el flujo, su comportamiento estará condicionado desde aguas arriba (torrente) o aguas abajo (río).
Para régimen subcrítico (río) se requieren condiciones de borde en la ultima sección de aguas abajo.

## Slide 21: Condiciones de borde
Para régimen supercrítico (torrente) se requieren condiciones de borde en la primera sección de aguas arriba.
Para régimen mixto, HEC-RAS necesita ambas condiciones de borde.

## Slide 22: Ecuación de Energía
Entre una sección y otra, se resuelve la ecuación de energía (Bernoulli) para obtener las alturas de escurrimiento
donde: Y1, Y2 = Altura de agua en las secciones transversales 1 y 2
Z1, Z2 = Cota de terreno las secciones transversales 1 y 2
V1, V2 = velocidades promedio de la sección
α1, α2 = coeficientes de ajuste de velocidades velocidades
g = aceleración de la gravedad
he = pérdida de carga

## Slide 23: Ecuación de Energía

## Slide 24: Pérdidas
La pérdida de carga (he) es considerada como la suma de la pérdida friccional entre dos secciones y la diferencia entre cargas de velocidad entre secciones ponderadas por un coeficiente de pérdida por contracción o expansión.
Donde:
L = largo representativo del tramo
Sf = pendiente de fricción representativa entre dos secciones
C = coeficiente de pérdida por expansión o contracción
L se calcula como la suma de las distancia entre las subsecciones (planicies laterales y canal principal) ponderadas por sus respectivos caudales promedios y dividido por el caudal promedio total

## Slide 25: Coeficiente alfa
Dado que el modelo es unidimensional es necesario utilizar solo una altura de velocidad, este coeficiente compatibiliza las diferencias entre las alturas de velocidad de las distintas subsecciones
Se define en función de las áreas de flujo y la capacidad de conducción

## Slide 26: Conducción o Transporte
Se define la capacidad de conducción de una subsección como el caudal dividido por la raíz de la pérdida de carga, esto se introduce en la ecuación de Manning.
donde:
K = capacidad de transporte de una subdivisión
n = coeficiente de Manning de una subdivisión
A = área de flujo de una subdivisión
R = radio hidráulico de una subdivisión

## Slide 27: Conducción o transporte
Por defecto HEC-RAS considera subsecciones en donde existe variación del coeficiente de rugosidad de Manning, sin embargo, por compatibilidad con HEC-2 puede modificarse la definición de subsecciones en cada nodo del perfil (Estilo HEC-2)
La conducción total de una sección será la suma de la conducción de las subsecciones

## Slide 28: Pérdida friccional
La pérdida friccional se evalúa como la ponderación de la pendiente friccional representativa entre dos secciones por la distancia representativa L entre ellas.
Para obtener la pendiente representativa HEC-RAS cuenta con cuatro métodos, por defecto utiliza el cuadrado de caudal total sobre la conducción total

## Slide 29: Cálculos
Por defecto, HEC-RAS realiza 20 iteraciones
en caso de no encontrar una solución adecuada compara la altura crítica con el resultado de menor error de las iteraciones
si concuerda con el régimen del problema y su error es menor a 10 cm el programa entrega este valor,
en caso de que no cumpla, HEC-RAS arrojará altura crítica en esa sección
Ninguna de las dos soluciones es la correcta, HEC-RAS está diseñado para terminar los cálculos de la modelación por lo que SIEMPRE debe revisar las advertencias que el software arroja y aplicar su criterio para cerciorarse que las soluciones son adecuadas.

## Slide 30: Altura crítica
La altura crítica de una sección se define como el punto en que la energía (H) es mínima.
HEC-RAS utiliza dos métodos iterativos para obtener dicha altura, el método “parabólico” (por defecto) y el de “secante”.

## Slide 31: Ecuación de Momentum
Cuando el flujo deja de ser gradualmente variado, la ecuación de energía ya no es válida.
Las transiciones entre distintos regímenes (al pasar por crisis) no cumplen esta condición.
El cambio de régimen puede ocurrir por diversos motivos (cambios bruscos de pendiente, sección, obstáculos, estructuras como puentes, alcantarillas, vertederos, etc) HEC-RAS alterna entre la aplicación de ecuaciones empíricas para estructuras especiales con un balance de fuerzas, o ecuación de Momentum

## Slide 32: Ecuación de Momentum
Donde:
Pi: Presión hidrostática en la sección i
Wx: Peso del agua en la dirección x
Ff: Fuerza de fricción
Q: Caudal
: Densidad del agua
Vx: Cambio de velocidad de la sección 2 a la 1en la dirección x

## Slide 33: Limitaciones
Flujo gradualmente variado
  Debe cumplirse ley hidrostática de presiones
  En pequeños tramos que es rápidamente variado utiliza ec. de momentum
Flujo unidimensional
  Secciones SIEMPRE perpendiculares al flujo
Pendientes menores a 10%
  Altura de presión es considerada igual a la cota de agua.

## Slide 36: STORMCAD

## Slide 37: Introducción
Programa diseño red urbana de A.LL.
Fácil manejo.
  Amigable
  Confiable
Compatibilidad con otros programas
  AutoCad
  ARC/INFO

## Slide 38: Potencial
Diseño de múltiples sistemas de aguas lluvia.
Análisis de distintos escenarios.
Manejo de tormentas
Múltiples análisis de resultados
Generación de reportes de buena calidad
Buena presentación gráfica de resultados

## Slide 39: Teoría detrás del programa

## Slide 40: HIDROLOGIA Caudales de entrada
QT= QLL+ QA+ QC
QLL: Caudales A. Lluvia (Formula racional)
QA: Caudales adicionales (no dependen necesariamente de la pp)
QC: Caudales constantes.

## Slide 41
Áreas aportantes
Composición de áreas aportantes

## Slide 42: Supuestos método racional
Áreas aportantes < 120 Ha
Qpeak ocurre cuando el total del área aportante contribuye a la escorrentía.
Intensidad de pp uniforme para un tiempo  al tiempo de concentración.
Coeficiente racional, independiente de la intensidad de la lluvia.

## Slide 43: Intensidad de Lluvia
A través de tablas con valores conocidos
Mediante ecuaciones de ajuste a curvas IDF.

## Slide 44: HIDRÁULICA
Ecuación de Energía
Cálculo de Pérdidas Friccionales
  Chezy
  Kutter
  Manning
  Darcy-Weisbach
  Colebrook-White
  Hazen-Williams

## Slide 45: Pérdidas Singulares
Pérdidas en Uniones se evalúan con:
  Método Absoluto
    Valor Fijo establecido por usuario
  Método Estándar
    Factor k ponderado por la energía y veloc.
  Método HEC-22
    Similar a Estándar
    Factor k corregido por condiciones del flujo
  Método AASHTO

## Slide 46: Tipos de Sumideros (4)
Rejilla
De Guía
Combinado
De Ranura

## Slide 47
Geometría de Entrada en Sumideros de Guía

## Slide 48: Programa

## Slide 49
Insertar elementos y uniones
Insertar Sumideros (entradas)
Insertar uniones
Insertar Salidas
Insertar texto, líneas, etc

## Slide 50
Entrada (inlet)
Ducto (pipe)
Salida (outlet)
Para acceder a los menús de propiedades de cada uno de los elementos, basta con hacer doble click sobre ellos

## Slide 52
Posibilidad de ingresar mas de un area aportante con diferentes coeficientes de escorrentía

## Slide 54
Link hacia menu del ducto aguas abajo

## Slide 55
En Scaled, el programa adopta largos y ángulos correspondientes a la escala, útil si se trabaja sobre plano de autocad, en Schematic es necesario ingresar largos y angulos (c/r a ducto siguiente)

## Slide 56
Restricciones del ducto
Diseñar diámetro
Diseñar pendiente

## Slide 57: Ejemplo de Aplicación

## Slide 58
Se consideraron las áreas aportantes y pendientes, correspondientes al ejercicio 1.
CONDICIONES:
i : 200 mm/hr
Tc: 10 min
L: 50 y 100 m
Material ductos: PVC
n:0.010 (recomendado por software)
Correr programa

## Slide 60
Ver Tablas con
resultados
del programa

## Slide 61
Editar tablas