## Slide 1: Prevención de contaminación
CI66B-Hidrología Urbana
Catalina Orb

## Slide 2: 1. Arena
Es el abrasivo mas común.
Algunas medidas para disminuir la contaminación son:
Usar arena limpia (libre de finos).
Barrer las calles antes y justo después del derretimiento primaveral.
Echar los justo y necesario.

## Slide 3: 2. Descongeladores de calles.
La sal es el mas usado debido principalmente a su bajo costo. Las medidas que se pueden tomar para disminuir la contaminación por sal son:
Echar la cantidad justa de sal de acuerdo a lo iluminada que sea la calle y al trafico que tenga.
Usar métodos alternativos (generalmente mas caros y de un impacto ambiental negativo)
Usar aditivos para reducir la aplicación de descongeladores (impacto ambiental negativo)
Cambiar el tiempo de aplicación.
Cambiar los métodos que la esparcen para que se mantenga en el camino.
Cambiar lugares de almacenamiento (en superficies impermeables).

## Slide 4: 3. Descongeladores en aeropuertos
Los descongenlantes mas comunes son:
Glucosa (↑DBO5)
Nitrógeno (Toxico, ↑N lo que puede producir eutroficacion)
Acetatos (↑DBO5)
Otra alternativas son:
Derretirla con agua caliente pero se puede recongelar. Se le debe agregar un spray con glucosa.
También puede ser tratada para disminuir la DBO y tratar los nutrientes.
Lo otro es remover el deshielador.
También se puede reciclar pero esto es poco común en los aeropuertos: El agua con glucosa puede ser acumulada en un estanque de almacenamiento y luego el agua es hervida.
Lo ultimo es almacenarla en lugares donde pueda infiltrar o disponerla directamente en un cuerpo de agua.