## Slide 1: CI66B Modelos numéricos y uso de Softwares hidráulicos

## Slide 2: SWMM

## Slide 3: Storm Water Management Model
Desarrollado por EPA, (United Stated Environmental Protection Agency)
Primera Versión 1971
Aun sigue siendo modificado
Recientemente versión 5

## Slide 4: Que hace SWMM?
Modelo dinámico de Precipitación-Escorrentía
Permite modelos puntuales y simulaciones continuas
Cuantificación de flujos y calidad de agua principalmente en cuencas urbanas

## Slide 5: Que hace SWMM?
Rastreo de crecidas en sistemas de saneamiento de aguas lluvia o combinado con aguas servidas
Aplicable en ciertos casos a zonas no urbanas
Análisis y diseño

## Slide 6: Capacidades Hidrológicas
Permite utilizar tormentas variables en el tiempo
Evaporación en la superficie de los cuerpos de agua
Acumulación y derretimiento de nieve
Lagunas de detención
Infiltración de agua en suelos no saturados

## Slide 7: Capacidades Hidrológicas
Percolación e infiltración a flujos subterráneos
Intercambio de flujo entre redes de agua lluvia y agua subterránea
Rastreo de embalses no lineales para flujo superficial

## Slide 8: Capacidades Hidráulicas
Manejo de redes de gran tamaño
Posibilidad de conductos abiertos y cerrados de variadas formas, así como canales naturales.
Elementos adicionales, lagunas de detención, estaciones de bombeo, vertederos, orificios, etc.
Infiltración en función de la precipitación.

## Slide 9: Capacidades Hidráulicas
Flujo de aguas servidas sin lluvia
Caudales puntuales adicionales.
Resolución numérica a través de aproximación de onda cinemática y onda dinámica completa en ec. De St. Venant
Reglas de control dinámica para bombas compuertas, etc.

## Slide 10: Capacidades Ambientales
Estimación de producción de contaminantes sobre las cuencas
Rastreo de concentración de contaminantes en sistema de drenaje
Producción de contaminantes en las áreas de drenaje en tiempo seco

## Slide 11: Capacidades Ambientales
Disminución de contaminantes en tiempo seco por limpieza de calles
Reducción de contaminantes por tratamiento en lagunas de almacenamiento
Reducción natural a través de la red

## Slide 13: Aplicaciones
Diseño de sistemas de drenaje urbano
Diseño de lagunas de detención para aminorar peaks de crecidas
Determinación de zonas de riesgo de inundación
Evaluación de BMP (Best management practices)

## Slide 14: Ecuaciones básicas
Balance utilizado para la generación de hidrogramas.
El algoritmo de embalses no lineales considera la ecuación de continuidad (ec. 1) acoplada a la ecuación de Manning (ec 2.).

## Slide 15
(ec. 1)
Donde
V: volumen de agua en la sub-cuenca (m3).
d: altura de agua (mm)
t: tiempo (s)
A: superficie de la sub-cuenca (km2).
i: intensidad de la precipitación (mm/hr).
Q: caudal de salida (m3/s).
(ec. 2)
Donde
W: ancho de la sub-cuenca (m).
n: coeficiente de rugosidad de Manning.
dp: profundidad o depresión de almacenamiento (mm)
S: pendiente de la sub-cuenca (m/m).
El flujo de salida de la subcuenca, se obtiene a partir de la ecuación de Manning

## Slide 16
El módulo resuelve este sistema mediante un esquema de diferencias finitas con la altura de agua d, como parámetro desconocido.
El parámetro dp, depresión de almacenamiento, representa el volumen que debe ser satisfecho por la precipitación dentro del área antes de que se produzca escorrentía. Para obtener este parámetro, se utilizó una relación empírica que depende de la pendiente media de la subcuenca, la que aplicable para cuencas urbanas muy pequeñas (menores a 0.4 há), donde principalmente son calles las drenan a sistemas de colectores.

## Slide 17
Gráfico de la relación empírica entre dp y S.
Fuente: Store Water Management Model, versión 4: Users’ Manual (1992)

## Slide 18: Ejemplo Cuenca*
Cuenca 50 km2
Mas 150.000 hab
Altamente urbanizada
40% superficie impermeable
Adyacente a 4 localidades
Frecuentes inundaciones, en 1968 perdidas por USD 40MM
* Four mile run, Northern Virginia, US

## Slide 20
fdsf
http://www.novaregion.org/model.htm

## Slide 21: Interfaz SWMM
Modelo EPA
  Desarrollado en FORTRAN, código público
Modelos Comerciales, utilizan motor EPA
  CAICE SWMM
  MIKE SWMM
  MOUSE SWMM
  ETC..
Modelos comerciales potencialidad GIS, variado manejo de información

## Slide 23: EPA SWMM 4.6
Precipitación Parámetros físicos Cuenca
Escorrentía superficial, embalses no lineales
Parámetros
Físicos de red de aguas lluvia
Rastreo crecida en red de aguas lluvia

## Slide 24: EPA SWMM 5