## Slide 1: PROCEDIMIENTO PARA OBTENER COORDENADAS UTM EN UN MAPA O CARTA TOPOGRÁFICA
Fernando Millar O.
Profesor Taller 3
Ecoturismo UNAB

## Slide 2
DIAGRAMA GENERAL DE UNA CARTA TOPOGRÁFICA

## Slide 3: DISTRIBUCIÓN CUADRÍCULA UTM
N
E

## Slide 4
PARA ESTA ESCALA 1 cm en el mapa, representa 500 metros en el terreno.
Cada cuadrícula representa una dimensión de 1000 m en el terreno en el eje Norte (Y) y 1000 m en el eje Este (X), y en el mapa esta dimensión es de 2 cm en cada eje.

## Slide 5
85.000 m
44.000 m
45.000 m
86.000 m
11 mm x la escala=> 11x50.000
Por lo tanto 11 mm representa en terreno 550.000 mm o 550 metros.
Lo mismo para 13 mm x 50.000
Representa 650 metros en terreno.
Por lo tanto las coordenadas para el punto son las del origen inferior izquierdo más los valores obtenidos.
Y= 85.000 m + 650 m = 85.650 m
X= 44.000 m + 550 m = 44.550 m

## Slide 6: Parte de una carta IGM de Chile
N
E
Coordenada Norte (Y)
Coordenada Este (X)
Coordenadas graficadas
Coordenadas para este punto:
N = 39.000 m
E = 54.000 m

## Slide 7
Coordenadas de origen para la carta:
6.265.000 m N
361.000 m E
15 mm
10 mm
(15 x 50 =750 m)
(10 x 50 =500 m)
Origen de las coordenadas para la cuadrícula de trabajo.
N = 65.000 m
E = 62.000 m
+ 500 m = 65.500 m
+ 750 m = 62.750 m
Coordenadas finales:
6.265.500 m N
362.750 m E

## Slide 8
Dado un punto en la carta, deseo obtener las coordenadas de otro a partir de este, teniendo como datos un azimut y una distancia:
Pto 1: 6.742.000 m N
346.000 m E
Pto 2 : a 3 km de distancia en azimut 45º a partir del Pto1.
Escala 1:50.000
0º
180º
270º
360º
N
90º
Az 45º
3 km o 3.000 m
Pto 2
Coordenadas de origen de la cuadrícula de trabajo:
44.000 m N y 48.000 m E
El Pto 2 se encuentra a 5 mm aprox. del origen de la cuadrícula.
5 x 50 = 250 m => 44.000 m N + 250 m y 48.000 m E + 250 m
Las coordenadas finales serían 6.744.250 m N y 348.250 m E para el Pto. 2