## Slide 1
Principio funcionamiento fibra óptica
n= índice de refracción cubierta
n’= índice de refracción núcleo
Cilindro de material transparente que puede guiar rayos de luz
por tener capas concéntricas con diferente índice de refracción

## Slide 2
FABRICACIÓN DE FIBRA OPTICA
Fabricación del filamento
Fabricación del cable

## Slide 3
TIPOS DE FIBRA
Fibra monomodo
Fibra Multimodo de Índice Gradiante Gradual
Fibra Multimodo de índice escalonado
Componentes Fibra óptica
El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico.
Diámetro: 50 o 62,5 um para fibra multimodo, 9um para la fibra monomodo.
La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el núcleo pero con aditivos que cambian l índice de refracción y confinan las ondas ópticas en el núcleo.
El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en plástico y asegura la protección mecánica de la fibra.

## Slide 4
Tensión: cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas que rebasen el porcentaje de elasticidad de la fibra óptica y se rompa o formen microcurvaturas.
Impacto: se debe principalmente a las protecciones del cable óptico, y depende de su instalación
Enrollamiento: existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero, la existencia del forro impide que se sobrepase.
Torsión: es el esfuerzo que cambie el ángulo del eje transversal
Limitaciones Térmicas: Estas limitaciones difieren en alto grado según se trate de fibras realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos
LIMITACIONES MECANICAS EN USO FO

## Slide 5
Características | Fibra Óptica | Coaxial
Longitud de la Bobina (mts) | 2000 | 230
Peso (kgs/km) | 190 | 7900
Diámetro (mm) | 14 | 58
Radio de Curvatura (cms) | 14 | 55
Distancia entre repetidores (Kms) | 40 | 1.5
Atenuación (dB / km) para un Sistema de 56 Mbps | 0.4 | 40
Comparación con cable coaxial

## Slide 6
TIPOS DE EMISORES DE LUZ
Diodo emisor de luz (LED)
Diodo laser)

## Slide 7
TIPOS DE DETECTORES DE LUZ
Diodo PIN
Fotodiodo de avalancha (APD)

## Slide 8
EMPALMES FIBRA OPTICA
Conector
Por Fusión
(0.01 a 0.10 dB)
0.20 a 1dB