## Slide 1
DIAGRAMA BLOQUES SISTEMA FIBRA OPTICA

## Slide 2
Atenuación Fibras: 2 dB/km a 850 nm, 0.5 dB/km a 1300 nm, 0.2 dB/km a 1550 nm
Producto distancia-ancho de banda: 3000 MHz-km
Diodos Laser dan 2-10 mW into cable, up to 6000-MHz velocidad de modulación, 106 horas de vida útil.
LEDs dan 0.1 mW a la FO, 200-MHz velocidad de modulación, más de 106 horas de vida útil.
Detectors PIN photodiodes dan responsivity 0.5 A/W, noise equivalent power (NEP) 10–12 W/(Hz)1/2.
APDs give responsivity 75 A/W, NEP 10–14 W/(Hz)1/2.
Conectores y empalmes (Splices) 0.1-0.5 dB insertion loss.
CARACTERISTICAS GENERALES FIBRAS USUALES

## Slide 3
COSTOS UNITARIOS FIBRA OPTICA INTERURBANA

## Slide 4
COSTOS FUNITARIOS FO URBANA