## Slide 1
ENLACE SATELITAL

## Slide 2
ORBITAS SATELITALES

## Slide 3
Tipo | LEO | MEO | GEO
Descripcion | Low Earth Orbit | Medium Earth Orbit | Geostationary Eart Orbit
Altitud | 100-300 millas | 6000-12000 millas | 22,282 millas
Período orbital | 15 min | 2-4 hrs | 24 hrs
Ventajas | Costos de lanzamiento bajos Retardo comunicación bajo Atenuación baja | Costo lanzamiento moderado Retardo relativamente bajo | Cubre 42.2% superficie terrestre Vista constante No tiene problemas de efecto doppler
Desventajas | Vida corta Cinturones de radiación | Retardos mayores Atenuaciones mayores | Retardos elevados Estaciones terrenas costosas
CARACTERISTICAS DE LAS ORBITAS

## Slide 4
COMPONENTES DE UN SATELITE

## Slide 5
LANZAMIENTO DE UN SATELITE

## Slide 6
ABSORCIÓN ATMOSFERICA

## Slide 7
BAND | UP-LINK (GHz) | DOWN-LINK(GHz) | ISSUES
C | 4 (3.7-4.2) | 6 (5.925-6.425) | Interferencia con enlaces terrestres
Ku | 11 (11.7-12.2) | 14 (14.0-14.5) | Atenuación por lluvia
Ka | 20 (17.7-21.7) | 30 (27.5-30.5) | Costo elevado de equipos
L/S | 1.6 (1.610-1.625) | 2.4 (2.483-2.500) | Interferencia otros servicios
BANDAS UTILIZADAS

## Slide 8
RUIDO DE RECEPCION

## Slide 9
Potencia transmitida = 40W = 16 dBW | 
Ganancia antena transmisión = 30dB | 
So, EIRP = 30 + 16 = | 46dBW
Satelite geoestacionario 37000 km Downlink (Espacio a tierra) at 12GHz So, FSPL = 20log(4πd/λ) = | 206 dB
Ganancia antena receptora | 35 dB
Potencia recibida (= 46 - 206 + 35) | -125 dBW
Temperatura de ruido de recepción = 200K = 23 dBK k = -229 dBW/Hz/K, so No = kT = | -206 dBW/Hz
C/No = (-125 - - 206) | 82 dB-Hz
CALCULO DEL ENLACE BAJADA

## Slide 10
SISTEMAS VSAT