## Slide 1: Especificaciones Técnicas: Transformador de Corriente
Juan Pablo Castillo M.
Daniel Garrido V.
Johanna Monteiro Z.
Marco Sánchez A.
Carlos Suazo M.

## Slide 2: Temario
Definición Especificación Técnica
Generalidades TC
Especificaciones Técnicas de un TC
Proyecto Planta de Magnetita
Proyecto Modernización Subestación Esmeraldas

## Slide 3: Definición Especificación Técnica
Una Especificación Técnica es un conjunto de documentos, emitidos por el cliente, que indica las necesidades funcionales, la calidad, la cantidad y los tipos de materiales con los cuales se debe construir el equipo requerido por dicho cliente.

## Slide 4: Definición Especificación Técnica
Contenido de una Especificación Técnica:
  Alcance de la Especificación Técnica
  Definición de las capacidades nominales
  Normas aplicables
  Condiciones de satisfacción, normalmente expresada por medio de las pruebas de recepción
  Cantidad a adquirir
  Plazo de entrega
  Documentación a entregar
  Condiciones administrativas
  Formas de pago

## Slide 5: Generalidades TC: ¿Qué es?
Transformadores de medida
Entregan una corriente proporcional a la que circula por su enrollado primario

## Slide 6: Generalidades TC: Tipos
De acuerdo a características constructivas de la bobina primaria:
  Tipo bobinado
  Tipo barra
  Tipo ventana

## Slide 7: Generalidades TC: Tipos
  Tipo bobinado

## Slide 8: Generalidades TC: Tipos
  Tipo barra
  Tipo ventana

## Slide 9: Generalidades TC: Conexiones
Conexión estrella:
  Apropiada cuando se requiere obtener corrientes de secuencia cero
Conexión delta:
  Útil en aplicaciones a protecciones de distancia

## Slide 10: Generalidades TC: Conexiones
Conexiones especiales:
  Utilizan sólo dos transformadores de corriente
  Económicamente más convenientes

## Slide 11: Generalidades TC: Aplicaciones
Medidas:
  Alta precisión
  Característica idealizada para proteger instrumentos conectados a secundario

## Slide 12: Generalidades TC: Aplicaciones
Protecciones:
  Es conveniente que no exista saturación ante elevadas corrientes primarias
  Precisión aceptable durante fallas en el sistema

## Slide 13: Especificaciones Técnicas de un TC
Corriente Nominal
  Debe ser mayor a la máxima corriente de operación del circuito
  Debe considerarse la corriente de inrush
Factor de Sobrecarga
  Máxima corriente primaria permanente tal que la temperatura máxima de los enrollados no supere los 30º C

## Slide 14
Corriente Térmica de tiempo corto (1s)
  Máximo valor de corriente, tal que la temperatura no exceda 250 o 350º C (secundario cortocircuitado)
Límite de solicitaciones Dinámicas
  Máxima corriente asimétrica de cortocircuito sin producir daños
Especificaciones Técnicas de un TC

## Slide 15
Voltaje Nominal
  Corresponde a la tensión entre fases. Los T/C pueden operar hasta con un 10% por sobre el voltaje nominal.
BIL
  Se especifica de acuerdo al voltaje nominal del sistema.
Especificaciones Técnicas de un TC

## Slide 16
Burden
  Carga externa conectada al secundario.
  Se expresa generalmente en términos de impedancia y factor de potencia. En algunos casos se expresa también como los Volts-Amperes disipados en la impedancia, a corriente nominal secundaria, con el factor de potencia correspondiente.
Especificaciones Técnicas de un TC

## Slide 17: Proyecto Planta de Magnetita
Compañía Minera del Pacífico S.A.
CMP

## Slide 18: Condiciones de Servicio y Operación

## Slide 19: Especificaciones Técnicas TC

## Slide 20: Especificaciones Técnicas TC

## Slide 21: Proyecto Modernización Subestación Esmeraldas
TRANSELECTRIC S.A.
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica de Ecuador

## Slide 22: Contenido de la Especificación Técnica
Alcance
Normas
Requerimientos Generales
Características Constructivas
Pruebas
Diseños y Datos a Suministrarse
Apéndice: Características Particulares del Suministro

## Slide 23: Contenido de la Especificación Técnica

## Slide 24: Especificaciones Técnicas: Transformador de Corriente
Juan Pablo Castillo
Daniel Garrido
Johanna Monteiro
Marco Sánchez
Carlos Suazo M.