## Slide 1: Planificación
Sistemas de Comunicaciones Móviles

## Slide 2: Objetivos Principales
Calidad en la Comunicación
  Analisis y tecnicas para minimizar Interferencias
Cobertura
  Calculo de la zona a radiar, de acuerdo a la región geografica donde se darán los servicios
Capacidad de la Red
  Dimensionamiento de las celdas para dar servicio a un determinado número de usuarios en forma simultanea

## Slide 3: Interferencias por cercanias
El receptor recibe la misma señal, la que producto del rebote en un obstaculo llega con un retraso temporal
La solucion consiste en apuntar las antenas evitando los obstaculos
t
P
f
P
f

## Slide 4: Administracion de Handover
Deben decidirse adecuadamente, cuando los moviles deben pasar de una celda a otra

## Slide 5: Administracion de Handover
Deben decidirse adecuadamente, cuando los moviles deben pasar de una celda a otra. Cuando los niveles son inestables se produce el efecto ping-pong, para evitarlo se busca el handover forzado

## Slide 6: Interferencias al canal adyacente
El hecho de haber una celda contigua transmitiendo una frecuencia “contigua” (de acuerdo a la canalizacion que se utilice) produce interferencia
POTENCIA
FRECUENCIA
f2tx
f1tx
f1tx
f2tx

## Slide 7: Sistema de Cluster para minimizar interferencias
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19
f20
f21
7/21 (7 sitios, 21 frecuencias)

## Slide 8: Sistema de Cluster para minimizar interferencias
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19
f20
f21
7/21 (7 sitios, 21 frecuencias)
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19
f20
f21

## Slide 9: Sistema de Cluster para minimizar interferencias
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
El 7/21 es la configuracion de cluster mas usada en tecnologias FDMA , y TDMA
Tambien existen 5/15 y 3/9
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15

## Slide 10: Planificación: capacidad
Sistemas de Comunicaciones Móviles

## Slide 11: Objetivos
El objetivo es que el sistema pueda atender a los usuarios que quieran hacer uso de el.
¿Cómo se mide el uso que hace un usuario del sistema?
  Comercialmente a traves de los minutos de uso, el parametro conocido es el MOU (minutes of usage). El MOU es la cantidad de minutos que utiliza un usuario en un mes.
  El MOU esta relacionado con:
    los planes comerciales , que relacionan las llamadas generadas (100 minutos, 50 minutos, etc)
    La cantidad de llamadas recibidas.
  MOU=llamadas generadas+recibidas por mes

## Slide 12: Parametros de Dimensionamiento
En promedio en las redes de Chile tienen un MOU de 100 minutos.
  La relacion de trafico entrante saliente es del orden de 70% generado, 30% recibido
  Es decir un usuario chileno genera 70 minutos al mes y recibe 30.
El acceso de una celda se mide basado en la teoria del trafico según el midelo de Erlang-B considerando un 2% de bloqueo.
El modelo dimensiona el peor caso, es decir el trafico en la hora peak considerando que de 100 llamadas 2 se pierden
  1 Erlang= minutos de uso/ hora cargada
  = minutos de uso/ 6o minutos

## Slide 13: MOU vs Erlangs
¿Como relacionar el trafico que soporta en la hora cargada una celda con los minutos que genera mensualmente un usuario?
MOU
mErlangs

## Slide 14: MOU vs Erlangs
MOU
Los minutos de uso mensuales de un usuario, solo en algunos dias del mes son usados = factor de carga mensual =fm
Ej:100 minutos mensuales solo durante 20 dias se usan es decir 100/20 =5 minutos pueden afectar la hora cargada

## Slide 15: MOU vs Erlangs
MOU
En los dias que son usados los minutos de uso , en algunas horas son usados= factor de carga diaria =fd
Ejemplo: 5 minutos de uso diarios distribuyen su uso solo 6 horas del dia, es decir solo 5/6 = 0,8 minutos

## Slide 16: MOU vs Erlangs
Considerando el peor caso, MOU/fm/fd afccta la hora cargada.
Trafico en la hora Cargada= MOU
fd fm 60
Erlangs

## Slide 17: MOU vs Erlangs
Si un usuario tiene un MOU de 100 minutos y fm=22 , fd=10 entonces en la hora cargada afectaria.
Trafico en la = 100
10x22x60
= 100 = 0,075 Erlangs
hora Cargada
13200
En Chile empiricamente se usa fm=22, fd=10

## Slide 18: MOU vs Erlangs
MOU
MOU Erlangs
fd fm 60
¿qué pasa si hay mas de un usuario?, con el criterio del peor caso, debe considerarse un efecto aditivo

## Slide 19: MOU vs Erlangs
MOU 1
Σ MOU i Erlangs
fd fm 60
MOU 2
MOU 3
MOU 4

## Slide 20: ¿Todos los usuarios afectan 1a misma celda?
Seria considerar un caso extremo, economicamente alto, una buena aproximación, es considerar una distribución homogenea de trafico en la hora cargada por celda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1000 usuarios con un MOU de 100 generan en la hora cargada:
1000 x 100 = 7,58 Erlang
10 x 22 x 60
Si la zona esta cubierta por 21 celdas se asume que cada celda tendra un trafico en la hora cargada de :
7,58/21= 0,36 Erlang

## Slide 21: Para una aproximacion mejor, puede considerar se el efecto de desplazamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
En las horas de trabajo el 70% de los usuarios esta en la zona amarilla y el 30% en la blanca, fuera de las horas de trabajo se distribuyen homogeneamente

## Slide 22: En la horas de trabajo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
70% de los usuarios esta en la zona amarilla
0,7 x1000 x 100 = 5,31 Erlang
10 x 22 x 60
La zona amarilla esta cubierta 5 celdas, luego cada celda tendra un trafico en la hora cargada de :
5,31/5= 1,06 Erlang

## Slide 23: En la horas de trabajo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30% de los usuarios esta en la zona blanca
0,3 x1000 x 100 = 2,27 Erlang
10 x 22 x 60
La zona blanca esta cubierta 16 celdas, luego cada celda tendra un trafico en la hora cargada de :
2,27/16= 0,14 Erlang

## Slide 24: En resumen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
En las horas de trabajo, hay un trafico de 1,06 Erlang en cada celda de la zona amarilla y de 0,14 Erlang en la zona celeste
Fuera de las horas de trabajo, hay un trafico de 0,36 Erlang en todas las celdas (zona amarilla o blanca)
¿cómo se dimensionan las celdas?
Considerando el peor caso, es decir el con mayor requerimiento de trafico en la hora cargada
La distribucion por efectos de desplazamiento pued refinarse tantas veces como se requiera

## Slide 25: Planificación: Cobertura Geográfica
Sistemas de Comunicaciones Móviles

## Slide 26: Efecto de los obstaculos del terreno
Se consdira lo que se denomina altura efectiva hef, que es llevar las condiciones de un terreno accidentado a una situación equivalente en terreno plano.
Altura de la antena ht
Altura sobre el nivel del mar ho
Cotas sobre el nivel del mar
h1
h2
h3
h4
n
hef= ht- Σ(hi-ho)
i
n

## Slide 27: Altura Efectiva hef
hef
Altura sobre el nivel del mar ho
Cotas sobre el nivel del mar
h1
h2
h3
h4
Altura de la antena ht

## Slide 28: Penetracion en edificios
  El modelo correspondiente es el siguiente:
  PI = Lext + p*Lp – L*(f-1)
Uno de los métodos más prácticos es aquel obtenido de presentaciones en la Comunidad Europea por el Grupo COST231, el cual entrega las pérdidas en función del tipo de muros de los edificios, número de pisos y número de muros divisorios internos.
En que:
PI : Pérdidas de penetración indoor en dB
Lext : Pérdidas en los muros exteriores
p : Número de muros interiores
Lp : Pérdidas en muros interiores (por muro)
f : Número de pisos
Lf : Ganancia por piso.

## Slide 29: Penetracion en edificios
Los valores medios propuestos para estos parámetros son:
Lext : Grosor de muros con ventanas : 13 dB
Lp : Muros interiores de madera : 2 dB
Lf : : 3 dB
Por ejemplo, en el primer piso ( Lf = 1).
PI = 13 + 2*p
Se puede considerar que:
- Para una cobertura indoor sobre los 5 m dentro de edificios
p = 1 así PI = 15 dB
- Para una cobertura indoor sobre los 10 m dentro de edificios
p = 2 así PI = 17 dB

## Slide 30: Formula de Propagación Empirica Okumura-Hata
El modelo empírico de Okumura-Hata es el modelo estandar ocupado ampliamente para predecir cobertura en comunicaciones móviles
A (dB) = 46,3 + 33,9log f - 13,82logH + (44,9 - 6,55logH)logD + C
En que:
A = Pérdidas de trayectoria
f = Frecuencia en MHz (f = 1900 MHz, por ejemplo)
D = Distancia entre la Estación Base y el Terminal, en Km
H = Altura efectiva de la Antena de la Estación Base, en metros
C = Factor de corrección debida al medio ambiente

## Slide 31: Factor de Corrección en el modelo Okumura-Hata
El modelo empírico de Okumura-Hata se creo en base a mediciones en un entorno urbano. Sin embargo fuera de ese entorno el modelo sigue siendo valido, aplicando un factor de corrección
C = 3 dB: Para ciudades urbanas densas
(edificios grandes de más de 7 pisos, calles de magnitud media y pequeñas....),
C = 0 dB: Para ciudades urbanas medias (edificios medianos de 5 pisos, calles de magnitud
media y pequeñas....)
C = -5 dB: Para ciudades urbanas medias y calles anchas,
C = -12 dB: Para ambientes suburbanos con pequeños edificios,
C = -20 dB: Para ambientes mixtos, pueblo y rural,
C = -26 dB: Para ambiente rural con pocos árboles y casi sin colinas (alturas menores que 50m).

## Slide 32: Perdidas de Trayectoria A
Se calculan las pérdidas para dos trayectorias: el enlace uplink (móvil o portátil hacia la BTS), y downlink (BTS hacia móvil o portátil).
Se considera el peor caso, y en cuanto al balance de ambos enlaces, cuando es posible, se realizan ajustes de la potencia de salida de la BTS.

## Slide 33: Perdidas de Trayectoria A
La máxima perdida admisible será igual a la diferencia entre lo que se transmite y la sensibilidad del receptor.
Pr
S
Pr
S
Pr-A=S es decir A=Pr-S

## Slide 34: Enlace Descendente (downlink)
La máxima perdida admisible será igual a la diferencia entre lo que se transmite y la sensibilidad del receptor.
Pr (dBm) = Po - Lc - Lo + Gi
S
Po
Lc
Gi
Lo
Po = Potencia de salida de los transmisores PA
Lc = Pérdidas en el combinador
Lo = Pérdidas en el cable común (Tx/Rx)
Gi = Ganancia isotrópica de la antena

## Slide 35: Enlace Descendente (downlink)
La máxima perdida admisible será igual a la diferencia entre lo que se transmite y la sensibilidad del receptor.
S = Sr – Gi+ Lb
S
Sr = Sensibilidad del terminal
Gi = Ganancia isotrópica de la antena del terminal
Lb = Pérdidas del cuerpo
Lb
Gi

## Slide 36: Enlace Descendente (downlink)
S
Sm = Margen de Sombra
PI = Margen de penetración indoor
Lb
Gi
Adown (dB) = Pr - S - Sm - PI
Adicionalmente a la perdida maxima admisible, se le agregan 2 margenes adicionales:

## Slide 37: Enlace Ascendente (uplink)
La máxima perdida admisible será igual a la diferencia entre lo que se transmite y la sensibilidad del receptor.
Pr
S
Pr = Po + Gi - Lb
Po = Potencia del terminal
Gi = Ganancia isotrópica de la antena del terminal
Lb = Pérdidas del cuerpo

## Slide 38: Enlace Ascendente (uplink)
La máxima perdida admisible será igual a la diferencia entre lo que se transmite y la sensibilidad del receptor.
Pr
S
S= Sr - Gi + Lo - Rd
Sr = Sensibilidad del receptor (en dBm)
Rd = Ganancia por diversidad en el receptor (si existe).
Lo = Pérdidas en el cable común (Tx/Rx)
Gi = Ganancia isotrópica de la antena
Gi
Rd
Lo
Sr

## Slide 39: Enlace Ascendente (uplink)
Sm = Margen de Sombra
PI = Margen de penetración indoor
Aup (dB) = Pr - S - Sm - PI
Adicionalmente a la perdida máxima admisible, se le agregan 2 margenes adicionales:
S
Pr

## Slide 40: Formula de Propagación Empirica Okumura-Hata
El modelo empírico de Okumura-Hata es el modelo estandar ocupado ampliamente para predecir cobertura en comunicaciones móviles
A (dB) = 46,3 + 33,9log f - 13,82logH + (44,9 - 6,55logH)logD + C
En que:
A = Pérdidas de trayectoria
f = Frecuencia en MHz (f = 1900 MHz, por ejemplo)
D = Distancia entre la Estación Base y el Terminal, en Km
H = Altura efectiva de la Antena de la Estación Base, en metros
C = Factor de corrección debida al medio ambiente
En la practica A se determina una vez, C depende del entorno, pero H varía en funcion de la dirección considerada

## Slide 41: Calculo de Cobertura
Como los accidentes del geografico del terreno varian será necesario hacer varios calculos desde la antena en su entorno
224.0.0.22

## Slide 42: Planificación: Fundamentos teoria de Erlang
Sistemas de Comunicaciones Móviles

## Slide 43: Una Formula Simple
h = duración de una llamada (line holding time)
λ = numero de llamadas por unidad de tiempo
Si T2 es el tiempo de observación y T1 el tiempo de ocupación durante T2, entonces :
Numero de llamadas durante T2 = λ * T2
Tiempo de ocupación T1 durante = λ * T2 * h
Entonces el trafico es = T1/T2 = λ * h
Ejemplo:
  h = 4min; λ = 30 llam/min; A = 120 E.
  h = 1min; λ = 120 llam/min; A = 120 E.

## Slide 44: Bloqueo o Perdida
Si el numero de canales disponibles es menor que el numero de usuarios tratando de hacer una llamada , entonces se perderá trafico:
A0 = trafico requerido
Ac = trafico cursado
Ac = Ao si la capacidad es suficiente
Al = Ao - Ac = Perdida de trafico
B = Al / A0 = Probabilidad de bloqueo o Grado de Servicio (GoS)

## Slide 45: La ley Erlang B
Hipotesis :
Infinito numero de fuentes.
Acceso = por distribución de Poisson
Distribución exponencial
B(n,A0) =
A menudo se busca n como función de A0 y B.
B(n,A0) is tabulado, asi n puede ser encontrado
!
...
!
2
!
1
1
!
0
2
0
0
0
n
A
A
A
n
A
n
n




Ejemplo

## Slide 46: Tabla de Erlang B