## Slide 1
1. Módulo A1: Conceptos Básicos
  1.3 Modelos de Formación de Precios (RP)
  1.3.1 Introducción
  1.3.2 Mercados Mayoristas/Minorista
  1.3.3 Tarificación de Sistemas de Transmisión
Contenido Sección 1.3
1.3 Modelos de Formación de Precios

## Slide 2
1.3.1 Introducción (I)
1.3 Modelos de Formación de Precios
Formación de Precios en Estructuras Básicas
Centralizado
Descentralizado
Monopolio
Bilateral
Físico
Bilateral
Fínanciero
Costos Medios
Pool forma general:
- Costos Marginales CP, LP
Bolsas de Energía:
Precio de Mercado
Precio Ofertado
Actividades de Red:
Costos Medios
(control de eficiencia)
Peajes
Ingreso Tarifario
Precio de Contrato
Actividades de Red:
Costos Medios
(control de eficiencia)
Peajes (contratos)
Pool

## Slide 3
Load/
Frequency
Control
Network
Operation
Measurement,
Accounting,
Administration
Ancillary Services
Compensation
Devices
Voltage level
between defined
bounds
Spinning
Reserve
Standby
quick-start
Standby
slow-start
Provided by
Generators
Voltage
Control
Compensation
of
Losses
Provision from
reserve power from
generators
Black-
Start
Capability
Desafío en Creación de Mercados
Servicios Complementarios y Transmisión ?
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Introducción (II)

## Slide 4
Análisis detallado en Capítulo 2
Precios Libres
Combinación Precios Libres/Regulados
1.3.2 Mercados Mayoristas/Minosristas (I)
1.3 Modelos de Formación de Precios
Modelos Básicos de Competencia
Modelos
Precio Unico de Mercado vs. Precios Localizados /Zonales
Precios Discriminatorios
Sistemas OTC

## Slide 5
1. Módulo A1: Conceptos Básicos
  1.3 Modelos de Formación de Precios (RP)
  1.3.1 Introducción
  1.3.2 Mercados Mayoristas/Minorista
  1.3.3 Tarificación de Sistemas de Transmisión
  1.3.4 Aspectos de Discusión
Contenido Sección 1.3
1.3 Modelos de Formación de Precios

## Slide 6
1.- Definición de costos con derecho a recuperar
(Inversión y O&M)
2.- Concepto de Anualidades y Valores Nuevos de Reemplazo
3.- Aplicación de Metodología Específica
Estudio a Priori
de Infraestructura
Requerida
(Separación por tipo de mercado)
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (I) Principios de Uso

## Slide 7
Teoría Marginalista en Transmisión
Ingreso Tarifario
Marginal Income (MI), Ingreso Tarifario
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
MI
35
=
(
Spot
3
*
P
35
-
Spot
5
* P
53
)
P
ij
: FP en línea
l
ij
Spot
k
: Spotprice en nodo
k
MI
ij
:
I. Tarifario en línea
l
ij
P
53
P
35
Spot
5
Spot
3
Cálculo de Precios Spot
- Problema de Optimización no lineal
- Problema de gran dimensión
Spotprice =
f
(Lagrange-Multiplicators)
Optimal Power Flow
(OPF)
Economic
dispatch
Sólo
entre 10% y 20%
de anualidad !
IT
Anualidad
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (II)
Modelo Uninodal
Factores de Penalización

## Slide 8
Principios Utilizados en un Modelo de Tarificación de la T.
Formación de Precios
Actividades
de Red
Mercado Mayorista
Servicios
Complementarios
....
....
Transmisión
Troncal
Infraestructura
Mínima
Estampillado
Punto
Inyección
Componentes de Costo
Componentes de Tarifa
Principios
de Uso
Concepto
de Acceso
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (III)

## Slide 9
G3
Punto Retiro
Punto Inyección
MT
BT
EAT
AT
G1
G2
G3
Concepto de Acceso de Agentes
GD
G3
GD
Punto a Punto
Inyección/Retiro
Situación: Punto Inyección / Punto a Punto
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (IV)
Notes: Klassifizierung der Durchleitungen im Netz der SWDU
3 unterschiedliche Durchleitungstypen
Pfeile kennzeichnen vertragliche Beziehungen zwischen Lieferant und Durchleitungsempfänger
Lasten = Kunden:
10 Kunden im MS-Netz
1 Kunde im HS-Netz (Mannesmann Demag Prüfstrom)
bei Verbundnetz-zu-Punkt-DL erfolgt physikalische Einspeisung über Kuppelquerschnitt zum RWE-Netz (Bezug)
bei Punkt-zu-Verbundnetz-DL erfolgt physikalische Ausspeisung über Kuppelquerschnitt zum RWE-Netz (Lieferung)

## Slide 10
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 o > kV
> 23kV kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
Troncal AIC
Troncal Resto
Inyección
Subtransmisión
MediaTensión, Alta Tensión en Distribución:
MT
AltaTensión:
AT
Sistemas de Distribución
500 o > kV
Componentes de Costo
Para un Sistema Interconectado
Clasificación
Niveles de
Tensión o Capas
de Red
Areas Eléctricas
Criterios
Actividad
Económica
Conectividad Eléctrica
Estructura de Propiedad
Comentario: Definición estática en el tiempo?
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (V)

## Slide 11
Corresponde a la metodología básica para
la identificación del uso que realiza un agente, de una
componente de costo del sistema para una
componente de tarifa determinada.
Principios de Uso
Criterios
Tarificación marginalista
Basado en identificación de flujos: Propiedades eléctricas
Basado en identificación de flujos: Análisis topológico y/o teoría de grafos
Estampillados
Estableciendo el beneficio de cada agente al hacer uso del sistema
Variantes
Unidad base de medida: utilización de una medida de energía (MWh, potencia firme), potencia y/o suponer la existencia de perfiles de consumo.
Análisis Temporal : esquemas en que se anticipa un comportamiento del sistema (análisis a priori) vs. un análisis a posteriori, intervalos de tiempo.
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (VI)

## Slide 12
Cubrir de Costos
Generar señales económicas eficientes en la operación e inversión de agentes involucrados
Repartición Justa de Costos según responsabilidades
Transparencia (Metodología y Procedimientos)
Factibilidad y facilidad de implementar
Estabilidad de Precios
Políticamente implementable
Trato no Discriminatorio
Cualidades Esperadas de una Metodología Adecuada
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (VII)

## Slide 13
Universo de Metodologías Estudiadas
Principio de Uso
Marginalista
Id. Flujos: base eléctrica
Id. Flujos: grafos, topología
Estampillado
Beneficio
Concepto de Acceso
Comunes
Retiro-Inyección
Punto-Inyección
Punto-a-Punto
Punto-Retiro
Punto-Retiro
Punto-Inyección
Punto-Retiro
Punto-Inyección
Punto-a-Punto
Punto-Retiro
Punto-Inyección
Metodologías
Específicas
CP, LP, PN
GGDF, GGDFC, GSDF, Mét. Corrientes
MW-Mile
GLDF, GLDFC, GSDF, Mét. Corrientes
Bialek G, Kirschen G
Bialek L, Kirschen L
Estratificado Bruto/Neto, VAD
Teoría de Juegos
Ramsey
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (VIII)

## Slide 14
Factores de Distribución GSDF
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
Area of Influence from G
1
Dependen de barra de referencia
No dependen de cond. de operación.
Relación incremental
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (IX)

## Slide 15
Factores de Distribución GGDF
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
Area of Influence from G
1
No dependen de barra de referencia
Dependen de con. de operación
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (X)

## Slide 16
Factores de Distribución GLDF
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
Area of Influence from G
1
No dependen de barra de referencia
Dependen de con. de operación
Tienden a estampillar
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XI)

## Slide 17
Red Line Allocation
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
Area of Influence from G
1
1.- Búsqueda de Camino razonable de flujo de la transacción
2.- Costos a prorrata de usuarios que hacen uso de las instalaciones
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XII)

## Slide 18
MW-Mile
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
1
2
3
4
5
6
G
1
G
2
G
3
Area of Influence from G
1
1. Simulación de flujos con y sin transacción.
2. Flujos resultantes se multiplican por largo de línea y por factor que refleja el costo por unidad de capacidad de la línea.
3. Prorrateo en función de participación de transacciones respecto del total.
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XIII)

## Slide 19
Pago Estampilla (Modelo Austriaco)
Capa 1
HöS
ges
n
j
mbrutto
j
ges
V
K
T
V
V
V
1
1
1
)
(
2
1





Umspannung HöS
/HS
mbrutto
mbrutto
n
j
mbrutto
j
mbrutto
V
V
T
K
T
V
V
V
2
2
1
2
2
1
)
(
3
2
2






mbrutto
mbrutto
mbrutto
V
V
T
K
T
V
V
7
7
6
7
7
7
7



...
...
NS
NS
.
.
.
Umspannung HöS
/HS
Energiebezug
Energiebezug
Zona 1
Zona n
Zona 1
Zona m
V
1
V
2
V
2(n)
V
7
V
7(n)
Energiebezug
Capa 2
Capa 2
Capa 7
Señal de localización débil
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XIV)

## Slide 20
Breve Caracterización de Metodologías
Metodología
GGDF-1440
GGDF-FM
BIALEKG–12
BIALEKL–12
KIRSCHEN-1
GLDF-1440
Características
Factores generalizados de distribución, ecuaciones flujo DC, independencia de barra de referencia, dependencia de topología de red
Factores de distribución topológicos, principio de proporcionalidad en asignación de flujos
Análisis Topológico, definición de dominios y áreas comunes y principio de proporcionalidad de aportes.
Factores generalizados de distribución, ecuaciones flujo DC, independencia de barra de referencia, dependencia de topología de red
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XV)

## Slide 21
Modelo del SIC Chileno
Nodos 43
Líneas 78
Generadores 60
Cargas 42
Hidrologías 40
Bloques/mes 3
Horizonte 2002-2005
SLACK Charrúa
Flujos DC
Principios de uso: GGDF, GLDF, GGDFC, GLDFC, BIALEK, KIRSCHEN, ESTAMPILLADO
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XVI)

## Slide 22
GGDF-1440
Bialek-12
Kirschen-1
GGDF-FM
Centrales Hundidas -Caso Sauzal
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XVII)

## Slide 23
Flujo Polpaico-Quillota
GGDF-1440
Líneas con Inversión de Flujo, Polpaico-Quillota
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XVIII)

## Slide 24
GGDF-1440
Bialek-12
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
Kirschen-1
GGDF-FM
Líneas con Inversión de Flujo, Polpaico-Quillota
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XIX)

## Slide 25
GGDF-1440
Bialek-12
GGDF-FM
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
Kirschen-1
Señales de Localización, Zona Norte
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XX)

## Slide 26
GGDF-1440
Bialek-12
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
GGDF-FM
Kirschen-1
Señales de Localización, Zona Centro
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXI)

## Slide 27
GGDF-1440
Bialek-12
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
Kirschen-1
GGDF-FM
Señales de Localización, Centrales del Laja
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXII)

## Slide 28
GGDF-1440
Bialek-12
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
GGDF-FM
Kirschen-1
Señales de Localización, Zona Sur
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXIII)

## Slide 29
Pago de Consumos en Zona Norte
GLDF-1440
Bialek-12
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXIV)

## Slide 30
No 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
Bialek-12
GLDF-1440
Pago de Consumos en Zona Sur
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXV)

## Slide 31
Existe un conjunto de al menos 10 metodologías (generadores), 8 metodologías (consumos) que pueden sistematizarse para sistemas reales (>1000 nodos) en un computador.
Existen metodologías con un alto grado de complejidad en su aplicación (ej: GGDFC).
Todas estas metodologías pueden ser defendidas desde un punto de vista conceptual dada ambigüedad esencial del fenómeno 
Postgi=E(Bmi)
Ningún método estudiado se ajusta 100% a los requerimientos de un sistema de tarificación.
Análisis de Estudio de Casos
Tópicos no tratados
  Tratamiento de Agentes Externos
  Fallas participan en los prorrateos
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXVI)

## Slide 32
Desafíos
Orden lógico de posible propuesta: Arquitectura de Mercado  Concepto de Acceso  Componentes de Costo  componentes de Tarifa  Principio de Uso  FIN
Necesidad de buscar aceptación del sector en Diseño o Arquitectura de Mercado que se desea para un país.
Un mismo principio de uso puede dar señales muy distintas, de lo que se desprende la necesidad de establecer criterios superiores para evaluar bondad.
1.3 Modelos de Formación de Precios
1.3.3 Tarificación de Sis. de Transmisión (XXVII)
¿Qué otros factores influyen en el cálculo de ?