## Slide 1: Geología Estructural
GL41b

## Slide 2: Redes Estereográficas II (E,T) Estereometría
Clase 4

## Slide 3: Objetivos
  OBJETIVOS
Objetivo Principal
Uso de Red de estereográfica y manejo de grandes sets de datos.
Aplicaciones Estereometría.
Objetivos Específicos:
Reforzar notaciones de rumbos y manteos
Utilización de software
  MOTIVACION
¿Cómo aplico el uso de redes estereográficas cuando tengo datos de muchas medidas de rumbo y manteo?

## Slide 4
Proyección en red de Schmidt

## Slide 5: Ejemplos:
N45E/38S
80/235
Estrato horizontal
Línea de Intersección entre planos
Ejercicio (Clase 3):
A) Presente gráficamente los siguientes datos de rumbo y manteo, indicando círculos máximos, polos y la orientación de las líneas de intersección entre planos :
15/117
90/090
N75W/55N

## Slide 6: Ploteo en redes (DIPS)

## Slide 7: DIPS (Rocscience)
1. Crear un archivo DIPS:
File>New
Setup>Job Control>…
Ingresar datos en tabla en el formato correspondiente…
Grabar archivo
2. Plotear polos (abrir archivo):
View> Pole plot
Setup>Stereonet Options>>tipo de red, hemisferio de proyección
Setup>Display Options>>selección de colores
3. Generar sets y planos de sistemas principales:
Sets>Add plane window
Select>Add plane
Select>edit planes o sets>edit.

## Slide 8
EJEMPLO….(trabajo en clases)…
TAREA:
*Para la parte de DIPS en la tarea plotee los polos en una red equiareal con proyección en el hemisferio inferior y seleccionar la opción de visualización en escala de grises.
*Luego trace las ventanas correspondientes a los sets mas importantes y trace los planos que corresponden a esas estructuras con sus correspondientes datos de rumbo y manteo (compárelos con los obtenidos en la parte 2 de la tarea en que usted traza estos planos “a mano”)
**en la tarea debe incluir las figuras correspondientes a cada paso (solo polos, acumulación de polos (%), ventanas y planos).
File>export image file (copy-paste a la tarea)

## Slide 9: ESTEREOMETRIA
(continuación)

## Slide 10: Estereometría: La Recta
A
B
a’
b’
b
a

## Slide 11: Estereometría: La Recta
Rectas especiales
  Recta Horizontal: recta contenida en un plano horizontal
  Recta frontal: Recta contenida en un plano frontal
L
T
L
T
a’
b’
a
b
a’
b’
a
b

## Slide 12: Estereometría: La Recta
L
T
a’
b’
a
b

## Slide 13: Estereometría: La Recta
Rectas Especiales
  Recta que corta a LT
L
T
a’
b’
a
b

## Slide 14: Estereometría: La Recta
Conceptos
  Buzamiento
  Rumbo
    (C/R a LT)
L
T
a’
b’
a
b
α
L
T
a’
b’
a
b
ρ
L
T
a
b
ρ

## Slide 15: Cambiando línea de tierra (para cálculo de manteo o buzamiento aparente)
Ejemplos:
Medir el buzamiento aparente de la recta N30E/40N

## Slide 16: N30E/40N

## Slide 17: Estereometría: El Plano
2 rectas

## Slide 18: Manteo aparente (Plano)

## Slide 19: Manteo aparente
1. Trazar línea en la proyección horizontal según dirección del rumbo (P)
2. Trazar L1-T1 perpendicular a P (al rumbo)
3. Trazar desde intersección W-E con L1-T1 línea perpendicular a L1-T1
4. Medir manteo desde L1-T1hasta cortar la línea trazada en 3
5. Copiar la distancia d en una recta perpendicular a W-E
6. Unir intersección de W-E y P con extremo de la línea trazada en 5
>> P´
Medir manteo aparente

## Slide 20: Ejemplos
1. Rectas: AB: N28E/17N
CD: N48W/30E
Dibujar rectas en un depurado con LT de dirección N-S, de manera que las rectas se intersecten.
Indicar rumbo y buzamiento real de las rectas
Determinar buzamiento aparente de las rectas.

## Slide 21
Trazo rumbo
Trazo buzamiento
Trazo perpendicular
Copio perpendicular sobre la LT
Proyecto sobre la LT
Trazo recta correspondiente al buzamiento aparente sobre la LT
Mido buzamiento aparente
Mido buzamiento aparente de la otra recta…
Proyecto intersecciones…
LISTO!!!!

## Slide 22: …y así queda…

## Slide 23: Ejemplo:
2. Para los planos:
P: N30W/25N
Q: N25E/50E
Dibujar P y Q en un depurado con LT en dirección E-W
Obtener la recta formada por la intersección de ambos planos
Obtener rumbo y buzamiento real de esta recta.

## Slide 24
Ahora planos!!!!
Trazo LT
Trazo rumbo
Trazo perpendicular al rumbo (L1-T1)
Mido manteo real
Copiarla perpendicular a LT
Trazar línea correspondiente al manteo aparente
Lo mismo para otro plano
Mido rumbo y buzamiento aparente de la línea de intersección entre ambos planos
Calculo buzamiento real para la recta de intersección…
(proceso inverso para calcular buzamiento aparente para rectas…)
LISTO!!!!....

## Slide 25: …y así queda…

## Slide 26: Buzamiento real de la línea de intersección entre los planos:

## Slide 27: Ejercicio
Determinar el manteo aparente en una LT con dirección N-S de un plano N28W/50S

## Slide 28
FIN!!!!!!!!