## Slide 1: Proyección Geográfica

## Slide 2
Geodesia es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la Tierra y las posiciones sobre la misma.
Geoide es una superficie en la que todos sus puntos experimentan la misma atracción gravitatoria siendo esta equivalente a la experimentada al nivel del mar.
La forma del Geoide puede aproximarse utilizando diferentes elipsoides o esferoides que resultan de la revolución de una elipse

## Slide 3
Para cualquier tipo de coordenadas deben cumplirse las siguientes reglas.
  Que el Punto sea ÚNICO
  Que quede perfectamente identificado el sistema de proyección empleado para localizar el punto
  Que permita referenciar la coordenada “Z” del punto

## Slide 4
El sistema de coordenadas natural de un esferoide es el de latitud y longitud que suele denominarse coordenadas geográficas.
La representación cartográfica de la Tierra (sea considerado como una esfera o un elipsoide) genera un problema:
  NO ES POSIBLE REPRESENTAR TODA LA SUPERFICIE SIN DEFORMARLA E INCLUSO REPRESENTARLA FIELMENTE
Las proyecciones se utilizan para minimizar las deformaciones al representar la superficie terrestre en un mapa.

## Slide 6
Una proyección es el proceso de transformar las coordenadas geográficas del esferoide a coordenadas planas para representarlo en dos dimensiones:
  x=f(lat,long)
  y=f(lat,long)

## Slide 7
La proyección implica siempre una distorsión.
Las propiedades del elipsoide que pueden mantenerse son:
  Conformidad, la proyección mantiene los ángulos que dos líneas forman en la superficie terrestre,
  Equivalencia, la proyección mantiene las superficies
  Equidistancia, la proyección mantiene las distancias

## Slide 8
Otra forma de clasificar las proyecciones es con referencia a la figura geométrica que genera el plano bidimensional.
  cilíndricas
  cónicas
  acimutales
Las distorsiones son nulas en la linea donde la figura corta al elipsoide y aumentan con la distancia a esta. Para minimizar el error medio suelen utilizarse planos secantes en lugar de planos tangentes.

## Slide 10
Equidistante
Mercator
Lambert
Polar

## Slide 12: Proyección de Mercator
La proyección mas utilizada en Chile es la proyección Universal Transversa de Mercator (UTM).
Ideal para escalas grandes ( Mayores a 1:250.000)
Conserva los ángulos.
Distorsiona todas las superficies sobre los objetos originales así como las distancias existentes.
Se mide la distancia en metros con respecto a dos líneas perpendiculares.

## Slide 13: Coordenadas UTM

## Slide 14: Coordenadas UTM
Se trata de una proyección cilíndrica en la que la Tierra se divide en 60 husos con un ancho de 6 grados de longitud.
Las distorsiones son nulas en los lados y aumentan hacia el meridiano central (es por tanto una proyección secante), especialmente cuando se incremente la latitud.
La proyección UTM no debe usarse en latitudes altas y suele reemplazarse por proyecciones azimutales polares.
El meridiano central tiene siempre un valor X= 500.000 metros y en el Ecuador Y=0 metros.

## Slide 19: Coordenadas UTM
Ejemplo coordenada
  Este 340.000 (6 Dígitos)
  Norte 6.123.580 (7 Dígitos)
  Huso 19
  Zona H
  Datum SAD 69

## Slide 24: Mapas

## Slide 25
Una mapa geológico no es solo un dibujo. Debe tener información suficiente para que sea entendible con SOLO ver el mapa, sin necesidad de ver el texto

## Slide 26: Dibujo del Mapa
Contactos
Unidades y Formaciones
Cronología
Uso de Colores y simbología

## Slide 27: Dibujo del Mapa
Contactos
  Linea continua contacto observado
  Linea discontinua contacto inferido
  Consistentes los rumbos y manteos con la topografia (=> REGLA DE LAS V)

## Slide 28: Regla de las V
Estratos
Horizontales
Estratos Verticales

## Slide 29: Regla de las V
Manteo contra la Pendiente
Manteo a favor de la Pendiente (ángulo menor que la pendiente)

## Slide 30: Regla de las V
Manteo a favor de la pendiente (ángulo mayor que la pendiente)

## Slide 32: Dibujo del Mapa
Unidades y Formaciones
  Juntar varios cuerpos iguales a un cuerpo grande
  Estratos: Juntar varios estratos parecidos para una unidad o formación
  No dibujar el cuerpo
TODO LO ANTERIOR ES FUNCION DE LA ESCALA Y CALIDAD DE LA INFORMACION

## Slide 33: Dibujo del Mapa
Varios cuerpos pequeños agrupados en un cuerpo mayor o destacados
como un conjunto

## Slide 34: Dibujo del Mapa

## Slide 35: Dibujo del Mapa

## Slide 36: Dibujo del Mapa
Cronologia
  Ser consistentes con los periodos de tiempo

## Slide 38
Ojo con la temporalidad de los eventos

## Slide 39: Dibujo de Mapas: Simbología
Para mapas en blanco y negro

## Slide 40: Dibujo de Mapas: Simbología
Mapas en Color
  Esquema "época por color": Cada época tiene su color propia.
  Esquema " litología y color": Cada roca tiene su color propia

## Slide 41
Colores por época para
rocas sedimentarias y
volcánicas

## Slide 42
Colores por litologia
  Rocas Intrusivas -> Rojo
  Rocas Volcanicas -> verdes
  Conglomerados -> Naranjos
  Calizas -> azules
  Rocas metámorficas -> grises

## Slide 43
Reglas básicas
  Siempre amarillo claro exclusivamente para cuaternario
  Rojo solo para rocas intrusivas;

## Slide 44: Construcción del Mapa

## Slide 45: Construcción del Mapa
Nombre del Mapa
Autores del Mapa
Escala: grafica y con palabras
Ubicación del Norte.
Indicar Norte magnético y declinación
Tiene que llevar coordenadas
Leyenda Geológica
Simbologia
Información acerca del tipo de proyección geográfica utilizada
Pequeño mapa con CALIDAD DE LA INFORMACION (sectores observados en terreno, quien observo cada sector, sectores foto interpretados, etc)

## Slide 46: Construcción del Mapa
Leyenda Geológica
  Unidades ordenadas Temporalmente
  Muestra la simbología de cada unidad y su símbolo
  Breve descripción de la unidad