## Slide 1: Pórfidos Cupríferos
Laboratorio Metalogénesis
Semestre Primavera 2006

## Slide 2: Transporte de Metales
Complejos Clorurados, Complejos Sulfurados
Los metales son insolubles como iones simples y consecuentemente son transportados como complejos.

## Slide 3: Precipitación

## Slide 4: Introducción
Depósitos de Cu de gran tonelaje y baja ley
Existen de dos tipos: Cu-Mo y Cu-Au
Se consideran de este tipo los depósitos mayores a las 20 Mt y leyes de Cu superiores a 0.1%
La mayoría fluctúa entre 50 a 500 Mt de mineral con ~1% Cu y 0.02% Mo

## Slide 5: Introducción
Proveen más del 50% del Cu extraido a nivel mundial, con cerca de 100 minas
Los depósitos de mayor tonelaje del mundo corresponden a El Teniente y Chuquicamata
En Chile existen 16 yacimientos de este tipo

## Slide 6: Introducción
Depósitos relacionados a intrusiones grandes, epigenéticas, de bajas leyes y que pueden ser explotados mediante técnicas mineras de gran envergadura
Estos depositos son importantes debido a que pueden ser explotados a una gran escala y bajo costo. Los principales yacimientos se encuentran en Chile, Perú, SW de EEUU y Canadá.

## Slide 7: Relaciones Genéticas
Asociados a intrusiones epizonales, de carácter porfírico (apófisis) y generalmente félsicas (Teniente)
A menudo corresponden a eventos múltiples de intrusión y mineralización (evidenciados por diques y brechas)
Los depósitos pueden ubicarse en el intrusivo mismo, en la roca de caja o ambos, los cuales suelen estar intensamente fracturados

## Slide 8: Mineralización y Alteración
La mineralización en estos depósitos se encuentra principalmente en fracturas (vetas) o en zonas de alteración adyacentes a estas e intercrecidos con Qz y Sc
El cuerpo de mena generalmente posee una forma cilíndrica, apareciendo ésta de manera diseminada o en stockwork, con leyes típicas entre 0.4 y 1%
La mineralogía original de sulfuros de los pórfidos cupríferos corresponde a: Pirita, Calcopirita, Bornita y Molibdenita

## Slide 9: Mineralización y Alteración
Existe una zonación de la mineralización hipógena (de centro hacia afuera): Bornita, Cpy y Py. La Mo aparece de manera variable y el Au, de existir, se encuentra en los bordes de los sulfuros

## Slide 10: Modelo clásico de Lowell y Gilbert (1970)
Alteración
Asociación
Mineralogía
Potásica
Feld-K, Biotita (qzo, clo, mt)
Bo, Py, Cpy
Propilítica
Ep, Clo (Cc, Ab)
Py
Cuarzo-Sericita
Qz, Sc
Cpy, Py, Aspy
Argílica Avanzada
Al, Jarosita, Qz, Sc oqueroso, Caolín,
Enargita, Py, Au, Ag,
Oropimente
Argílica
Limolita, jarosita
Goethita, Hematita

## Slide 12
Zona
Alteración
Mineralización
Interna
Potásica
Py = 2-5% Py/Cpy = 3:1
Diseminada
De Mena
Frontera Potásica/Qz-Sc
Py = 5-10% Py/Cpy = 2.5:1
Ppal Cpy, en stockwork
+ Bo, Cs y Enargita
De Pirita
Qz Sc y Argílica
Py = 10-15%
Py/Cpy = 10:1
Diseminada y en vetillas
Externa
Propilítica
< Py Mxlción de Cu escasa
Esfalerita y Galena (muy baja ley)
De Brecha
Brechización
Leyes de Cu entre 2 y 5% Ppal fuente de mena

## Slide 14: Alteración y Mineralización Supérgena
El enriquecimiento secundario se caracteriza por ser una zona de alto interés económico (Chuquicamata), ser producto de alteración supérgena durante la exhumación, meteorización y erosión del sistema y por presentar un perfil característico.

## Slide 16: Génesis
Su desarrollo se limita a sectores someros de la corteza (<10km), debido a la disminución de la solubilidad del agua en magmas (< 3Kb)
Relacionados a procesos hidrotermales magmáticos y son típicos de margen convergente de subducción (varios % de agua) , asociados a magmas calcoalcalinos, de composición media (andesíticos).
La mineralización metálica está ligada principalmente a metales de Cu, Mo, Ag, Au, Zn, Pb, asociados a la intrusión de magmas calcoalcalinos o alcalinos y oxidados, dominando los granitoides de Tipo I (Diorita, Granitos y Gabros )

## Slide 17: Génesis
Hidrofracturamiento debido a Segunda Ebullición (Retrógrada) genera stockwork y brechización (p.e.:Agua a 2kb y 500°C )
Esta ebullición es de carácter endotérmico, lo que lleva a la generación de una textura central de tipo porfírica del cuerpo intrusivo, rodeada de roca granodioritica equigranular afectada por brechización (producto de la compresión).

## Slide 18: Segunda Ebullición
Aumento de P
Expansión por Ebullición
Hidrofracturamiento
Y textura porfírica

## Slide 19
Soluciones convectivas magmáticas hidrotermales producen una alteración potásica dentro y adyacente al intrusivo
Circulación de aguas meteóricas convectivas (producto del calor de la intrusión) en la roca huésped generan la alteración propilítica
Con el enfriamiento del intrusivo, el sistema de aguas meteóricas ingresan y dominan las circulaciones en el sistema magmático, desarrollando la alteración Qz-Se y argílica

## Slide 20: Mineralización
Los fluidos transportan azufre, cobre, molibdeno y oro (concentrarse en solución) y frente al cambio de condiciones termodinámicas se desestabilizan los complejos iónicos clorurados que transportan metales y permiten precipitar los sulfuros metálicos, concentrando mineralización.

## Slide 21: Marco Tectónico
Fallas provocadas por alzamiento tectónico durante períodos compresivos, son importantes para la mineralización (ascenso rápido hidrofracturamiento)
Las franjas más importantes de pórfidos cupríferos chilenos se formaron inmediatamente después de la ocurrencia de las etapas de deformación compresiva Peruana, Incaica y Quechua.
Evidencias de régimen extensivo en la zona de subducción durante el Jurásico y Cretácico Inferior (yacimientos de cobre estratoligados y sistemas de vetas cupríferas),cambió a régimen tipo compresivo en Cretácico Superior (dominado por mineralización de tipo pórfido cuprífero)

## Slide 22: Franja de Pórfidos Chilenos
-Cretácico Inferior: Andacollo.
-Paleoceno - Eoceno Inferior: Cerro Colorado, Lomas Bayas - Fortuna del Cobre en explotación; Spence en desarrollo.
-Eoceno Superior - Oligoceno Inferior: Quebrada Blanca, Rosario de Collahuasi, Ujina, El Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata, La Escondida, Cerro Zaldivar, El Salvador.
-Mioceno Superior - Plioceno: Los Pelambres, Río Blanco, Los Bronces, El Teniente.

## Slide 23: Indicativos de Terreno
Diques y rocas graníticas de texturas porfídicas
Zonas de Brechas con fragmentos angulares (observando si existen sulfuros entre o en los fragmentos)
Alteración Propilítica (Epidota y Clorita)
Alteración de Cuarzo-Sericita
Alteración Biotítica
Fracturas conformadas de sulfuros o vetillas de cuarzo con sulfuros (para considerarse como posible mena, el espaciamiento debe ser bajo)
Zonas lixiviadas (arcillas) y “sombrero” de hierro (Gossan)