## Slide 1
<footer>
<date/time>
RECURSOS
HÍDRICOS
Departamento de Geología
Universidad de Chile

## Slide 2
HIDROLOGÍA
PRECIPITACIONES
Distribución Areal de la Precipitaciones
  Para distribuir arealmente las precipitaciones en una cuen-
  ca, se utilizan de preferencia el método de los Polígonos de
  Thiessen y el Trazado de Isoyetas.
  Polígonos de Thiessen
  - se ubican las estaciones en la cartografía disponible y se traza
  la divisoria de aguas de la cuenca;
  - se trazan rectas que unan las estaciones meteorológicas de la
  hoya hidrográfica;
  - se levantan las transversales de gravedad de cada recta;
  - se intersectan las transversales de manera que se generen po-
  lígonos que encierren a las distintas estaciones;
  - se asigna a dichos polígonos la precipitación de la estación res-
  pectiva.

## Slide 3
HIDROLOGÍA
Polígonos de Thiessen

## Slide 4
HIDROLOGÍA
PRECIPITACIONES
Distribución Areal de la Precipitaciones
  Trazado de Isoyetas
  - se denomina isoyeta a la línea que une los puntos con igual
  precipitación;
  - en base a los antecedentes de las estaciones meteorológicas,
  mediante interpolación, se trazan las isoyetas sobre la cuenca;
  - se asigna al área encerrada por dos isoyetas la media aritméti-
  ca de éstas.
  Este es el método más utilizado y que distribuye de mejor
  forma las precipitaciones sobre una cuenca en estudio.

## Slide 5
HIDROLOGÍA
Distribución
de
Estaciones

## Slide 6
HIDROLOGÍA
Trazado de Isoyetas

## Slide 7
HIDROLOGÍA
PRECIPITACIONES
Correlación de las Precipitaciones con la Altura
  - Es muy usual tener que transponer las precipitaciones
  desde una estación dada hasta el área de estudio.
  - Esta tarea se realiza teniendo en consideración la altura
  como parámetro primordial y en ocasiones es interesan-
  te considerar, además, variables como la latitud y la lon-
  gitud (correlación múltiple).
  - El gradiente pluviométrico que caracteriza al área de es-
  tudio se obtiene mediante regresiones que suelen ser li-
  neales o en su defecto logarítmicas o exponenciales.
  - Es habitual que deban seleccionarse los datos a utilizar
  ya que suelen producirse dispersiones fuertes, genera-
  das por condiciones particulares de alguna estación (P.
  Ej. Estación Cebollar).

## Slide 8
HIDROLOGÍA
PRECIPITACIONES
Correlación de las Precipitaciones con la Altura

## Slide 9
HIDROLOGÍA
PRECIPITACIONES
Correlación de las Precipitaciones con la Altura
  - Una vez obtenida la relación matemática correspondien-
  te, se subdivide la cuenca en bandas hipsométricas.
  - Luego a cada banda se le determina la precipitación se-
  gún la fórmula definida en la regresión.
  - Finalmente se calculan los volúmenes precipitados en
  cada banda hipsométrica (multiplicando el área de la ban-
  da por la precipitación asignada), para luego hacer la su-
  ma total.

## Slide 10
HIDROLOGÍA
Bandas Hipsométricas
en la cuenca del
Salar Elvira
PRECIPITACIONES

## Slide 11
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
- El proceso físico mediante el cual el agua pasa del estado
líquido al gaseoso, se denomina evaporación.
- Este cambio de estado requiere, necesariamente, de una
cesión de calor, que alcanza más o menos a 600 calorías
por gramo de agua que se evapora.
- Esta energía calórica, directa o indirectamente, proviene
de la energía radiante del Sol.
- Para que las moléculas de agua, que se encuentran en con-
tacto con la atmósfera, pasen a incorporarse a ésta, debe-
rán tener la suficiente energía cinética y la atmósfera debe-
rá tener capacidad para admitir el vapor de agua.

## Slide 12
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
- Las variables de las cuales depende este proceso son las si-
guientes :
1. La presión de vapor de la atmósfera;
2. La velocidad del viento;
3. La composición química del agua;
4. La presión atmosférica;
5. La temperatura del aire y del agua;
6. El volumen de agua desde el que se produce la evapo-
ración.

## Slide 13
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
- El grado de humedad del aire en contacto con el agua y la
renovación de estas masas producto del viento, son paráme-
tros relevantes en el proceso de evaporación. Por ejemplo,
en las áreas altiplánicas (de baja humedad atmosférica), la e-
vaporación es muy importante. En los salares de Ascotán, A-
tacama y Maricunga, desde la superficie de agua libre, se ha
determinado tasas medias entre 3,5 y 4,0 mm/día.
- Para aguas a igual temperatura, la tensión de vapor disminu-
ye en la medida en que aumenta la concentración de sales di-
sueltas. Se estima que un 1% de aumento de la concentración
disminuye en igual porcentaje la evaporación.

## Slide 14
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
- Las tasas de evaporación desde un suelo saturado son muy
similares a las que se verifican desde la superficie de agua li-
bre, siempre que las condiciones ambientales sean análogas.
- Esta condición se cumple, por ejemplo, en zonas donde el ni-
vel estático se encuentra próximo a la superficie.
- El paso directo del estado sólido al estado gaseoso se deno-
mina sublimación, siendo fuertemente dependiente de la velo-
cidad del viento. Algunos autores (Custodio-Llamas, 1996) in-
dican que se puede estimar en unos 15 mm/mes para veloci-
dades moderadas de viento y en unos 150 mm/mes para velo-
cidades cercanas a 5 m/s.

## Slide 15
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
Medición e Instrumentos
- Los instrumentos que permiten medir la evaporación se cla-
sifican en : estanques de evaporación, evaporímetros de ba-
  lanza y evaporímetros de superficie porosa.
  - El estanque de evaporación de mayor difusión corresponde
  al Clase A diseñado por el U.S. Weather Bureau. Es un depó-
  sito metálico cilíndrico y galvanizado, que tiene un diámetro
  de 1,2 m y 25,4 cm de altura.
  - Este instrumento se instala sobre un enrejado de madera (lis-
  tones) construido 15 cm sobre el suelo.

## Slide 16
HIDROLOGÍA

## Slide 17
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
Medición e Instrumentos
  - Una variante de tanque de evaporación es el evaporímetro
“Colorado”, que corresponde a un receptáculo de sección
  cuadrada de lado equivalente a 91 cm y 46 cm de altura. Se
  emplaza semienterrado en el terreno, de forma que sobre-
  salga de éste 10 cm.
  - Debido al reducido volumen de estos evaporímetros, los va-
  lores que entregan siempre incorporan un error por exceso.
  - Para eliminar dicha inexactitud se utilizan coeficientes de
  embalse, según el modelo, que varían entre 0,6 y 0,8.

## Slide 18
HIDROLOGÍA

## Slide 19
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
Medición e Instrumentos
- El evaporímetro de balanza de mayor uso es el denomina-
do Wild, que corresponde a un pequeño receptáculo de á-
  rea equivalente a 250 cm2 y 35 mm de altura. Se emplaza
  sobre una balanza, a la que puede adaptarse un tambor ro-
  tatorio y una plumilla inscriptora, con el fin de obtener un
  registro continuo.
  - Debido al reducido volumen de estos evaporímetros, los va-
  lores que entregan incorporan errores, que pueden corregir-
  se en base a los datos del evaporímetro de bandeja.
  - Los evaporímetros de superficie porosa más conocidos son
  los denominados “Piché” y “Livingston”. Son instrumentos
  que evaporan a través de medios porosos que ponen el agua
  en contacto con la atmósfera.

## Slide 20
HIDROLOGÍA
EVAPORACIÓN
Medición e Instrumentos
  - Es usual instalar un evaporímetro tipo “Piché” en la case-
ta meteorológica, junto al termómetro de máxima y mínima.
  - Algunas correlaciones establecidas entre los evaporímetros
  “Piché” y evaporímetros de tanque, indican factores de pro-
  porcionalidad de 0,8. Autores como Remenieras (1960) ha-
  blan de factores entre 0,45 y 0,6; la inexactitud puede ser al-
  ta.

## Slide 21
HIDROLOGÍA