## Slide 1
<footer>
<date/time>
RECURSOS
HÍDRICOS
Departamento de Geología
Universidad de Chile

## Slide 2
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
- Se denomina evapotranspiración al conjunto de las pérdidas de
agua que se generan por evaporación y transpiración.
- Esta última corresponde al proceso biológico mediante el cual
las plantas eliminan el agua utilizada en su metabolismo, a tra-
vés de las hojas.
- La transpiración está influida por los mismos factores que afec-
tan a la evaporación, sin embargo, existen también factores bio-
lógicos, condicionados por la meteorología que contribuyen a
aumentar o disminuir la transpiración. La cantidad de luz, la tem-
peratura ambiental y la humedad atmosférica, son factores que
controlan la abertura de los estomas desde donde se libera el
agua que es transpirada.
- Por su parte, el tipo de especie vegetal, su edad, desarrollo foliar,
tamaño de la planta y desarrollo radicular, son factores netamen-
te biológicos que también controlan la magnitud de la transpira-
ción.

## Slide 3
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
- Se denomina evapotranspiración potencial al límite máximo de agua
que puede ser evaporada y transpirada de un área. La vegetación tie-
ne un desarrollo óptimo y el suelo disponibilidad constante de agua.
- Se entiende por evapotranspiración real a aquella que efectivamente
se produce en una zona, sin que necesariamente exista disponibilidad
continua de agua en el suelo.
Medición e Instrumentos
- Existen dos formas básicas para determinar la evapotranspiración : la
medición directa mediante instrumentos tales como los lisímetros y la
evaluación mediante métodos teóricos.
- La instalación de lisímetros es una tarea compleja y los resultados, a
lo menos en Chile, no son altamente confiables.

## Slide 4
Lisímetro Enterrado
N.E.
Piezómetros
Cilindro de Acero
N.E.
Superficie Terreno
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN

## Slide 5
HIDROLOGÍA
- Entre las fórmulas empíricas que usualmente se utilizan en Chile, des-
tacan las de Turc, Coutagne y Blaney - Criddle. Los dos primeros méto-
dos permiten determinar la evapotranspiración real de un área y el últi-
mo la evapotranspiración potencial.
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Método de Turc
- Experimentando en un gran número de cuencas, en distintas partes del
mundo, Turc definió la siguiente expresión :
P
ETR = ----------------------------
( 0,9 + P2/L2)1/2
donde : ETR es la evapotranspiración real en mm/año
P es la precipitación en mm/año y
L = 300 + 25 * t + 0,05 * t2 (t = temperatura media anual °C)

## Slide 6
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Método de Coutagne
Este método es aplicable para valores de precipitación (m/año) comprendidos en-
tre el intervalo definido por :
1 1
------ y ------
8 *  2 * 
donde :
1
 = ------------------------
0,8 + 0,14 * t
siendo :
t = temperatura media anual en °C

## Slide 7
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Método de Coutagne
Para dicho rango el autor propone la siguiente expresión :
ETR = P -  * P2
donde :
ETP = Evapotranspiración real en m/año; y
P = Precipitación en m/año

## Slide 8
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Método de Blaney-Criddle
- Este método permite determinar la evapotranspiración potencial. En
rigor, permite definir el consumo de agua de los cultivos y de algu-
nos tipos de vegetación, razón por la cual es utilizado para evaluar
requerimientos agrícolas.
- El método es aplicable mensualmente y depende de la temperatura
atmosférica, del número de horas de sol y del tipo de cultivo.
- La relación propuesta por los autores señalados es la siguiente :
EVPm = k * p * (0,457 * t + 8,13)
donde :
EVPm es la necesidad de agua del cultivo;
k es un coeficiente mensual empírico propio del cultivo;
p es el porcentaje de horas de Sol a lo largo del año (depen-
de de la latitud y el mes)
t es la temperatura media mensual en °C.

## Slide 9
HIDROLOGÍA
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Método de Blaney-Criddle
- Para determinar la evapotranspiración total en el período de riego o
de crecimiento de las plantas, se deberá considerar lo siguiente :
EVP =  (EVPm)
de forma que :
EVP = K *  p * (0,457 * t + 8,13) = K * F
siendo
K =  k
f = p * (0,457 * t + 8,13)
F =  f
- De esta forma, K corresponde al coeficiente de evapotranspiración
estacional para el período de riego o crecimiento del cultivo.

## Slide 10
HIDROLOGÍA
INFILTRACIÓN
- Se denomina infiltración al proceso mediante el cual una fracción del
agua precipitada o que escurre superficialmente, penetra a través del
suelo.
- Esta agua puede quedar retenida en el suelo o en la zona de airea-
ción, o bien puede continuar su tránsito subterráneo hasta alcanzar
la zona saturada e incorporarse a lo que se denomina agua subterrá-
nea.
- Superada la capacidad de campo del suelo (capacidad de incorporar
agua en él) el agua desciende por la acción conjunta de la gravedad y
de las fuerzas capilares.

## Slide 11
HIDROLOGÍA
INFILTRACIÓN
- Los factores que controlan la capacidad de infiltración de un terreno
son los siguientes :
+ la naturaleza del suelo, especialmente sus características se-
dimentológicas y estratigráficas ;
+ el grado de compactación natural o antrópico del suelo;
+ la pendiente del terreno;
+ la humedad inicial del suelo;
+ la existencia de una cobertura vegetal genera esponjocidad
en el terreno y por consiguiente facilita la infiltración, su no e-
xistencia tiende a disminuirla;
+ la temperatura del suelo, si ésta es suficientemente baja pro-
voca la congelación y en consecuencia reduce ostenciblemen-
te la permeabilidad;
+ si no existe suelo, el grado de fracturamiento y el tipo de frac-
turas que presente el terreno condicionarán la infiltración a
través de éste.

## Slide 12
HIDROLOGÍA
INFILTRACIÓN
- La unidad en que comúnmente se expresa la infiltración es mm/hora
o mm/día.
- La medición directa de este fenómeno se puede realizar mediante el
emplazamiento de infiltrómetros o a través de hidrogramas de esco-
rrentía.
- El instrumento de mayor difusión es el infiltrómetro tipo inundador,
que entrega buenos resultados cuando se desea estudiar el fenóme-
no desde la base de cuerpos de agua tales como embalses, tranques
de relave y otros.
- Este instrumento consiste en dos cilindros de acero, concéntricos,
que se hincan en el suelo, de forma que entre ambos se genere un
espacio anular. Se agrega agua en el cilindro interior hasta una altu-
predeterminada, de manera que manteniendo dicha cota, se pueda
determinar el caudal requerido para lograr la estabilización.

## Slide 13
HIDROLOGÍA
INFILTRACIÓN
- El espacio anular debe mantenerse con una altura de agua análoga
a la del cilindro interior, para evitar que desde la base de este último
se desvíe lateralmente el agua infiltrada en el subsuelo (cf. Croquis
adjunto).
- En este caso no se requiere mantener un control sobre los caudales
incorporados al espacio anular.

## Slide 14
HIDROLOGÍA

## Slide 15
HIDROLOGÍA
Infiltrómetro Método Muntz

## Slide 16
INFILTRACIÓN
- Un método usual de cálculo de la infiltración es el denominado Méto-
do de Porchet.
+ El sistema consiste en excavar una calicata en el suelo para
luego agregar agua en su interior, controlando el tiempo que
transcurre entre dos elevaciones de agua en el interior de la
calicata.
+ La superficie a través de la cual se infiltra el agua es :
    S =  R ( 2 h + R)
    donde
    R es el radio de la calicata; y
    h es la altura de agua en el interior de ella
HIDROLOGÍA

## Slide 17
INFILTRACIÓN
+ La variación de volumen del agua al interior de la calicata, de-
bido a la infiltración a tasa constante a través de la superficie
indicada, permite definir la siguiente expresión diferencial :
 R ( 2h + R ) f = -  R2 dh/dt
donde f es la infiltración.
+ Separando variables se obtiene :
    dh
    f dt = - R --------------
    2 h + R
HIDROLOGÍA

## Slide 18
INFILTRACIÓN
+ La solución de la ecuación diferencial es :
    R 2 h1 + R
    f = --------------- ln ----------------
    2 ( t2 - t1 ) 2 h2 + R
dependiendo de las unidades utilizadas, la tasa de infiltración
queda expresada en mm/s, m/s, etc.
HIDROLOGÍA

## Slide 19
HIDROLOGÍA

## Slide 20
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
- La escorrentía superficial constituyó el principal recurso hídrico u-
tilizado por el hombre antiguo, tanto para satisfacer sus requerimien-
tos fisiológicos como para la agricultura, comunicación y transporte.
- El control de la fluviometría de una cuenca es una tarea hidrológica
relevante, ya que además de permitir evaluar los recursos hídricos
superficiales, permite determinar la magnitud de la infiltración que se
genera desde los cursos de escurrimiento superficial, hacia los siste-
mas subterráneos.
- Es importante señalar que, usualmente, la principal fuente de recar-
ga de los acuíferos de una cuenca, proviene de la infiltración que se
produce desde los cursos de escurrimiento superficial.

## Slide 21
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
- El control de la escorrentía superficial se realiza mediante la imple-
mentación de estaciones limnimétricas o limnigráficas.
- Se entiende por estación limnimétrica a una sección transversal ubi-
cada en un curso de escurrimiento superficial, en la cual se determi-
nan, sistemáticamente, los caudales que a través de ella circulan. Si
este control se realiza mediante un limnímetro, se denomina limnimé-
trica y si el control se ejecuta con un instrumento de registro conti-
nuo (limnígrafo), se habla de una estación limnigráfica.
Medición de la Escorrentía
- Para determinar el caudal que escurre a través de una sección trans-
versal, se debe conocer la geometría de la sección y la velocidad me-
del agua en dicha sección.

## Slide 22
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- El producto entre el área de la sección y la velocidad, corresponde al
caudal pasante.
- Para mantener un control sistemático de los caudales, se debe esco-
ger una sección transversal adecuada en la cual se pueda implemen-
tar una estación de aforo (limnimétrica o limnigráfica).
- Los criterios básicos para escoger una sección de control fluviomé-
trico son los siguientes :
+ que el flujo en la sección sea de tipo laminar (no turbulento);
+ que la geometría de la sección sea simple, ojalá sus paredes
tengan pendientes similares y el fondo presente escasa rugo-
sidad; y
+ que la sección sea estable, vale decir que sus paredes estén
estabilizadas y no en retroceso.

## Slide 23
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- Para la medición sistemática de los caudales es necesario implemen-
tar una metodología que permita determinar los caudales medios dia-
rios mediante un sistema sencillo y de bajo costo.
- Esto se logra si se determina la Curva de Descarga de la sección, pa-
ra lo cual es necesario instalar en ella un limnímetro.
- La Curva de Descarga es aquella que se obtiene al relacionar el cau-
dal pasante en la sección con la altura del agua en la misma. Esto im-
plicará realizar numerosos aforos (determinación del caudal) de ma-
nera que a cada caudal se asocie la altura de agua respectiva.

## Slide 24
HIDROLOGÍA
Limnímetro
Punto de
Referencia del
Limnímetro
CROQUIS ESQUEMÁTICO DE ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA

## Slide 25
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- Para determinar el caudal pasante (aforar), es necesario definir la
geometría de la sección, labor que se puede realizar mediante una
vara graduada que se desplaza a lo largo de ésta o bien utilizando
un sonar que permita determinar la profundidad del cauce en la mis-
ma.
- Conocida la geometría de la sección, cada vez que se afore será ne-
sario determinar la velocidad media del agua, que atraviesa dicha
sección. Para esto se utiliza un instrumento conocido como moline-
te.
- La distribución de la velocidad del agua en la sección es muy varia-
ble, de forma que es imprescindible medir este parámetro en un nú-
mero importante de puntos.

## Slide 26
HIDROLOGÍA

## Slide 27
HIDROLOGÍA

## Slide 28
HIDROLOGÍA

## Slide 29
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- La velocidad media de cada subsección queda definida por la
siguiente fórmula :
  Vx = 0.5*( V0.8 + V0.2)
donde
V0.8 y V0.2 son las velocidades puntuales a un 80% y
20% de la profundidad, de la respectiva subsección.
- El caudal en la sección será entonces :
  Q =  Vx*Ax
donde
Ax es el área de cada subsección

## Slide 30
HIDROLOGÍA

## Slide 31
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- Desgraciadamente, en la mayoría de los casos no basta con esta-
blecer sólo en forma inicial la curva de descarga, pues ésta puede
ser variable en el tiempo.
- Luego es necesario efectuar aforos esporádicos, normalmente una
vez al mes, que permitan verificar la invariancia de la curva o detec-
tar cuándo ésta ha sufrido algún cambio.
- En efecto, si utilizamos algún modelo hidráulico para representar la
relación entre la altura de agua y el caudal, como por ejemplo, la co-
nocida Fórmula de Manning, tendremos la relación :

## Slide 32
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
(J)1/2 * *() 2/3
  Q = ---------------------------
  n
donde
J es la pendiente del eje hidráulico;
n es el coeficiente de rugosidad de Manning;
 es el área de la sección de escurrimiento; y
 es el radio hidráulico (cuociente entre el área mojada y el perí-
metro del área mojada)

## Slide 33
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Medición de la Escorrentía (Continuación)
- Del análisis de esta ecuación tenemos que funcionalmente, el cau-
dal depende de :
Q = f (J, n, geometría de la sección)
- Luego, la Curva de Descarga sólo se mantendrá invariante, si perma-
necen constantes en el tiempo la pendiente del eje hidráulico, la ru-
gosidad del lecho y la geometría de la sección.
- Algunas secciones resultan muy estables y mantienen permanente-
mente su curva de validez o al menos éstas se mantienen durante pe-
ríodos muy largos. Otras, sin embargo, resultan tan cambiantes que
resulta imposible establecer adecuadamente su curva de descarga y
deben ser abandonadas como secciones de aforo.

## Slide 34
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Cálculo de la Escorrentía
- En aquellos casos en que la escorrentía superficial es muy esporádi-
ca, no resulta adecuado implementar una estación de aforo, de forma
que para determinar los caudales susceptibles de generarse durante
un evento meteorológico específico, se requiere de metodologías es-
pecialmente diseñadas para tales efectos.
- Dos de estas metodologías son : el Método de la Curva Número y el
Método Racional.
- El Método de la Curva Número fue estructurado por el Departamen-
de Agricultura de USA y se aplica a eventos meteorológicos extre-
mos, para generar la escorrentía e infiltración que producen precipi-
taciones intensas, en períodos cortos de tiempo.

## Slide 35
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Método de la Curva Número
1.000
S = ------------ - 10
CN
  donde
  S es el almacenamiento necesario para alcanzar saturación del suelo ; y CN
  es el valor de Curva Número adoptado según el tipo de terreno.
  Ahora, si la precipitación acaecida cumple con Pp > 0,2 * S entonces
(Pp - 0,2 * S)2
    Es = --------------------
    Pp + 0,8 * S
    donde
    Es es la escorrentía expresada en pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm) ; y
    Pp es la precipitación expresada en pulgadas.
    Si Pp < = que 0,2 * S entones Es = 0

## Slide 36
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Método de la Curva Número
  CN varía entre 0 y 100, de forma que 0 corresponde a un terreno absoluta-
  mente permeable y 100 a un terreno totalmente impermeable.
VALORES DE CN
Tipo de suelo Tipo de Terreno Valor CN
Gravoso o arenoso profundo (A) Praderas 30
Arenoso de mediana profundidad (B) Praderas 58
Mediana profundidad con arcillas y limos Praderas 71
Arcillosos Praderas 78
Gravoso o arenoso profundo (A) Bosques 36
Arenoso de mediana profundidad (B) Bosques 60
Mediana profundidad con arcillas y limos Bosques 73
Arcillosos Bosques 79
Gravoso o arenoso profundo (A) No agrícola 63
Arenoso de mediana profundidad (B) No agrícola 77
Mediana profundidad con arcillas y limos No agrícola 85
Arcillosos No agrícola 88
Nota : en la cuenca de respaldo del embalse Sta. Juana se determinó una CN
promedio de 65.

## Slide 37
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Método Racional
- Este método es aplicable a cuencas cuyas superficies fluctuen, aproximada-
  mente, entre 25 y 500 km2.
- La expresión mediante la cual se determina el caudal máximo escurrente du-
rante una tormenta es :
Q = F * C * i * A
donde
Q es el caudal de descarga en m3/seg;
F es un factor de corrección cuyo valor es 0,278;
C es el coeficiente de escorrentía (adimensional);
i es la intensidad de la precipitación expresada en mm/hr, du-
rante el tiempo de concentración de la cuenca o durante un
tiempo mayor; y
A es la superficie de la cuenca de respaldo, expresada en
km2.

## Slide 38
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Método Racional
- El tiempo de concentración se define como el tiempo requerido para que una
  gota de lluvia, caída en el punto de la cuenca más alejado de la sección don-
  de se desea calcular el caudal generado por la tormenta, alcance dicha se-
  cción.
- Según Kirpich (1940) el tiempo de concentración se puede determinar me-
diante la siguiente expresión :
tc = 0,0078 * L0,77 * S-0,385
donde
tc es el tiempo de concentración en minutos;
L es la distancia entre la sección de descarga y el punto de la cuenca
más alejado de ella, expresada en pies (1m = 3,28084 pies); y
S es el gradiente topográfico entre la sección y el punto más alejado (a-
dimensional).

## Slide 39
HIDROLOGÍA
ESCORRENTÍA
Método Racional
COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA (C)
Tipo de Terreno Pendiente (%) C
Arenoso con escasos finos 2 0,05 - 0,10
2 - 7 0,10 - 0,15
> 7 0,15 - 0,20
Arcillosos 2 0,13 - 0,17
2 - 7 0,18 - 0,22
> 7 0,25 - 0,35