## Slide 1: Cost Estimation Handbook
  Este libro relativo a la minería presenta fórmulas para estimar costos de explotación, :
  Costo 1/Costo 2 = (capacidad 1/capacidad 2)0.6
  Esta formula fue desarrollada por Mular en 1978

## Slide 2: En general
  α : Factor de escala
  Costo 1/Costo 2 = (capacidad 1/capacidad 2) α
  Remer y Chai (1990) indican:
  Item α
  Transportador de rodillo 0,9
  Elevadores 0,4
  Compresor de aire 0,4
  Secador de aire 0,6
  Grúas 0,6
  Calderas de vapor 0,5
  Motores eléctricos 0,8

## Slide 3: En general
  α : Factor de escala
  Costo 1/Costo 2 = (capacidad 1/capacidad 2) α
  Otras fuentes:
  Sector α
  Minería, agricultura 0,5 – 0,6
  Tecnologías de Información
  y comunicaciones 0,61 – 0,67
  Normativas y seguridad 0,55 – 0,6