## Slide 1: Esta experiencia está diseñada para poder estudiar los fenómenos de transferencia simultánea de calor y materia.

## Slide 2
OBJETIVOS
Verificar los balances de masa y de energía en una torre de enfriamiento.
Identificar las variables que afectan su operación.
Comprender el proceso de enfriamiento como una transferencia simultanea de masa y de calor.

## Slide 3
Las operaciones más sencillas en las que se presenta una transferencia simultanea de
masa y calor son la
humidificación y la deshumidificación.

## Slide 4: En estas operaciones solamente están involucradas dos fases y dos componentes: una fase líquida (agua generalmente) y una fase gaseosa compuesta por un gas incondensable a temperatura ambiente y en el que la primera se encuentra como vapor.

## Slide 5
Esto se logra mediante el contacto directo con aire, el cual se encuentra a una temperatura menor que el agua. El equipo en el que se realiza esta operación es conocido como Torre de Enfriamiento.

## Slide 6: El equipo corresponde a una columna rellena cilíndrica. La altura del relleno es 40" y el diámetro de la columna es 6". El relleno corresponde a anillos Rasching de 3/4" (cilindros huecos de vidrio).

## Slide 7: El circuito de agua está constituido por un estanque termostatizado, una bomba centrífuga, tuberías de cobre de 3/4", una manguera de retorno de líquido al estanque, una placa orificio (conectada a un manómetro de Hg)

## Slide 8: El circuito de aire está conformado por un compresor, tuberías de cobre de 3/4", una placa orificio (conectada a un manómetro de, CCl4) y dos pares de termocuplas, a la entrada y salida del aire de la torre.

## Slide 9: además se dispone de termocuplas a la entrada y a la salida de la columna para medir la temperatura del agua.

## Slide 10: Calibración de las placas orificio 1) Aire: Q (m3/hr) = 3.01 ×Δh0.49 , Δh (cm. CCl4 ), a 18º C 2) Agua: Q (L/min.) = 1.04 ×Δh0.51 , Δh (cm. Hg.)

## Slide 12
  El balance de materia en una torre de enfriamiento es:
  G1 + L1 = G2 + L2
  donde:
  G es el gasto másico del aire
  L es el gasto másico del agua
  1 y 2 se refieren a la entrada y a la salida respectivamente.

## Slide 13
El balance de energía global es:
G1*HG1 + L1*HL1 = G2*HG2 + L2*HL2
donde H es la entalpía de la corriente respectiva.

## Slide 14
BIBLIOGRAFÍA.
Treybal, R.E. Operaciones de Transferencia de Masa. 2ª edición. Mc Graw Hill. México, 1988.
McKetta, R. Encyclopedia of Chemical Processing & Design. Marcel Dekker Inc.
Vol. 11. New York, 1980
Foust, A. Principios de Operaciones Unitarias. 2ª edición. C.E.C.S.A. México, 1964.
Perry, R. & Green, D. Perry’s ChemicalEngineer’sHandbook. 6ª edición.
Mc Graw Hill. NewYork, 1984.