## Slide 1: DESTILACION
Laboratorio de Ingeniería Química II
IQ-53D
2006

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
La destilación se define como la separación de los componentes más volátiles de los menos volátiles mediante un proceso de vaporización y condensación.
La destilación es el método más usado para separar mezclas líquidas.
El equilibrio líquido vapor es la relación de la composición de la fase de vapor y la fase de líquido.
Datos confiables de equilibrio líquido vapor son básicos para el diseño de una columna.

## Slide 4: Proceso de Destilación
Destilación simple: se utiliza una etapa de equilibrio simple para obtener la separación.

## Slide 5
Fraccionamiento de múltiple etapa: se usa para incrementar la separación respecto de la destilación simple.

## Slide 6: Método gráfico de McCabe-Thiele

## Slide 7
Las columnas de destilación (también llamadas torres) proporcionan el área de contacto entre las corrientes de líquido descendente y vapor ascendente y por lo tanto constituyen una aproximación hacia el equilibrio líquido-vapor.
Columnas de platos: existen dos tipos de columnas
plato de flujo cruzado
plato a contra flujo
COLUMNAS DE DESTILACION

## Slide 8: Tipos de platos
Borboteo Válvulas Perforado

## Slide 9: Economía de la destilación
Equilibrio líquido-vapor favorable.
Composición de la alimentación.
Número de componentes a separar.
Requerimientos de pureza.
Presión absoluta de la destilación.

## Slide 10: Torre de destilación

## Slide 11: Pruebas experimentales
Separación de una mezcla etanol-agua en una columna de destilación de platos.
Dentro de las pruebas experimentales que se pueden realizar se puede mencionar:
Determinar la razón de reflujo.
Construir un diagrama de operación (X-Y)
Determinar el número de platos teóricos.
Determinar la eficiencia de la columna.