## Slide 1: Separación Sólido-Líquido Operaciones de membrana
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
OPERACIONES DE MEMBRANA
¿Dónde se produce la mayor caída de presión en una filtración tradicional?
¿ Cómo se puede eliminar este efecto?
Un flujo transversal es capaz de limpiar por si mismo el filtro, así se minimizan los efectos de resistencia de la torta.

## Slide 3
Microfiltración y Ultrafiltración
Es así como surge las técnicas de Microfiltración y Ultrafiltración que se diferencian de la Filtración Tradicional por:
  El tamaño de poros de los medios filtrantes, llamados membranas.
  El flujo cruzado, que es transversal al medio filtrante, minimiza la formación de torta.
  La resistencia se localiza en la membrana y no en la torta.

## Slide 4
Modo de Operación
La forma de operación se inicia con suspensiones diluidas que se van concentrado, por medio recirculación hasta que la viscosidad y la capacidad de bombeo lo permitan. Esto lleva a que se deba continuar con una filtración tradicional u otro método.
Se tiene un “Filtrado” que es la solución que ha pasado a través de la membrana y un “Remanente o Concentrado” que se recircula.
Dependiendo de donde se localice el producto de interés es la solución que se colecta o descarta.
  .

## Slide 5
¿ Cómo funciona ?

## Slide 6
MICROFILTRO

## Slide 7
Características generales de las operaciones de membrana
Las operaciones de membranas son varias y se diferencian por los tamaños de partícula que pueden separar y por la fuerza impulsora que provoca el paso del fluido a través de la membrana. A pesar de esto las características de las membranas son similares:
  Permiten concentrar insolubles
  Los medios filtrantes o membranas son delgadas y microporosas
  Los poros son pequeños, lo cual produce:
        Baja permeabilidad
        Alta resistencia, Rm es alta (inverso al caso de filtración tradicional Rc alto)
  Requieren de una limpieza periódica.

## Slide 8
  Tienen 2 capas
  Películas delgada y densa (0.1 a 1.5 m) . Zona 1
  Subestructura microporosa de 0.1 a 1 mm con aberturas progresivas. Zona 2
  Características de las membranas anisotrópicas

## Slide 9
  Características de los Filtros microporosos
Filtros microporosos no presentan una distribución muy homogénea de tamaño, lo cual implica un rango de retención de partículas.

## Slide 10
  NWMC
  Filtros y membranas se caracterizan por un tamaño de corte según la masa molecular en base a solutos solubles (NMWC, Nominal Molecular Weight Cut-Off ) que es retenido en un 90% por la membrana.
  El NWMC varía entre 500-1.000.000 Da o 1-10.000 nm.
  Ej. PM-5 o XM-10 (KDa) ¿ Cuántos gramos es un Da?
Materiales de construcción de las membranas
Esteres de celulosa
Nylon
Cloruro de vinilo
Acrilonitratos

## Slide 11
Variable
Microfiltración
Ultrafiltración
Osmosis Inversa
Diálisis
Fuerza Impulsora
P
P
P
C
Presión de Operación [Kpa]
100-500
100-500
700-2000
Tipo de Membrana
Microporosa Simétrica o Asimétrica
Microporosa Simétrica o Asimétrica
Semipermeable Asimétrica
Diálisis Simétrica
Tamaño de partículas [cm]
5 10-5 – 7 10-2
5 10-6 – 10-3
6 10-7 – 2 10-5
Flux
[l/m2 h]
50-1000
10-200
1-20
Uso
Separación de
Biotecnológico
Levaduras (103–104nm)
Hongos (103–104nm)
Bacterias(300–104nm)
Coloides(100–103nm)
Biotecnológico
Coloides(102–103nm)
Virus (30–300 nm
Proteínas(104–106Da)
Polisacáridos(104–106Da)
Enzimas(104–106Da)
Eliminación de Iones
Antibióticos(300–103Da)
Azúcares (200–400 Da)
Ac.Orgánicos (100–500Da)
Iones Inorgánicos (10-100Da)
Biotenológico
Bacterias
Coloides
Virus
Proteínas
Polisacáridos
Enzimas
Antibióticos
Características de las principales operaciones de membrana

## Slide 12
  Descripción y Modos de Operación de operaciones de membrana
  Micro y Ultrafiltración (MF-UF)
  Se utilizan para:
  Concentrar
  Eliminar contaminantes de alta masa molecular
  Cambios de buffer
  Separar macromoléculas de pequeñas

## Slide 13
Esquema de flujo para proceso de concentración

## Slide 14
Esquema de flujo para proceso de purificación.
Inicio

## Slide 15
Esquema de flujo para proceso de purificación.
Final

## Slide 16
Esquema de flujo para proceso de diafiltración.
Solución de Diálisis

## Slide 17
  Osmosis Inversa (OI)
  Es un sistema que tiene una membrana semi-permeable que permite el paso sólo del solvente. La fuerza impulsora es una alta presión que debe vencer la presión osmótica, para invertir el flujo normal.
  Se utilizan membrana no porosa de polímero que impiden la salida de iones que quedan solvatados y quedan atrapados en los espacios.
  El flujo de solvente continua hasta que se ejerce una presión en el capilar que detiene la dilución.

## Slide 18
Condición Inicial
Osmosis Normal
Solvente pasa desde la zona menos concentrada a la mas concentrada, hasta que se alcanza la presión osmótica.(ΔП)
Membrana

## Slide 19
Osmosis Reversa
Solvente pasa la membrana y los iones quedan
Se aplica una presión mayor que la Presión osmótica que obliga a que el Solvente pase a través de la membrana y los iones queden retenidos en el otro lado.

## Slide 20
  Diálisis (D)
  Se utiliza membranas de tamaño de poros muy pequeñas (menores que UF).
  Separación del soluto basándose en : peso molecular, conformación y carga.
  La fuerza motriz es un gradiente de concentración que hace que los solutos fluyan a la solución de lavado.
  Electrodiálisis (ED)
  Análogo a la diálisis, pero la fuerza motriz se ve incrementada por un campo eléctrico.

## Slide 21
  Equipos de Microfiltración-Ultrafiltración
  Placa y Marcos
  Espiral
  Fibra Hueca
      Presenta mayor área por unidad de volumen
      Fácil de desconectar
      Se deben descartar cuando falla alguna parte

## Slide 22
Placa y Marcos

## Slide 23
  Espiral

## Slide 24
  Fibra Hueca

## Slide 25
  Efectos de la polarización
  Debido a las diferentes velocidades de transporte de los diferentes solutos se produce un gradiente de concentración en la proximidad de la membrana, este efecto se conoce como “Efecto de Polarización”. No se trata de formación de torta.

## Slide 26
  Disminución flux (F/A) de solvente (aumento en la resistencia).
  Interacción del soluto con la membrana, provocando incrustaciones.
  Diálisis:
    Disminución gradiente de concentración efectivo, disminuyendo el flux de impurezas.
Efectos de la Polarización
MicroFiltración, UltraFiltración , Osmasis Inversa
Sin efecto
Con efecto

## Slide 27
  DISEÑO DE MICRO-ULTRAFILTRACIÓN

## Slide 28
  Teoría de micro-ultrafiltración
  Esta teoría permite predecir el flux (flujo/área transversal) a través de la membrana.
  La teoría tiene una aplicación limitada.
  Los parámetros son:
  Área necesaria para lograr una concentración
  Tiempo de operación
  Restricciones
  Rango de presión
  Tolerancia de los equipos

## Slide 29
  Fuerza impulsora
  La fuerza impulsora es un gradiente de presión a través de la membrana (PTM)
Alimentación
Retenido
Filtrado
Pi
Po
Pf
  Este gradiente de presión (PTM) se calcula como:

## Slide 30: ¿Cómo se mide en el equipo?
Po
Pi
Pf
J: Flux de Permeado
Si P = Pi – Po
Gradiente de Presión del flujo tangencial

## Slide 31
  El flujo de Permeado, J, variará con:
  Gradiente de Presión, PTM
  Concentración de proteínas, Cproteína
  Velocidad de recirculación, U
  ¿ Cómo se ve afectado el flujo de permeado por cada variable?

## Slide 32
  PTM
La modelación del flux comprende 2 zonas
  Zona I :
  0< PTM< PTM**
  Dependencia Lineal
  J = f(PTM)
  Zona II:
  PTM> PTM**
  Independiente
  J = cte

## Slide 33
2.- Concentración de Proteínas, Cprpteína
  Zona I J = f(PTM,Cprpteína)
  Zona II: J = (Cprpteína)

## Slide 34
2.- Velocidades de Recirculación, U
Zona I J = f(PTM,Cprpteína, U)
Zona II: J = (Cprpteína, U) : En cierta forma se está formando una torta

## Slide 35
  1.- Para la región I donde PTM < PTM**
  Se puede considerar que Rm >Rc, hay control por la membrana
  J depende de PTM, pero los aumentos producen un aumento en Rc alcanzándose un máximo.

## Slide 36
  2.- Para la región II donde PTM >PTM**
  No hay efectos por la diferencia de presión hay un cambio en el control, ahora Rc >Rm.
  Los incrementos en PTM sólo aumentan RC, en esta zona sólo hay una dependencia con la velocidad de los flujos cruzados y la concentración de proteína.

## Slide 37: Modelo para la determinación de una expresión para el Flujo de permeado, J

## Slide 38
  Modelo general
  J = Lp (PTM – Flux de Permeado
  Donde
  Lp: Coeficiente de permeabilidad
  Presión osmótica, En el caso de macromoléculas en solución y dispersiones coloidales (proteínas y células)  es muy bajo
  : Coeficiente de rechazo del soluto por la membrana
CB: Conc. soluto en el seno de la solución a la cual se desea llegar.
CP: Conc. soluto permeado
CB
CP
J
   Retención completa
  = 0 Retención Nula

## Slide 39
  Modelo de polarización de Película
  Se produce un fenómeno de polarización en la capa límite próxima a la membrana.
  Los perfiles se ven modificados sólo por cambios en PTM.
PTM1< PTM2< PTM3

## Slide 40
  Balance de masa
  Movimiento convectivo de soluto a la interfase =
  Movimiento difusivo del soluto de la interfase al seno del fluido.
  +
  Movimiento difusivo del soluto desde la interfase al seno del fluido.

## Slide 41
En estado estacionario
Consideraciones de bordes
        x=0 C=CB
        x=C =Cw
Integrando
Movimiento convectivo
de soluto a la interfase
  Movimiento difusivo del soluto de la interfase al seno del fluido.
  Movimiento difusivo del soluto desde la interfase al seno del fluido.

## Slide 42
Si hay un coeficiente rechazo total =1 entonces Cp* = 0
ks es el coeficiente de transferencia de masa, el cual se determina por medio de correlaciones o experimentos como:
ks
Diferentes PTM
ks

## Slide 43
Modelo de polarización en película y capa de gel
Sólo en Región I
Si se supone que el aumento de Cw con PTM tiene un límite CG donde se forma la llamada “capa gel”
ks
Ln CG

## Slide 44
Características de la capa gel
Se producen problemas por incrustaciones en la membrana
Este efecto es diferente a la polarización de la membrana.

## Slide 45
Características
Las incrustaciones disminuyen las porosidad de la membrana necesitándose tratamientos físicos y químicos
  Aumento de costos
  Disminuyendo la vida útil de los equipos

## Slide 46
Problema 1 Microfiltración Modelo de la capa de polarización
En base a los datos de la siguiente tabla determine:
  1.- Coeficiente de transferencia de masa
  2.- La concentración de la “capa gel”
Tabla 1 Flux a diferentes condiciones de presión y concentración de proteínas
PTM
Concentración en el seno de la solución CB
[ % en peso]
[Kg/cm2]
1
5
10
20
0.00
0
0
0
0
0,33
18
17,5
17.0
7.00
0,66
33
30.0
21,8
7,33
1.00
47
36.0
22,2
7,66
1,33
50
36,5
22,6
8.00
1,66
52
37.0
23.0
8,33
2.00
54
37,5
23,4
8,66

## Slide 47
J = -20.22*ln (CB/30.3) = 20.22* ln (30.3/CB)

## Slide 48
  Modos de Operación
Concentración Batch
  Condiciones Iniciales
      Vo, Cbo
  Condiciones Finales
      Remanente Vf, CBf
      Permeado Vpf = Vo - Vf, Cp (Constante)
Remanente
Permeado

## Slide 49
Balance de Masa del Soluto B
La masa que disminuye del tanque de reciclo es la que aumente en el tanque de permeado.
  Considerando que:
      Concentración del permeado (Cp) se mantiene constante.
      t = t, Vp = Vo – V
      Vo es constante
(1)
(2)

## Slide 50
Aplicando regla de la cadena al lado derecho
  Reordenando
(3)
(4)
  Integrando
(5)
(6)

## Slide 51
Por otra parte, el flux se puede calcular como:
(7)
  Flux promedio, <J>
(8)
(9)
  Aplicando regla de la cadena a (7)
  Reordenando la ecuación (5)
(10)

## Slide 52
Aplicando (10) en (9)
(11)
  Integrando
  Para t=0 CB= CB0
  t=0 CB = CB
(13)
  Reordenando
(12)

## Slide 53
  Esta expresión permitiría determinar el tiempo necesario para alcanzar una determinada concentración, si se conoce A y una expresión del flux.
Si el rechazo es total, ie, no se deja pasar nada del sólido, Cp =0
(14)
  Realizando un cambio de variables a (1/CB)
(15)

## Slide 54
Recordando que:
  Si se reemplaza “J” y se realiza la integración se pueden determinar “t” o “A”.
  Gráficamente
(15)

## Slide 56
  Ejemplo1 Ultrafiltración
  Se desea concentrar una solución de proteínas de 2% a 10% en peso. Por cada día de producción se tienen 4 horas de tiempo muerto (limpieza, descarga, etc.), luego el tiempo de operación es de 20 horas por día.
  Se realizaron pruebas de laboratorio utilizando una unidad de ultrafiltración de fibra hueca con tubos de 0,012 [m] de diámetro y 1,2 [m] de largo.
  Los datos de laboratorio muestran que para una caída de presión (PTM) de 1,5 [Kg/cm2] y un flujo de recirculación de 8 [L/min], el flux en [L/m2h] está dado por la expresión (CB en %):
  a)
  Calcule el área de ultrafiltración necesaria para concentrar los 10 [m3/día] de la solución de proteínas en el equipo de ultrafiltración de fibra hueca considerando que el flux está dado por la expresión anterior.

## Slide 57
Costos de un sistema de Micro-Ultrafiltración
Costos Capital

## Slide 58
Costos de un sistema de Micro-Ultrafiltración
Costos de Operación

## Slide 59
La ecuación de diseño es:
Donde los límites de integración son 1/CB y 1/CBO.
En este caso, los datos entregados son:
t = 20 h
Vo = 10 m 3 = 10000 L
CBO = 2 %
CB = 10 %
J = 8*ln(15/CB) [L/h m 2 ]

## Slide 60
I = 0,042
A = Vo*CBO*I/t
A = 41,6 m 2 .