## Slide 1: Tratamiento de desechos celulares

## Slide 2
Rompimiento Celular
Precipitación Ácidos Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material Intracelular
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Proteínas
Intracelular
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 3: Separación de desechos celulares Rompimiento Clarificación Tamaño de los desechos celulares (debris) Viscosidad del extracto
Esta etapa resulta ser una
de las etapas más difíciles y costosas.

## Slide 4: Operaciones unitarias
Centrifugación
Micro o Ultrafiltración
Extracción en dos fases acuosas (utilizando un sistema de polietilenglicol (PEG) -dextran)
Adsorción en lechos expandidos (Expanded bed adsorption).

## Slide 5: Tipos de desecho
    Ácidos nucleicos
    Proteasa
    Trozos de membrana
    Organelos celulares
    Cuerpos Incluidos

## Slide 6: Remoción de Proteasas
La presencia de enzimas proteolíticas puede producir alteraciones en el producto por este motivo se puede reducir este tipo de actividad enzimática.
Alternativas:
    Inhibidor de proteasas: Agregando Floruro de feni-metil-sulfonil (PMSF) en EDTA u otro inhibidor específico
    Trabajar a bajas temperaturas
    Ajustar el pH químicamente.

## Slide 7: Remoción de Ácidos Nucleicos
El DNA aumenta la viscosidad del extracto, por otra parte si el producto es de uso terapéutico e inyectable todos los ácidos nucleicos deben ser removidos.
Las alternativas son:
    Precipitar el DNA formando agregados con macromoléculas policationicas, tales como sulfato de protamina.
    Utilizar DNA-asa para reducir la viscosidad, pero se deber en cuenta que al agregar productos al extracto se dificultan las etapas siguientes de purificación.

## Slide 8: Trozos de membrana
Los trozos de membrana se pueden separar utilizado las operaciones de separación sólido-líquido ya mencionadas como son microfiltración, centrifugación o extracción líquido-líquido.

## Slide 9: Organelos celulares
Para cada organelo, ya se sea mitocondria, cloroplasto, núcleo, etc. existen procedimientos específicos.
Ver:
Harris and Angel (1989) “ Protein purification methods: a practical approach”, IRL Press, pp 97-124

## Slide 10: Procesamiento de proteínas agregadas (Inclusion bodies)
Células modificadas genéticamente  proteínas recombinantes  cuerpos incluidos.
¿ Cómo son?
Densos
Insolubles
Inactivos

Ventajas
Formación beneficiosa: Agregaciones no son degradadas significativamente por proteasas, ya que los sitios sensible a la actividad de proteasas se encuentran inaccesibles.

## Slide 11
 La cantidad de proteína 40 a 50 % del total de polipéptidos que forman estas agregaciones.
Fáciles de de separar de otros desechos celulares y componentes solubles de la célula por medio de centrifugación moderada.

## Slide 12
Post tratamiento (Renaturación)
    Separar los cuerpos incluidos
    Solubilizar
    Tratamiento con Hidrocloruro de guanidina (GdmCl).
    Si las proteínas contienen cisteína se debe agregar un agente reductor como DTT.
    Si la proteína contiene enlaces disulfuro el DTT debe ser eliminado por medio de diálisis.
  Refolding (Re-enrollar)
    Solubilizado de proteínas deben ser diluidas a una concentración muy bajas (5 - 20 mg/L)
    Adicionar buffer fosfato con una solución de glutathione reducido y glutathione oxidado.

## Slide 13: Concentración
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 14
Rompimiento Celular
Precipitación Ácidos Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material Intracelular
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Proteínas
Intracelular
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 15
Concentración
La última etapa en el proceso de recuperación de proteínas es la concentración del extracto, a esta altura del proceso el extracto contiene una mezcla del producto deseado con otros compuestos celulares solubles. Se debe reducir la masa o volumen al máximo eliminando agua, para ellos se utilizan a operaciones unitarias del tipo:
        Ultrafiltración.
        Extracción
        Precipitación
        Liofilización

## Slide 16
PRECIPITACIÓN
Ha sido una de las técnicas más utilizas para la concentración de proteínas.
Definición
Es una operación que permite la concentración de una solución mediante la adición de un “agente precipitante”.

## Slide 17
Ventajas
  Operación fácil de escalar
  Puede utilizarse en forma continua
  Equipos sencillos
  Se dispone de muchos agente precipitantes
Características
  No producir desnaturación del soluto de interés
  Deben proveer una mayor estabilidad al soluto de interés

## Slide 18
Tipos de precipitación
Fundamento | Agentes
Disminución de la solubilidad Precipitación no selectiva | Sales : Sulfato de amonio , sulfato de sodio. pH : Trabajar en el pI de la proteína Solventes: Etanol, acetona Polímeros no iónicos : PEG
Precipitación selectiva por Afinidad | Formación de complejos por interacción de los sitios activos de las proteínas con ligandos específicos
Desnaturación selectiva Cambio en la conformación de las proteínas | pH Temperatura Solvente

## Slide 19
Estructura de las proteínas
  La solubilidad depende de:
  Interacciones polares
  Interacciones hidrofóbicas entre las proteínas
  Fuerzas de repulsión electroestáticas
Zonas hidrofóbicas (no polares)
Zonas cargadas positivas
Zonas cargadas negativas

## Slide 20
Precipitación No Selectiva
Precipitación con Sal
Es uno de las metodologías más utilizadas. Las sales que más se utilizan son el sulfato de amonio y el sulfato de sodio.
Las Curvas de solubilidad presentan dos zonas:
Zona solubilización o “salting-in”
Zona de precipitación o “salting-out”
Todos estos procesos se realizan a temperaturas inferiores a 5ºC

## Slide 21
Mecanismo
La adición de sal elimina el agua que hidrata las proteínas, dejando las regiones hidrofóbicas en libertad de interaccionar.
Las zonas hidrófobicas tienden a interactuar entre sí, lo cual resulta termodinámicamente favorable, dado que produce un aumento de la entropía.
Termodinámicamente favorable

## Slide 22
Al interactuar las proteínas están forman grandes estructuras las que sedimentan.
Las proteínas que presentan mayor hidrofobicidad son las que precipitan con menos sal.
Ecuación de diseño
Ecuación de Cohn
log Sp = A – m [ sal]
donde
Sp : Concentración de Proteína en Solución
[sal] : Concentración de Sal
A: Constante que depende del pH, T, pI
m: Constante que depende del tipo de sal y de la proteína

## Slide 23
Ejemplo
100 litros de una solución que contiene 10 g/lt de BSA y 5 gr/lt de una proteína X se intentan separar por precipitación con sulfato de amonio.
El objetivo es recuperar el 90% de la BSA en el precipitado. Para ello se han determinado, con anterioridad, las solubilidades de cada una de estas proteínas en presencia de sulfato de amonio.
BSA Ln SBSA = 21.6 – 7.65 [Sulfato de Amonio]
Proteína X Ln Sx = 20.0 – 7.00 [Sulfato de Amonio]
Donde
S (Solubilidad) se expresa en g/lt y [Sulfato de Amonio] en M
Asumiendo que la solubilidad es independiente de la presencia de otra proteína, determine la pureza con respecto al BSA en el precipitado .

## Slide 24
Precipitación Isoeléctrica
Mecanismo
Las proteínas con carga se repelen, si se trabaja cerca del pI de las proteínas éstas presentan una carga mínima y no hay repulsión y tienden a una atracción mínima.
Los ácidos más utilizados son:
Fosfórico
Clorhídrico
Sulfúrico

## Slide 25
Precipitación por solventes a baja temperatura (-5ºC)
Mecanismo
Similar al efecto de la sal, se desplaza el agua por los solventes.
Ecuación de diseño
Modelo empírico esta dado por la expresión:
log S = log So + K/D 2s
Ds : Constante Dieléctrica
So : Solubilidad en agua.
Selección del solvente
Debe ser Seguro
Miscible en agua
No reaccionar con las proteínas

## Slide 26
Precipitación por Polímero no iónico
Mecanismo
Modelo de Ogston (en base a la termodinámica)
Los polímeros reducen la cantidad efectiva de agua disponible para la solvatación de las proteínas.
Ecuación de diseño
La solubilidad se puede expresar:
log S = X - a C
C: Concentración de polímero
a: Constante

## Slide 27
Precipitación Selectiva
Precipitación Selectiva por Afinidad
Precipitación selectiva de la proteína de interés, basándose en la capacidad que tiene la proteína para unirse a sitios activos.
Afinidad a :
- Sustrato
- Inhibidores
- Anticuerpos
- Pseudoafinidad
§ Colorantes
Metales

## Slide 28
Selección del polímero
  Polímero neutro
  Soluble en agua
  Cuidar que no produzca aumentos en la viscosidad, viscosidad moderada
  Concentración
  - Baja para proteínas de alto peso molecular - Alta para proteínas de bajo peso molecular
Ventajas
  Estabiliza las proteínas ( Interacción proteína-polímero)
  Se puede trabajar a temperatura ambiente.
  El polímero se puede separar por intercambio ionico (¿ Por qué?)

## Slide 29
3.- Precipitación por Desnaturación selectiva
Principio
Se desnaturan los contaminantes por condiciones extremas de pH, Tª o solventes orgánicos.
Las proteína contaminantes
1.- Se despliega, quedando mucha zonas expuestas
2.- Dichas zonas interactúan
3.- Luego las proteínas contaminantes precipitan, mientras que la proteína de interés se mantiene en solución.

## Slide 30
Teoría
Hay proteínas que son estables a altas temperaturas, mientras que otras no.
Desnaturación por Temperatura

## Slide 31
La cinética de desnaturación tiene la forma:
donde [P]: Conc. de proteína disuelta
k : Constante, f(temperatura)
Procedimiento
- Calentamiento y luego enfriamiento
En presencia de sulfato de amonio para estabilizar las proteínas e inhibir las proteasas

## Slide 32
Ejemplo
Cinética de desnaturalización.
La desnaturación de una proteína tiene una energía de activación de 400.000 J/mol. Cuando esta proteína se mantiene a 50ºC por un lapso de 10 minutos se desnatura en un 50%.
a) Calcule la constante de la velocidad específica de desnaturalización.
b) Calcule la temperatura a la cual la proteína sólo se desnatura el 10% en 10 min.

## Slide 33
Desnaturación por pH extremo
Causas
Formación de regiones con igual carga que se repelen.
Rompimiento de las fuerzas de atracción que dan la conformación a las proteínas.

## Slide 34
Desnaturación por solvente
Agentes orgánicos alteran las características superficiales de las proteínas, lo cual produce su desnaturación y posterior interacción entre las zonas expuestas.
Se pueden utilizar solventes como
    Etanol
    Acetona
    Cloroformo
Condiciones
  Temperaturas entre 20-30ºC, acelera el proceso y permite el ahorro de solvente
  Se debe estudiar el efecto de
      pH
      Otros agentes .

## Slide 35
EQUIPOS DE PRECIPITACION
Se trata esencialmente de reactores, que pueden operar en forma:
    a) Batch
    b) Continua Flujo Pistón
    c) Continua Perfectamente Agitada

## Slide 36
Etapas principales en un proceso de precipitación
Cualquiera de ellas puede ser la limitante.
Mezclado Inicial: La solución proteica se mezcla con el agente precipitante para eliminar las barreras de transferencia de masa.
Nucleación: Al disminuir la solubilidad de la proteína se inicia la precipitación al formarse en el seno de la solución pequeñas partículas o núcleos.
Crecimiento Pericinético o Crecimiento Limitado por difusión: En esta fase los núcleos van creciendo conforme la proteína difunde desde el seno de la solución hasta los núcleos. La frecuencia de las colisiones está limitada por la velocidad de difusión de las moléculas y no por el mezclado. Se forman partículas primarias de 0.1 – 10 m.
-

## Slide 37
4.- Crecimiento Ortocinético (Influenciado por el flujo): El mezclado favorece el crecimiento del agregado formándose partículas en el rango entre 1-100m.
5.- Floculación: Los agregados forman los grandes floculos.
Parámetros fundamentales a considerar:
    Velocidad de agitación
    Fuerza iónica