## Slide 1: Purificación
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2: Adsorción en lecho fijo

## Slide 3
Cromatografía de Lecho Fijo
Es la técnica más utilizada a escala industrial para la purificación de proteínas, debido principalmente a presentar la mayor área de adsorción por unidad de volumen.
Consiste en una columna o tubo vertical relleno con partículas de adsorbente.

## Slide 4
Esquema de una Cromatografía en Lecho Fijo

## Slide 5
Las cromatografías en Lecho Fijo son procesos no estacionarios.
Se pueden llevar a cabo de tres formas:
Cromatografía de Elución
  Inyecta una muestra y luego se aplican condiciones que las proteínas eluyan en forma diferencial
Análisis Frontal:
  Se alimenta constantemente la columna hasta que se satura, se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna.
Tipos de llevar a cabo una cromatografía en lecho fijo

## Slide 6
Cromatografía de substitución (NUEVO)
En este proceso la fase móvil contiene un compuesto (displacer) que se retiene más fuertemente que los componentes de la muestra en estudio, luego las desplaza.
La muestra se adiciona en un volumen finito
La principal desventaja es que los solutos no pueden eluir en forma discreta y cada soluto está siempre contaminado por sus vecinos.
Carga
Buffer + displacer
Notes: The second DEVELOPMENT is Displacement ChromaTOgraphy. In this case, the mobile phase contains a comPOnent (the displacer) more strongly retained THAN the comPOnents of the sample under examination. The sample is fed into the system as a finite slug.
Unfortunately, the main disadvantage of this procedure is that it can not elute solutes discretely, and each solute will always be contaminaTED by its neighbours.

## Slide 7
AAnálisis Frontal
Curva de Ruptura ( Breakthrough curve)
SSe alimenta constantemente la columna hasta que se satura.
tR : Tiempo de quiebre donde se empieza a saturar la columna
tS : Tiempo cuando la columna está completamente saturada y es completamente ineficiente.

## Slide 8
Se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna. Dado que la forma de la curva influye fuertemente el diseño y operación de la columna.
El área bajo la curva es la cantidad de soluto que se ha perdido en el efluente, luego se hace necesario detener el proceso antes que el lecho quede completamente saturado.

## Slide 9
La predicción de la curva, permite diseñar columnas para:
· Alcanzar cierto grado de recuperación
· Estimar pérdidas
· Dimensionar la columna, así se determina la cantidad de resina y el tiempo requerido para la adsorción de una cantidad determinada de soluto.
Esto produce el inconvenientes que se desaprovecha una parte de la capacidad del lecho.

## Slide 10
MModelación
SSe pueden plantear un modelo de adsorción para predecir la “curva de ruptura” o “breakthrought curve” basado en :
Balances de masa del soluto en una sección
En estado no estacionario
i)Términos de acumulación tanto en el adsorbente como en los intersticios
ii)Flujos de entra y salida por Dispersión Axial
iii) Flujo de entrada y salida por Convección

## Slide 11
donde DAZ: Coeficiente efectivo de dispersión axial
u : Velocidad superficial del fluido (u = Q/Ac*e)
e: Fracción de huecos ( e = (Vt-Vs) /Vt))
Vt: Volumen Total de la columna
Vs: Volumen de resina
Ac: Area transversal de la columna
Simplificaciones
No hay ni generación, ni consumo de soluto.
{Masa que entra} – {Masa que sale} = {Masa Acumulada}
El Balance se expresa como
Dispersión axial + Flujo = Acumulación intersticios+ Acumulación por adsorción
{Masa que entra} – {Masa que sale}+{Masa generada} –{Masa Consumida} =
{Masa Acumulada}

## Slide 12
Condiciones de equilibrio (tipo de isoterma)
    Linear q= KL y
    Langmuir q= KF yn
    Freundlich q=(qo y)/ (K +y)
(i) Transferencia desde el seno del líquido hasta la capa límite que rodea a la partícula.
Difusión en el film que rodea la partícula.
Transferencia a través del líquido que existe en los poros de la partícula hacia las superficies internas.
Proceso de adsorción
Difusión a lo largo de la superficie de los poros internos.
Cinética de adsorción, la cual puede estar controlada por:

## Slide 13
Si la controlante es la Difusión en el film
Donde KL: Coeficiente de transferencia de masa
a: Area de adsorbente por unidad de volumen de lecho
y* Concentración hipotética de soluto en el líquido en equilibrio con la concentración de soluto en el adsorbente.
Sistema de ecuaciones resulta difícil de resolver, se suelen utilizar métodos numéricos.
La etapa Controlante puede variar según la escala del proceso

## Slide 14
Adsorción en Lecho Fijo
Cromatografía de Elución
La cromatografía es un método de separación para resolver mezclas y aislar componentes.
La base de la cromatografía e la migración diferencial, es decir, el retardo selectivo de las moléculas de soluto durante su paso a través del lecho de partículas de resina.
En el caso de las cromatografías de elución se utilizan los 5 pasos mencionados para la adsorción.
-Equilibrio de la columna
-Inyección de la muestra
-Lavado de la columna
-Elución
-Limpieza de la columna

## Slide 15
La Elución puede ser llevada a cabo de varias formas:
Isocrática:
La composición de eluyente
se mantiene constante
Gradiente
    La composición del eluyente varía gradualmente
    - Lineal
    - Escalonada

## Slide 16
Modelos formulados para Procesos Cromatográficos
Los modelos de diseño
-Predicen los tiempos de retención.
-La forma de las curvas.
Los modelos son del tipo:
    Estadísticos.
    Equilibrio.
    Balance de masa.
    De platos.

## Slide 17: Modelos de Estadísticos
C(t): concentración
T: tiempo
Teoría de los momentos estadísticos de Gidding y Eyring (1955).
Cada momento se calcula como:

## Slide 18
El primer momento,  representa el tiempo de retención medio de la curva.
El segundo momento indica la varianza alrededor del valor medio.
Notes: In the case of statistical models, the most classical model is the statistical moments.
Each normalized statistical moment is compuTED by this equation:
Where C is the concentration in the mobile phase and t is the time.
In this model, the first statistical moment represents the MEAN retention time of the curve, that is, the retention time of the protein.
The second moment indicates the variance around the MEAN retention time.

## Slide 19
El tercer momento indica la magnitud de la asimetria del peak (Skewness)
Notes: The third moment indicates the magnitude of the peak asymmetry.
And finally, the fourth one indicates the flatness of the peak.

## Slide 20
El cuarto momento indica la delgadez del peak (Kurtosis).
Notes: The third moment indicates the magnitude of the peak asymmetry.
And finally, the fourth one indicates the flatness of the peak.

## Slide 21: Modelos de Estadísticos
  Modelo estocástico
  Modelo dinámico molecular
    Se basa en considerar que la reacción de adsorción y desorción en la superficie es el paso controlante, despreciando los fenómenos de transferencia de masa.
  Describir la distribución del tiempo de retención como una función de distribución del tipo de Poisson.

## Slide 22: Modelos de Equilibrio
Considera el equilibrio entre las dos fases (sólido y solución).
Cada soluto se distribuye entre las 2 fases (en equilibrio) según una constante de distribución
Constante de Distribución K = q/C
No considera la dispersión axial ni la resistencia a la transferencia de masa.
Este tipo de modelos permite predecir el tiempo de retención en la columna de cromatografía cuando la transferencia de masa es prácticamente infinita, pero falla al predecir cambios en las condiciones de operación.

## Slide 23: Teoria de Equilibrio
La ecuación básica en el equilibrio está dada por:
Donde
H = (Vt-Vo)/Vo
Vo: Volumen de huecos en la columna
Vt : Volumen Total de la columna
Condición de Equilibrio
q = K* C
Acumulación de soluto en la fase móvil
Acumulación de soluto en la fase estacionaria.
Transferencia de masa por convección
K = 1-K1*(C/Co)
Notes: In this case, a basic equation in the equilibrium theory is given by this equation:
Where this is the Accumulation of the solute in the mobile phase.
This is the Accumulation of the solute in the stationary phase.
And this is the mass transport by convection.
If an equilibrium relationship given by this distribution coefficient is used, and where the distribution coefficient is a concentration function of the protein in the mobile phase, then it is possible to obtain adequate elution curves.

## Slide 24
Time
Cálculo de Curvas de elución usando teoría de equilibrio como función del coeficiente de distribución.
K = 1-K1(C/Co)
Notes: For example, THERE are here different calculated elution curves using the equilibrium theory as a function of non linearity of the distribution coefficient.

## Slide 25: Modelos de Balances de Masa (Rate Model)
Se plantean los balances de masas tanto para la fase móvil y otro para las partículas.
Se incluye la expresión para describir la transferencia de masa interfacial entre la fase móvil y la estacionaria.
La transferencia de masa puede ser controlada por uno o más de los siguientes fenómenos:
    Resistencia a la transferencia de masa externa
    Resistencia a la transferencia de masa interna
    Resistencia relacionada con la cinética de reacción superficial

## Slide 26
Es una descripción más realista del proceso que se produce en el interior de la columna.
Toma en consideración:
  Ensanchamiento de bandas
  Efecto de la velocidad de elución en la forma de la banda
  Disponibilidad de diferentes rutas para diferentes moleculas de solutos
  Se puede usar para probar diferente condiciones cromatográficas y simular hasta el proceso de lecho móvil simulado.
Notes: Finally, the last theory that I will preSENT is the rate theory.
This theory has also been called Mass Balance or Dispersion Model.
This theory useS a more realistic description of the processes at work inside A column, THEN It can be used for testing different chromatographic conditions and also for simulating the more complex ways for operating a chromatographic process, that is, the simulated moving bed.
This theory takes into account:
  band BROADENING
  effect of elution rate on band shape,
  availability of different paths for different solute molecules.
  This rate model usually consistS of two setS of differential mass balance equations, one for the mobile phase, and the other for the stationary phase.

## Slide 27: Balance de masa de soluto en un pequeño elemento de volumen de la columna en la fase móvil
Transporte de soluto por dispersión longitudinal y por convección
DL: Coeficiente efectivo de dispersión longitudinal
Acumulación de soluto en la fase móvil
Acumulación de soluto en la fase gel por unidad de volumen promedio
Notes: Mass balance in a small element in the column for the mobile phase is given by this equation
Where
This is the Accumulation of a solute in the mobile phase
And this is Transport of the solute by longitudinal dispersion by convection and by volume-averaGED accumulation of the solute in the gel phase.

## Slide 28
Difusión dentro de particulas esféricas porosas
D: Coeficiente de difusión en la fase estacionaria
kf::Coeficiente de transferencia de masa
Rp: Radio de la partícula gel
Transporte del soluto en el film que rodea a la partícula
Notes: Additionally, the Diffusion inside A spherical porous particle is given by this equation.
And the Transport of the solute in the film around the particle is given by this equation.

## Slide 29
Condiciones de iniciales y de borde:
C=0 at t=0
C= 0 at z= ∞
Notes: Considering the following initial and boundary conditions:
It is possible to solve the mass balance equations

## Slide 30
Experimental and simulated elution curves of the three protein mixtures using the Rate Model (P1: -lactoalbumin; P2: ovalbumin; P3: -lactoglobulin) obtained for an ionic strength gradient of 0.1 M/mL and different flow rates. (a) 0.3 mL/min P1=10; P2=9.5; P3= 4.5 (b) 0.7 mL/min P1=6; P2=6; P3=3 (c) 1 mL/min P1=4; P2=4; P3=4. (Shene et al, 2006)
Curvas experimentales y simuladas usando el modelo de Rate Model
Notes: Recently, Shene and co-workers simulated elution curves of the three-protein mixture using the Rate Model at different operating conditions, with very good results, shown as in this picture.
In summary, these last two theories, Modified Plate Model and Rate theory, are very good for simulating elution curves of the mixtures of proteins.

## Slide 31: Modelo de Platos (Premios Nobel Martin & Synge 1954 )
La columna esta dividida en una serie de pequeños reactores (N), cada uno de mezcla completa, llamados platos teóricos.
Se basa en balances de masa, esto da un set de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que describen la adsorción y la transferencia de masa interfacial.
Notes: Now, I will talk about the plate model.
It is one of the most widely used models for simulating elution curves.
In this model, the column is divided into a series of small artificial cells, each with complete mixing.
Based on mass balance, this gives a set of first order Ordinary Differential Equations that describe the adsorption and INTERFACIAL mass TRANSFER.

## Slide 32
Se produce una separación basada en equilibrio entre la fase estacionaria y móvil en cada uno de estos platos.
La desventaja de este modelo es que no son generalmente apropiados para sistemas multicomponentes, ya que las condiciones de equilibrio no se pueden considerar iguales para cada componente.
Notes: Additionally, this model assumes that the chromatographic column contains a LARGE number of separate layers, called theoretical plates.
Separate equilibrations of the sample between the stationary and mobile phases occur in these "plates". The ANALYTE moves down the column by transfer of the equilibrated mobile phase from one plate to the next.
The disadvantage of this model is that it is not generally SUITABLE for multicomPOnent chromaTOgraphy, since the equilibrium STAGES may not be assumed as equal for different components.

## Slide 33
Balance de masa de soluto
El modelo considera que la columna esta formada por Np platos.
: Fracción de huecos en cada etapa
Ve : Volumen de la etapa n (líquido + adsorbente)
Modelo de Platos Clásico
Acumulación de
soluto en la fase móvil
Entrada de soluto
Salida de soluto
Acumulación de
soluto en la fase estacionaria
Notes: The Mass Balance Solute in each plate is given by this equation.
Where this is the Accumulation of the solute in the mobile phase.
This is the input solute and this is the output solute.
And this is the Accumulation of the solute in the stationary phase.
This is the void fraction in each step.
And this is the Volume of step n (liquid PLUS adsorbent)

## Slide 34
Condición de equilibrio
Relación Lineal qn = k Cn
El balance de masa queda:
Se define un tiempo adimensional, 
Notes: The Mass Balance Solute in each plate is given by this equation.
Where this is the Accumulation of the solute in the mobile phase.
This is the input solute and this is the output solute.
And this is the Accumulation of the solute in the stationary phase.
This is the void fraction in each step.
And this is the Volume of step n (liquid PLUS adsorbent)

## Slide 35
Condiciones iniciales:
t <0 Cn = 0 n =1,2,....,N.
ii) t=0 C1= CF
Luego de una aproximación se obtiene como solución una Función de Poisson
CF: Concentración del pulso de alimentación
CF
Notes: Using a linear relationship for the equilibrium and defining a new variable t, the mass balance is given by this equation.
Then, considerING these initial and boundary conditions, WHERE condition 1 is before the injection, the protein concentration in all column is zero.
And upon the injection, the concentration in the first plate is Cf, which is the concentration of the pulse feed.
Integrating this equation, the expression obtained is a Poisson function.

## Slide 36
Función de Poisson
N<30: Distribución asimétrica
N> 30: función Gaussiana
Perfiles de concentración son Funciones Gaussianas :
Donde Co: Concentración Maxima
 desviación standard ,  = 1/N
Función Gaussiana
Notes: This Poisson function for a number of plateS under 30 is an asymmetric distribution, but If the number of plates is over 30, IT is similar to a GAUSSIAN function.
Like in this equation, where C0 is the Maximum Concentration, and sigma is the standard deviation.

## Slide 37
Perfiles de concentración Funciones Gaussianas :
Proteinas individuales
Notes: Then, the elution curve is well represented by a Gaussian function.
Unfortunately, only for a single protein.

## Slide 38
Determinación del número de platos, N
(8)
Se puede determinar N
Determinación de la constante de la isoterma, k
Determinación de la constante k de la isoterma
Se puede demostrar que
(9)
se puede despejar k

## Slide 39
Problema 1 Cromatografía de BSA
10 g de BSA son eluidos desde una columna de 80 litros de Sephadex, con una fracción de huecos de 0.4. La proteína eluyó a los 470 litros, el máximo de concentración es de 1.8% de la concentración máxima que se inyectó.
Estime:
La constante de equilibrio con la cual se une la BSA al Sephadex
El número de platos de la columna
El perfil de elución de BSA desde la columna