## Slide 1: Perfiles Cromatográficos

## Slide 2
Ecuación de un perfil cromatográfico
Las diferentes forma de la ecuación gaussiana son:
En función de yo y 
En función de yF y N

## Slide 3
Determinación de los parámetros de la gaussiana
Parámetros to, yo y 
to, yo son las coordenadas del máximo de elución. Directamente de la curva.
Reordenando la ecuación anterior

## Slide 4


## Slide 5
Problema Purificación de anticuerpos
Se desea purificar un anticuerpo utilizando una columna de afinidad. La alimentación del producto tiene 1.63 gr de anticuerpo y 0.45 gr de impureza de peso molecular muy similar. Los resultados de la elución son:
Tiempo
[Horas]
Concentración
Anticuerpo
Concentración
Impurezas
6.42
82 (máximo)
0
7.00
63
0.14
7.60
28
43 (máximo)
a) Determine los perfiles de elución de cada una de las proteínas
Anticuerpo
Contaminante
6.42 7.60
82
43

## Slide 6
 | Anticuerpo |  |  | Impureza |  | 
Tiempo | y | ln y/yo | (t/to-1)^2/-2 | y | ln y/yo | (t/to-1)^2/-2
6,42 | 82 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |  | 
7 | 63 | -0,2636 | -0,0041 | 0,14 | -5,727 | -0,2876
7,6 | 28 | -1,0745 | -0,0169 | 43 | 0 | 0,0000
 |  | sigma | 0,1253 |  | sigma | 0,22
Anticuerpo

## Slide 7
Cálculo de Altura equivalente de cada Plato (HETP)
Es una medida del ensanchamiento de de la zona de dispersión de manera que:
un menor valor de HETP
proporciona peak más estrechos
Donde u: es la velocidad lineal del líquido.
HETP depende de varios procesos que se producen durante la elución de muestra y se puede expresar como:
Ecuación de van Deemter

## Slide 8
Donde u: es la velocidad lineal del líquido.
A: la distribución no lineal del líquido a través del relleno, debido a diferentes rutas
B: la dispersión axial hacia delante y atrás
C: efectos de transferencia intrapartícula
Dm: Coeficiente de difusión en la fase móvil
Ds: Coeficiente de difusión en el porol
: Porosidad del lecho
p: porosidad de la partícula

## Slide 9
Relación entre número de platos (N) y HETP
HETP = L/N donde L es el lago de la columna
Para una columna determina mientras mayor sea el número de platos teóricos mayor es el número de etapas ideales en equilibrio del sistema y más eficiente es la separación dado que la altura de cada plato en más pequeña, luego la amplitud de cada peak es menor.
Si se tiene un peak simétrico se puede calcular el número de platos de la siguiente forma:

## Slide 10
Parámetros que caracterizan la migración diferencial
1.-Volumen o tiempo de Elución
Volumen o tiempo necesario para transportar al soluto a través de una columna hasta que sale sude la misma a una máxima concentración.
Vo, Ve V = F*t
to, te
2.Factor de Capacidad
VH : Volumen de huecos, ie, el volumen de líquido existente en la columna que no se encuentra en el interior de las partícula

## Slide 11
3.-Selectividad o retención relativa, 
Cuando se tienen dos proteínas, se puede comparar su nivel de retención comparando los factores de capacidad.

## Slide 12
4.- Recuperación o yield
La cantidad de soluto recuperando entre un tiempo t* y t respecto al total inyectado (yF)

## Slide 14
Desde Tablas de Integrales
Donde erf (x) es la función error.
Erf(0) =0 y Erf (oo) = 1
Función impar
erf(-x) = - erf (x) Erf(-1) = - erf(1)
Erf (x) =1  x > 2.5

## Slide 15
Con esto:
Si t1 = o

## Slide 16: Tabla de la Función error, erf(x)

## Slide 17
Problema Purificación de anticuerpos
Se desea purificar un anticuerpo utilizando una columna de afinidad. Los resultados de la elución son:
Tiempo
[Horas]
Concentración
Anticuerpo
Concentración
Impurezas
6.42
82 (máximo)
0
7.00
63
0.14
7.60
28
43 (máximo)
a) Estime la recuperación a 5 y 8 horas de elución

## Slide 18
Problema
Cuando se procesa una mezcla de lincomicina A y B en una columna de celulosa se colectan 2.2%, 20% y 50% del total de lincomicina A a los 600, 650 y 700 ml de elución respectivamente.
Calcule el volumen que se debe recolectar para recuperar el 95% de la lincomicina A.

## Slide 19
5.- Pureza
La cantidad de soluto “i” recuperado en un tiempo t* y t respecto al total de soluto recuperado en igual intervalo.
Proteína 1
Contaminante
Contaminante
Proteína 1
Pureza
Recuperación y Pureza son parámetros que no siempre se pueden optimizar en forma conjunta.

## Slide 20
Problema Purificación de anticuerpos
Se desea purificar un anticuerpo utilizando una columna de afinidad. Los resultados de la elución son:
Tiempo
[Horas]
Concentración
Anticuerpo
Concentración
Impurezas
6.42
82 (máximo)
0
7.00
63
0.14
7.60
28
43 (máximo)
a) Estime la pureza a 5 y 8 horas de elución

## Slide 21
6.- Resolución
Medida adimensional de cuan difícil es separar 2 componentes de una mezcla.
Valores de Resolución esperados
Resolución > 1.5 Corresponde a una separación casi completa.
Resolución = 1 Los peak casi se solapan

## Slide 22
Si los peak tienen anchos similares
Recordando
Si se utilizan los conceptos de factor de capacidad, k, y selectividad,
¿Qué pasa con la Resolución si varío el largo de la columna?

## Slide 23: Escalamiento

## Slide 24
Escalamiento
El Objetivo del escalamiento es determinar el diseño de una columna para cumplir con una productividad mayor (No se cuenta con modelos estrictos de escalamiento)
Escala de Laboratorio Escala Piloto Escala Industrial
ml de matriz litros de matriz m3 de matriz
ug de proteína gr de proteína kg de proteína
Volumen de muestras pequeños entre 5-20% de la columna

## Slide 25
Escalamiento
El Objetivo del escalamiento es determinar el diseño de una columna para cumplir con una productividad mayor (No se cuenta con modelos estrictos de escalamiento)
Escala de Laboratorio Escala Piloto Escala Industrial
ml de matriz litros de matriz m3 de matriz
ug de proteína gr de proteína kg de proteína
Volumen de muestras pequeños entre 5-20% de la columna

## Slide 27
Criterios de escalamiento
Incremento Lineales
Flujo Volumétrico a procesar
Se mantiene la linealidad del proceso, si se mantiene la concentración y tamaño relativo de la muestra.

## Slide 28
Criterios de escalamiento
Incremento Lineales
Flujo Volumétrico a procesar
Se mantiene la linealidad del proceso, si se mantiene la concentración y tamaño relativo de la muestra.
Incrementos No Lineales
Concentración de la muestra
Volumen de la muestra
En ambos casos los perfiles resultantes no son gaussianos, motivo por el cual no se pueden aplicar los modelos de platos.
Analítica
Sobrecarga Volumen
Sobrecarga Concentración

## Slide 29
Formas de Escalamiento
Escalamiento Directo
Es un escalamiento desde una escala de laboratorio a una mayor
A nivel de laboratorio se tiene un diseño óptimo (Optimo Nivel de Pureza y Resolución), se supone que los fenómenos difusionales no se ven afectados en el rango en estudio.
Sistemas lineales
Si se trabaja con incrementos del flujo se pueden mantener los perfiles de elución, es decir, se mantiene el modelo Gaussiano y se mantiene algunas de las siguientes condiciones:
Condición de linealidad (v * to)escala I = (v * to)escala II

## Slide 30
Concentración máxima de soluto
yo escala I = yo escala II
Número de Platos
  N escala I = N escala II
Si N = (cte/dpn+1 )*(L/vn)
Entonces (L/vn) debe mantenerse en las 2 escalas
Siendo L: Largo de la columna
v: Velocidad de la fase móvil
dp: Diámetro de las partículas de adsorbente

## Slide 31
Tiempo o volumen de retención
to escala I = to escala II ó Vo escala I = Vo escala II
to = (k) Vc/F
Si Vc/F = L/v
to = (k) L/v
Entonces se debe mantener L/v

## Slide 32
Etapa Controlante
Dependiendo de cual es la etapa controlante en el fenómeno de transferencia de masa el ancho de los peak (o Número de platos) se verá alterado por las variables L y v.

## Slide 33
Etapa Controlante
Etapa Controlante |  proporcional a: | Comentarios
Difusión Interna y adsorción | v/L *d2 | Mayoría de los casos
Transferencia de masa Externa | v1/2/L *d3/2 | Muy utilizado
Difusión Axial | D/(v*L) | No muy común
Dispersión Externa | v/L *d2 | Importante a gran escala

## Slide 34
Problema Escalamiento
10 gramos de la enzima fumarasa están siendo purificadas en una columna de intercambio iónico a una velocidad de 30 cm/hr.
El tiempo de retención del peak, to, es 93 minutos y la desviación estándar, , es de 0,129 .
Si el flujo aumenta a 60 cm/hr y el proceso se encuentra controlado por difusión y reacción, determine el tiempo necesario para recuperar el 90% de la enzima.

## Slide 35
Problemas
Algunos problemas que presenta el escalamiento directo son:
1.- Si se trabajó a pequeña escala se utilizaron partículas de adsorbente pequeñas (5-100 m). Esto produce:
i) Buena resolución
ii) Poca dispersión
iii) Ciclos Cortos
Dado que se presenta poca difusión en las partículas, pero se:
i) Incrementa los costos si se utilizan a gran escala
ii) Sólo se utiliza una parte pequeña del lecho

## Slide 36
Escalamiento mediante Modelos
Este tipo de escalamiento se orienta a validar modelos propuestos, estudiando entre otros puntos:
Efecto de los parámetros geométricos
      Dc: Diámetro de la columna
      L Largo de la columna
      dp Diámetro de las partículas
Efecto de las condiciones de Operación
      Flujo
      Concentración de la muestra
      Volumen y Tamaño de la muestra
Efecto de las condiciones Químicas
      Tipo de Efluente
      Tipo de Adsorbente
      Tipo de Isoterma

## Slide 37
Volumen del Lecho, V [L] | 0.1 | 1.0 |  |  | 10.0 |  | 
Diámetro de la columna, D [cm] | 3.2 | 9 | 10 | 14 | 25 | 30 | 35
Alto del lecho, H [cm] | 12.4 | 15.7 | 12.7 | 6.5 | 20.4 | 14.2 | 10.4
Razón D/H | 0.26 | 0.57 | 0.78 | 2.15 | 1.23 | 2.12 | 3.36
Velocidad de flujo, F [L/h] | 0.8 | 6.4 | 7.9 | 15 | 49 | 71 | 96
Tiempo del ciclo, t [h] | 2.5 | 3.1 |  | 1.3 | 4.0 | 2.8 | 2.0
Throughput [g/h] | 0.4 | 3.2 | 4.0 | 7.7 | 25 | 36 | 50
Ejemplos de escalamiento
Algunos niveles de escalamiento clásicos puedes llegar a se los que se muestran en las siguientes tablas.

## Slide 38: Optimización

## Slide 39
Optimización
Las purificaciones a nivel de laboratorio suelen ser optimizadas sólo por resolución, mientras que a nivel de planta piloto deben ser también maximizadas a nivel de throughput (Flujo másico que se recupera).
Optimización de la resolución
La resolución se definió como:
Rs = 2* (t1-t2)/ (w1+w2)
Para mejorar la resolución se pueden realizar dos tipos de acciones

## Slide 40
Incrementar la diferencia entre los tiempos de retención (t1-t2), ello se logra:
    Aumentando la cantidad de fase estacionaria, incrementar la longitud del lecho.
    Mejorando la selectividad del adsorbente (Buscar una fase estacionaria adecuada).
- Disminuyendo el ancho de los peak
Empacando más uniformemente la columna.
    Disminuyendo el tamaño de partícula, lo cual conlleva a problemas de escalamiento.
Optimizando el flujo.
    Disminuyendo el tamaño de la muestra, pero a escala de producción se debe considerar el equilibrio entre resolución y producción.

## Slide 41
Tabla Resumen Parámetros que afectas la resolución y throughput
Parámetro Gran escala | Gran escala y de Laboratorio Resolución mejora con | Throughput (g/hr) mejora con
Largo de la Columna, L (a) | L | 1/L
Radio de la columna, r (b) | Algunos efectos | r2
Temperatura, T | T | T
Viscosidad,  | Efecto negativo | 1/
Volumen de la muestra, V | 1/(V-V optimo) | V
Velocidad del Flujo, F | 1/(F-F optimo) | F
Para filtración por geles y elución isocrática el largo de la columna es un parámetro critico. Para elución por gradiente en cromatografía de adsorción la resolución es relativamente independiente del largo.
Los efectos de pared en la resolución son pronunciados en una columna de pequeño diámetro y decrecen con el largo de la columna.