## Slide 1: Residuos
IQ 754
Gestión Ambiental del Proyecto de Ingeniería

## Slide 2: Definición de Residuo
Se relaciona con aquel material cuyo propietario o productor considera que no tiene valor suficiente como para conservarlo
El desarrollo de toda actividad humana presupone la producción, en mayor o menor medida, de algún tipo de residuo, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos, o alguna combinación de ellos.
En términos generales, los residuos sólidos son los que por sus características físicas no tienen la propiedad de fluir libremente.

## Slide 3: Definición de Residuo
Los residuos sólidos son todos aquellos que produce la actividad propia de una ciudad, e incluyen los residuos domésticos, industriales, patológicos y provenientes de la limpieza de calles, plazas, jardines, etc.
Los principales problemas que pueden generar los residuos domésticos están relacionados con la contaminación directa del agua, aire y suelo, y con la presencia de vectores sanitarios cuyas actividades y hábitos representan peligros graves para la salud.

## Slide 4: Clasificación de Residuo (por origen)
Desechos Orgánicos, provienen de seres vivos, por lo que son biodegradables (se fermentan y ocasionan procesos de descomposición, posibilitando la multiplicación de microbios y plagas). Ej: papeles, restos de comidas, cuero, madera, cartón, etc.
Desechos Inorgánicos, se compone de latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso cotidiano de origen industrial (tardan mucho en desintegrarse o nunca se descomponen).
Desechos Peligrosos como pinturas, limpiadores, barnices, baterias para automóviles, aceites de motor, pesticidas, sustancias químicas entre otros.

## Slide 5: Clasificación de Residuo (por fuente)
Residuos Domiciliarios: comprenden restos de vegetales, de animales y comestibles, papeles, cartones, metales, plásticos y vidrios entre otros.
Residuos Hospitalarios: el manejo de estos residuos no es el más indicado, ya que no existe un reglamento claro al respecto. El manejo es realizado a nivel del generador y no bajo un sistema descentralizado. La composición de este tipo de residuos varía desde el residuo tipo residencial y comercial hasta residuos de tipo médico conteniendo sustancias peligrosas.

## Slide 6: Clasificación de Residuo (por fuente)
Residuos Industriales, pueden ser cenizas procedentes de combustibles sólidos, escombros de demolición de edificios, materias químicas, pintura y escoria.
La cantidad de residuos en una industria, guarda relación con la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias empleadas, combustibles utilizados y los envases o embalajes del proceso.

## Slide 7: Ciclo de Vida

## Slide 8: ANTECEDENTES GENERALES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN CHILE

## Slide 9: GENERACIÓN
Representan el 70% del total de residuos que se generan en el país
2002: 5,5 millones de toneladas en el país
1992: 0,77 kg/hab.día
2002: 0,94 kg/hab.día
Un incremento de más de 22% en 10 años

## Slide 10: Responsabilidades
En el ordenamiento jurídico nacional no existe una normativa exclusiva y de orden general para los residuos. Está reglado por un conjunto heterogéneo de leyes, decretos, reglamentos, disposiciones, ordenanzas.
Actualmente existe una Política de gestión integral de Residuos Sólidos
Los municipios son los encargados de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios (recolectar, transportar y eliminar) generados en las comunas (Definido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades); El cumplimiento está reglamentado en el Código Sanitario.
SESMA autoriza y fiscaliza los proyectos de tratamiento, disposición y eliminación de residuos

## Slide 11: Responsabilidades
El Ministerio de Salud norma la definición, manejo y disposición final de los residuos
El GORE genera políticas sobre manejo de residuos sólidos en la región.
La SEREMI Vivienda y Urbanismo, define y propone las políticas de ordenamiento territorial.
CONAMA coordina la aprobación de los proyectos relativos a manejo, tratamiento y eliminación final de desechos. Asimismo define Políticas para su gestión

## Slide 12: Evolución de la Producción per Cápita de RSD en la RM

## Slide 13: Generación de RSD en la R.M

## Slide 14: Composición media de los RSD según nivel socioeconómico en la RM
Componente
Valor promedio %
Alto (20.5%)
%
Medio Alto (34.1%)
%
Medio Bajo (31.6%)
%
Bajo (13.7%)
%
Materia orgánica
49.3
48.8
41.8
54.7
56.4
Papeles y cartones
18.8
20.4
22
17
12.9
Escoria, cenizas y lozas
6.0
4.9
5.8
6.1
7.6
Plásticos
10.2
12.1
11.5
8.6
8.1
Textiles
4.3
2.3
5.5
3.5
6.0
Metales
2.3
2.4
2.5
2.1
1.8
Vidrios
1.6
2.5
1.7
1.3
1.0
Huesos
0.5
0.5
0.4
0.6
0.4
Otros * (pañales,pilas, gomas, plumavit, etc)
6.9
6.1
8.7
6.1
5.8
Producción per cápita (Kg/hab/día)
0.77
1.07
0.85
0.65
0.57

## Slide 15: Generación por Región

## Slide 16: Generación por Región

## Slide 17: Composición

## Slide 18
Estrategia Jerarquizada
1.Evitar 3.Tratar - Incineración
2. Minimizar 4. Disponer
- Reducir - Relleno sanitario
- Reutilizar (productos) - Relleno de seguridad
- Reciclar (materiales o - Relleno para residuos inertes
energía) - Monorelleno para residuos específicos

## Slide 19: Instrumentos aplicables
Regulaciones
Leyes
Reglamentos
Normas
Instrumentos económicos
Acuerdos Marco de Producción Limpia
Acuerdos de Producción Limpia
Sistemas de depósito-reembolso
Tarifas diferenciadas
Sellos o etiquetados ambientales
Programas de reciclaje
Fiscalización
Planes de manejo

## Slide 20: Destino

## Slide 21: Promover el Reciclaje
Recolección diferenciada
Campañas de beneficencia
Cadena del mercado
Metas
2002: 12% de los RSD
2006: 20% de los RSD

## Slide 22
Reciclado de RSD
Total 9,5 % de los RSD

## Slide 23: Disposición Final de RSD: Instalaciones Basurales - Vertederos - Rellenos
Total 90,5 % de los RSD

## Slide 24: Capitales Regionales: Disposición Final en Basurales - Vertederos - Rellenos

## Slide 25: Disposición Final de RSD: Toneladas Basurales - Vertederos - Rellenos
Total 90,5 % de los RSD

## Slide 26: Financiamiento

## Slide 27: De Basurales a Rellenos Sanitarios
Catastro
Reglamento para rellenos sanitarios
Saneamiento vertederos
Cierre y reinserción de vertederos
Construcción de rellenos sanitarios
Metas
2002: sanear 20 basurales
2005: 60% de los RSD en rellenos sanitarios

## Slide 28: Disposición de la Basura Lomas Los Colorados
Ubicado en la Comuna de Til Til, km 63,5 Ruta 5 Norte
Administrado por KDM S.A
Opera desde junio de 1996.
Tiene una vida útil de 50 años.
Está desarrollado en 600 há, de las cuales 210 corresponden a la zona de disposición final de los residuos.

## Slide 29: Disposición de la Basura Lomas Los Colorados
Comunas Definitivas: Cerro Navia, Conchalí, Curacavi, Huechuraba, Independencia, La Reina, La Cisterna, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San José, San Miguel, Santiago, Talagante, Til Til y Vitacura
Comunas Temporales: Cerrillos, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolen, Isla de Maipo y San Bernardo (Las primeras 4 comunas depositaran sus desechos en Santiago Poniente y el resto hará licitación).

## Slide 30: Disposición de la Basura Santa Marta
Comenzó a operar a fines de abril del 2002
Está diseñado para recibir mensualmente un máximo de 60 mil toneladas.
El proyecto comprende un total de 296 há. y su operación está proyectada a 20 años plazo.
Ubicado a 12 km de la Ruta 5 Sur. Su emplazamiento es en la comuna de Talagante, pero sus únicos accesos son a través de San Bernardo.

## Slide 31: Disposición de la Basura Santa Marta
Comunas Definitivas: El Bosque, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo espejo, Macul y San Ramón
Comunas Temporales: Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, Puente Alto (impulsarán un proceso de licitación de sus residuos domiciliarios)

## Slide 32: Estaciones de Transferencia
Son instalaciones donde se recibe y transfiere RSD a grandes contenedores sellados, los que por medio de camiones, trailer o tren, son llevados hasta el relleno sanitario.
Reduce los costos de transporte y el impacto visula provocado por el aumento de tráfico de camiones.
Estas estaciones pueden incluir áreas de recuperación de materiales
La R.M cuenta con dos instalaciones: La Estación de Transferencia KDM (Quilicura) y la estación de Transferencia Puerta Sur (San Bernardo)

## Slide 33: Conclusiones
La producción per cápita de RSU, depende de muchos factores. Entre los más importantes destacan el nivel económico, social, cultural, ubicación geográfica y estación del año.
Por otra parte se ha observado que cuanto mayor es la cantidad de RSD producidos por habitante, el costo del servicio de aseo y limpieza aumenta, se acelera la extracción de materia prima o recursos naturales (input) y la descarga de residuos (output) sobre el medio ambiente, también reduce la vida útil de los rellenos sanitarios.

## Slide 34: Conclusiones
A diferencia de otros servicios públicos urbanos como la electricidad, los servicios de telefonía y de agua potable, el servicio de limpieza pública (recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos Domésticos (RSD) no es cobrado de acuerdo a la cantidad que genera el usuario, puesto que su recolección se realiza en forma indistinta, por cuadras y sin medir la cantidad ni la peligrosidad para su respectivo tratamiento