## Slide 1: ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
Selección de Rodamientos
Profesor: Roberto Corvalán P.
Ayudante: Darren Ledermann M.
dlederma@cec.uchile.cl

## Slide 2: Rodamientos
Elementos de máquina que permiten el giro de una pieza móvil en torno a una pieza fija con el menor roce posible.
Usos comunes: ejes, masas, elementos oscilantes, poleas.

## Slide 3: Tipos de Rodamientos
Existen rodamientos de diversos tipos, según sea la aplicación en la cual serán utilizados.
Ejemplos:
  Bolas (Ball Bearings)
  Rodillos (Roller Bearings)
  Rodillos Cónicos (Tapered Roller Bearings)
Otra forma de Clasificarlos
  Rodamientos Radiales
  Rodamientos Axiales

## Slide 4: Tipos de Rodamientos
Rodamiento de Bolas
(Radial)
Rodamiento de Rodillos Cónicos
(Axial)
Rodamiento de Rodillos
(Radial)
Rodamiento de Rodillos Cónicos Doble
(Axial)

## Slide 5: Tipos de Rodamientos
Los rodamientos axiales soportan cargas puramente axiales
Los rodamientos radiales soportan cargas puramente radiales
Rodamientos de ambos tipos pueden soportar un cierto grado de cargas combinadas, pero se favorece el uso de uno u otro tipo según la magnitud de las cargas

## Slide 6: Selección de Rodamientos
Existen diversos parámetros a considerar al seleccionar un rodamiento
No basta con conocer las dimensiones de la pieza sobre la cual se montarán
Se debe conocer condiciones de operación, tanto las fuerzas que actúan como factores tales como temperatura, tolerancias, lubricación, etc.

## Slide 7: Selección de Rodamientos
Como factor primario, se debe imponer una determinada ventana de uso del rodamiento
El tiempo de uso se puede definir en horas como en millones de revoluciones, según sea el caso.
Ecuación Principal:

## Slide 8: Selección de Rodamientos
Donde
L = Duración nominal, millones de revoluciones
Lh = Duración nominal, horas de uso
n = Velocidad de rotación, [rpm]
C = Carga básica dinámica, [kg]
P = Carga equivalente sobre el rodamiento, [kg]
C/P = Seguridad de carga
p = Exponente de duración. p = 3 para rodamientos de bolas, p = 10/3 para rodamientos de rodillos

## Slide 9: Duraciones de Rodamientos
Clase de máquina | Lh: horas de funcionamiento
Máquinas para servicio corto o intermitente cuando eventuales fallos no sean de graves consecuencias: Máquinas-herramienta manuales, máquinas domésticas, máquinas agrícolas, polipastos elevadores en talleres y grúas de fundiciones. | 4000 a 8 000
Máquinas para servicio intermitente, cuando eventuales fallos sean de graves consecuencias: Motores eléctricos para equipo agrícola y para aparatos electrodomésticos de calefacción y refrigeración, maquinaria auxiliar en centrales eléctricas, correas transportadoras, ascensores, grúas de talleres y máquinas-herramienta de poco uso. | 8000 a 12000
Máquinas previstas para 8 horas de servicio diario no totalmente utilizadas: Reductores de velocidad para uso general. Motores eléctricos estacionarios. | 12 000 a 20000 16000 a 24 000
Máquinas previstas para 8 horas de servicio diario, totalmente utilizadas: Máquinas-herramienta, máquinas para trabajar la madera, máquinas para la industria mecánica en general, grúas para materiales a granel y ventiladores. | 20000 a 30 000
Máquinas para servicio continuo funcionando 24 horas al día: Compresores, bombas, motores eléctricos estacionarios y máquinas de extracción para minas | 50000 a 60 000
Rodamientos axiales en los ejes de las hélices en los buques, máquinas eléctricas estacionarias marinas, rodamientos para los ejes de transmisión en los buques. | 60000 a 100000
Máquinas para 24 horas de servicio con gran seguridad de funcionamiento: Máquinas para la fabricación de papel y pasta de papel, máquinas para centrales eléctricas, máquinas para abastecimiento de aguas, bombas para minas. | > 100000

## Slide 10: Selección de Rodamientos
Carga básica Dinámica C: Este factor es un dato del rodamiento, se encuentra en tablas .
Carga dinámica equivalente P: Depende de cada rodamiento y está en función de las fuerzas que actúan sobre el rodamiento:
P = Carga Dinámica Equivalente, [kg]
Fr = Carga Radial constante, real, [kg]
Fa = Carga axial constante, real, [kg]
X = Coeficiente Radial del rodamiento
Y = Coeficiente Axial del rodamiento

## Slide 11: Límites de Velocidad
La velocidad de rotación afecta la vida del rodamiento
Lubricación y temperatura son relevantes al momento de definir la velocidad máxima de operación
Para aplicaciones pesadas se debe ponderar la velocidad máxima especificada por un factor de corrección

## Slide 12: Límites de Velocidad

## Slide 13: Ejemplo de Catálogo

## Slide 14: Recomendaciones para el Ejercicio
El Shigley NO bastará para resolver el ejercicio
Ojalá tengan el catálogo SKF de la biblioteca
Las copias del catálogo NO SON SUFICIENTES para todos los alumnos del curso. Por esto, se subirá a U-Cursos un extracto del catálogo para que tengan las tablas de rodamientos de bolas
La nomenclatura del catálogo es diferente a la del Shigley. Se utilizará la del catálogo