## Slide 1
TRANSMISION POR CORREAS

## Slide 2
Nomenclatura y Expresiones Fundamentales
R =
npolea menor
npolea mayor
R : relación de velocidades
L : longitud primitiva de la correa
D : diámetro primitivo de la POLEA mayor (accionada)
d : diámetro primitivo de la polea menor (motriz)
C : distancia entre centros
A : arco de contacto de correa en polea menor
V : velocidad lineal de la correa
n : velocidad angular de la polea
R =
D
d
L = 2 C + 1.57 (D+d) +
(D – d)2
4 C
A = 180 -
(D – d) 60
C
V = 0.00314 D n

## Slide 3
Procedimiento de diseño y selección de transmisiones
Datos requeridos:
  Potencia a transmitir
  Tipo motor
  Velocidad angular de la polea motriz
  Velocidad angular de la polea accionada
  Tipo de máquina
  Condiciones de operación
  Distancia aproximada entre centros

## Slide 4
Procedimiento:
  Estimación de un Factor de Servicio, FS
  Cálculo de la potencia de diseño
    HPdiseño = FS · HPnominal
  Determinación de la sección de la correa, en base a:
    potencia de diseño
    velocidad angular de la polea menor
  Cálculo de la relación de velocidades:
R =
npolea menor
npolea mayor

## Slide 6
  Determinación del diámetro de poleas en función a
  espacio disponible:
R =
D
d
  Cálculo de la longitud primitiva de la correa:
L = 2 C + 1.57 (D+d) +
(D – d)2
4 C

## Slide 7
  Selección de la longitud primitiva estándar y cálculo de
  la nueva distancia entre centros:
C =
L - 1.57 (D+d) -
(D – d)2
L
2
  Determinación del Factor de Diámetro de la polea menor, F,
  en función de la velocidad angular y cálculo del diámetro efectivo
  De:
De = F · d

## Slide 8
  Cálculo de la velocidad lineal de la correa:
V = 0.0314 · De · npolea menor
  Determinación de la capacidad de potencia, HP
  Determinación del factor de corrección del arco de contacto Kac
  en función de (D-d)/C
  Determinación del factor de corrección de la longitud Kl en función
  del tamaño y sección de la correa
  Cálculo del factor de corrección longitud-arco de contacto:
K = Kac · Kl
  Cálculo de la capacidad corregida de la correa:
HP corr = K · HP
  Determinación del número de correas:
N = HPdiseño / HPcorr