## Slide 1
CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS VEHICULARES
EN LA REGIÓN METROPOLITANA COMO PARTE DE UNA
METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LAS EMISIONES GENERADAS
POR LAS FUENTES MÓVILES
JORGE ZAMORANO KLARE
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE MEMORIA
PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MECÁNICO
SANTIAGO 17-01-2003

## Slide 2
I
INTRODUCCIÓN
ENFOQUE GLOBAL
SITUACIÓN MUNDIAL
GLOBALIZACIÓN
TENDENCIAS
CHILE, PRIMEROS PASOS
SITUACIÓN ACTUAL
PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
CHILE: ESTRATÉGIAS Y POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES
II

## Slide 3
ANÁLISIS PRELIMINAR
RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
RESULTADOS
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR LAS FUENTES MÓVILES
III
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA
DISCUSIÓN FINAL
CONCLUSIONES
IV

## Slide 4
ACELERADO DESARROLLO
TECNOLÓGICO
AUMENTO DE LA POBLACIÓN
UN AUMENTO EN CANTIDAD E INTENSIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL HOMBRE
CRECIENTE AUMENTO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
SITUACIÓN GLOBAL
INTRODUCCIÓN
I
AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
CAMBIOS CLIMÁTICOS
PROBLEMAS DE SALUD

## Slide 5
SITUACIÓN ACTUAL
CHILE HA SEGUIDO EL MISMO CAMINO QUE A NIVEL MUNDIAL
DEFINIR LOS CONTAMINANTES DE MAYOR “IMPORTANCIA”
IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS
DEFINICIÓN DE NORMAS
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON MAYOR RIESGO AMBIENTAL
ACUERDOS ENTRE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN. MODELOS DE ESTIMACIÓN
DIRECTRICES PARA ABORDAR EL PROBLEMA AMBIENTAL
TRASPASO TECNOLÓGICO, COOPERACIÓN MULTILATERAL
DEFINICIÓN DE METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN Y
DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LA REGIÓN METROPOLITANA

## Slide 6
PPDA: PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGIAS Y POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE
LAS EMISIONES CONTAMINANTES
II
OBJETIVOS PRICIPALES:
PROPONE UN CONJUNTO DE:
  ESTRATÉGIAS
  LINEAS DE ACCIÓN
  MEDIDAS
  PARA:
PERMITIR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
DE LA REGIÓN EN ESTUDIO
ALCANZAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
  CUMPLIR CON LA NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE
PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN

## Slide 7
¿ COMO SE MIDE LA CALIDAD DEL AIRE?
  BASADO EN NORMAS PRIMARIAS DE CALIDAD DE AIRE QUE
  ESTABLECEN LA TOLERANCIA DEL CUERPO HUMANO A LA
  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EXISTEN ÍNDICES (VAN DE 100 A 500) PARA COMPARAR
LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN UN
INTERVALO DE TIEMPO Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD
EL 100 EQUIVALE A LA NORMA: CORRESPONDE AL NIVEL DE
CONCENTRACIÓN A PARTIR DEL CUAL APARECEN LOS PRIMEROS
EFECTOS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
EL NIVEL 300 ES EL NIVEL CRÍTICO(PREEMERGENCIA)
EL NIVEL 500 ES EL NIVEL PELIGROSO(EMERGENCIA

## Slide 8
FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS ALTOS NIVELES DE
CONTAMINACIÓN ACTUALES:
ALTO CONSUNO DE COMBUSTIBLE
ALTOS ÍNDICES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES
AUMENTO EN CONSUMO DE PETROLEO , GASOLINA
Y GAS LICUADO
CONDICIONES URBANAS DE SANTIAGO DE CHILE
ZONA DE GRAN EXTENSIÓN
ALTA DISPERSIÓN DE ACTIVIDADES
MALA PLANIFICACIÓN URBANA
RÁPIDO DETERIORO DEL TRANSPORTE
MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLES
CONDICIONES GEOGRÁFICAS
RODEADA DE CERROS
IMPIDE CIRCULACIÓN
DEL AIRE
FENÓMENO DE INVERSIÓN TÉRMICA
MANTIENE CONTAMINANTES
CERCA DEL SUELO

## Slide 9
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVOS
GENERAR UNA BASE DE DATOS METEREOLÓGICA
Y DE CALIDAD DEL AIRE
SEGUIR LA EVOLUCIÓNDE LOS PROBLEMAS
MANEJO DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN
IMPLEMENTAR UN MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES
ESTIMAR CONCENTRACIONES ACTUALES Y FUTURAS
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR UNA BASE DE DATOS DE EMISIONES
CUANTIFICAR LA “CONTRIBUCIÓN” DE CADA SECTOR
IDENTIFICAR RESPONZABLES

## Slide 10
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:
BASE DE DATOS
DE EMISIONES
MODELO DE
DISPERSIÓN
BASE DE DATOS
METEOROLOGÍA
Y CALIDAD DEL
AIRE
BASE DE DATOS METEREOLÓGICA
MANEJA LA INFORMACIÓN RECOLECTADAPOR LAS REDES DE ONITOREO DE CONTAMINANTES Y PARÁMETROS METEREOLÓGICOS EN UNA SOLA BASE PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
MODELOS DE DISPERSÓN
SON TRES:
EULERIANO DE GRILLA
MODELO GAUSIANO
MODELO DE SECCIÓN DE CALLE
TIENEN UNA INTERFASE DIRECTA CON LA BAS DE DATOS DE EMISIONES. PERMITE SIMULAREFECTOS DE MEDIAS
BASE DE DATOS DE EMISIONES
DESCRIBIR PARA CADA HORA DEL AÑO LAS CARACTERÍSTICAS
Y TAMAÑO DE LAS EMISIONES DE LAS FUENTES DE IMPORTANCIA..
DEFINE.
FUENTES PUNTUALES
FUENTES MÓVILES
OTRAS FUENTES

## Slide 11
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
PRIVILEGIAR LA DISCUSIÓN DE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES
QUE DEFINEN LA METODOLOGÍA UTILIZADA.
PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO
INFORMACIÓN DISPONIBLE
CANTIDAD
CALIDAD
DATA
METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO DE EMISIONES
GENERADAS POR LAS FUENTES MÓVILES
III
RESTRICCIONES DE FORMATO DE LOS MODELOS DE ESTIMACIÓN
CANTIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA REGIÓN
RECURSOS DISPONIBLES

## Slide 12
ES UN PROBLEMA COMPLEJO
NO SE BASA SOLO EN ASPECTOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS VEHÍCULOS
LAS EMISIONES DEPENDEN DEL MODO DE OPERACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS. LO QUE A SU VEZ ESTÁ DIRECTAMENTE
RELACIONADO CON LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO IMPERANTES
¿COMO MEDIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES PARA CADA VEHÍCULO?
SI:
EXISTE VARIEDAD DE MARCAS Y MODELOS
VEHÍCULOS UTILIZAN DIFERENTES COMBUSTIBLES
NO SABEMOS POR DONDE CIRCULAN NI A QUE HORA LO HACEN
EXISTEN DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN
DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN
ACUERDOS DE CÓMO CONSIDERAR DIVERSOS ASPECTOS
RED VIAL Y MODELOS
INFO DISP
ACTUALIZACIÓN

## Slide 13
EMISIONES PRODUCIDAS POR LAS FUENTES MÓVILES
EMISIONES
VEHICULARES
1.- EMISIONES EN CALIENTE
POR EL TUBO DE ESCAPE
2.- EMISIONES POR PARTIDAS
EN FRIO
3.-EMISIONES EVAPORATIVAS
4.- EMISIONES POR DESGASTE DE FRENOS Y
NEUMÁTICOS
3.1EMISIONES POR DETENCIONES EN
CALIENTE
3.2PERDIDAS DURANTE EL RECORRIDO
EL CÁLCULO DE CUALQUIERA DE ESTOS CUATRO TIPOS DE CONTAMINACIÓN
SE HACE UTILIZANDO UNA METODOLOGÍA BASADA EN ARCOS VIALES O UNA
BASADA EN ZONAS GEOGRÁFICAS
NOS CENTRAREMOS EN EL CÁLCULO DE EMISIONES POR EL TUBO DE ESCAPE
Y LA METODOLOGÍA QUE UTILIZA ARCOS VIALES

## Slide 14
METODOLOGÍA UTILIZANDO ARCOS VIALES
RED VIAL COMPUESTA POR ARCOS (5101 ARCOS)
CADA ARCO REPRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN GRUPO DE CALLES DE LA CIUDAD CON
CARACTERÍSTICAS SIMILARES
A CADA ARCO SE LE ASOCIAN CARACTERÍSTICAS DE
OPERACIÓN OBTENIDAS MEDIANTE EL MODELO
ESTRAUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
SE OBTIENEN VALORES DE VELOCIDAD Y FLUJO
VEHICULAR EN CADA ARCO,
PARA PERÍODOS DISCRETOS DE TIEMPO
+
INFORMACIÓN DE MUESTREOS EN LA VÍA PÚBLICA
INFORMACIÓN DE ESTRAUS
DATOS DE TRANSITO GENERADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
+
FACTORES DE EMISIÓN

## Slide 15
CALCULO DE EMISIONES POR EL TUBO DE ESCAPE
Ehora ijk = Fjk [veh/h] * L j [km] * FE(v)ik [gr/km] * PFjk (hora, sector) * Cjk (sector)
donde:
    Ehora ijk :Emisiones [gr] del contaminante considerado i en un arco j para la categoría vehicular k.
    Fjk : Flujo vehicular [veh/h] de la categoría k en el arco j a la hora en que se establecieron los parámetros por arco bajo la metodología ESTRAUS (ej. 7:00 A 8:00 punta mañana)
    Lj : Largo del arco evaluado [km].
    FE(v)ik Factor de emisión en función de la velocidad [gr/km] del contaminante i para la categoría k evaluada.
    PFjk : Perfil de flujo o fracción del flujo total (Flujo jk) correspondiente a la hora evaluada.
    Cjk : Composición o fracción del flujo total en el arco j perteneciente a la categoría k para el sector evaluado.
FE(v)ik :
FORMULA GENERAL DE CÁLCULO

## Slide 16
DETERMINACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN FE(v)ik
PARA PODER APLICAR LAS METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES POR ARCO O POR ZONA, CUALQUIERA QUE SEA, ES NECESARIO INCORPORAR AL PROCESO DE CÁLCULO EL NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS GENERADOS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE VEHÍCULOS EXISTENTES EN LA FLOTA DE LA REGIÓN EN ESTUDIO, BAJO LAS CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN EN LA RED VIAL
  ESTO SE CONOCE COMO LA TASA DE EMISIÓN MÁSICA POR UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO O FACTORES DE EMISIÓN, EXPRESADOS EN UNIDADES DE GRAMOS POR KILÓMETRO.
  ESTOS FACTORES SE EXPRESAN COMO UNA FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA DE DESPLAZAMIENTO DEL VEHÍCULO, EXISTIENDO DISTINTAS CURVAS PARA CADA TIPO DE VEHÍCULO Y CADA TIPO DE CONTAMINANTE.

## Slide 17
  PRIMEROS VALORES SE FUNDAMENTABAN EN RESULTADOS DE EXPERIENCIAS EXTRANJERAS Y APORTES DE EXPERTOS
  SURGE LA NECESIDAD DE DISPONER DE FACTORES DE EMISIÓN CARACTERÍSTICOS DE LA FLOTA EXISTENTE EN LA REGIÓN DADAS LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PRESENTESEN LA RED VIAL.
  SE DEFINIERON 9 MODOS DE CONDUCIÓN CARACTERÍSTICOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA PARA 9 VELOCIDADES MEDIAS DISCRETAS MEDIANTE UN TRABAJO EXPERIMENTAL EN TERRENO Y UN POSTERIOR ANÁLISIS MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO
  ESTOS CICLOS SE IMPLEMENTARON EN UN LABORATORIO Y SE REALIZARON PRUEBAS CON DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS OBTENIENDOSE FACTORES DE EMISIÓN REALES PARA CADA UNO DE ELLOS, SIMULANDO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN VIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA
  HISTORIA

## Slide 18
  RESULTADOS OBTENIDOS:
  OBTENCIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN DEPENDIENTES DE LA VELOCIDAD PARA DIFERENTES CATEGORÍAS VEHICULARES
  SE RECONOCEN SIMILITUDES EN ALGUNOS FACTORES DE EMISIÓN, LO QUE PERMITIÓ AGRUPAR CATEGORÍAS DE VEHÍCULOSCON UN MISMO FACTOR, LO CUAL PERMITIÓ DISMINUÍR EL NÚMERO DE TIPOS VEHICULARES QUE SE DEBEN RECONOCER EN LAS CAMPAÑAS DE MUESTREOS EN LA VÍA PÚBLICA
  FINALMENTE:
  FACTORES DE EMISIÓN ACTUALMENTE UTILIZADOS SON UNA MEZCLA DE:
  VALORES OBTENIDOS POR EXPERIMENTACIÓN CON VEHÍCULOS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN Y CON LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CARACTERÍSTICOS
  OBTENIDOS POR MODELOS MATEMÁTICOS Y DE LA LITERATURA INTERNACIONAL

## Slide 19
  RESUMIENDO:
LITERATURA INTERNACIONAL
APORTES DE EXPERTOS
ADAPTACIÓN DE CURVAS OBTENIDAS EN OTROS PAISES
LITERATURA INTERNACIONAL
OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE
RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS

## Slide 20
CALCULO DE EMISIONES POR EL TUBO DE ESCAPE
Ehora ijk = Fjk [veh/h] * L j [km] * FE(v)ik [gr/km] * PFjk (hora, sector) * Cjk (sector)
donde:
    Ehora ijk : Emisiones [gr] del contaminante considerado i en un arco j para la categoría vehicular k.
    Fjk : Flujo vehicular [veh/h] de la categoría k en el arco j a la hora en que se establecieron los parámetros por arco bajo la metodología ESTRAUS (ej. punta mañana)
    Lj : Largo del arco evaluado [km].
    FE(v)ik : Factor de emisión en función de la velocidad [gr/km] del contaminante i para la categoría k evaluada.
    PFjk : Perfil de flujo o fracción del flujo total (Flujo jk) correspondiente a la hora evaluada.
    Cjk Composición o fracción del flujo total en el arco j perteneciente a la categoría k para el sector evaluado.
Cjk :
FORMULA GENERAL DE CÁLCULO

## Slide 21
COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS, CATEGORIAS VEHICULARES Cjk
¿ PORQUE USAR ZONAS?
A PESAR QUE EL OBJETIVO ES ESTIMAR EMISIONES TOTALES POR FUENTE
RESULTA CONVENIENTE DESAGREGAR LA
INFORMACIÓN POR SECTORES GEOGRÁFICOS
MAS ESPECÍFICOS
PERMITE INCORPORAR
FACTORES SOCIALES
ECONÓMICOS
POLÍTICOS
LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y
ESTIMACIÓN DE EMISIONES TRABAJAN CON
UNIDADES SECTORIALES
A CADA ZONA SE LE ASOCIA UN NIVEL DE ACTIVIDAD , ES DECIR:
UN PERFIL DE FLUJO CARACTERÍSTICO Y UNA COMPOSICIÓN DEL FLUJO TÍPICO
ES LA PARTICIPACIÓN DE CADA CATEGORÍA EN EL FLUJO TOTAL VEHICULAR
LAS CATEGORÍAS CONSIDERADAS DEBEN SER COHERENTES CON LA
INFORMACIÓN EXISTENTE RELATIVA A FACTORES DE EMISIÓN
CADA CATEGORÍA ES REPRESENTATIVA DE UN CIERTO NIVEL DE EMISIONES
LA OBTENDREMOS A PARTIR DE MUESTREOS EN LA VÍA PÚBLICA

## Slide 22
NO SE UTILIZARON LAS ACTUALES COMUNAS COMO UNIDADES INDIVIDUALES
NO EXISTE LA INFORMACIÓN BASE NECESARIA
SE DEFINIERON NUEVE ZONAS GEOGRÁFICAS
SEMEJANZAS SOCIOECONÓMICAS ENTRE COMUNAS
ZONAS DE GENERACIÓN DE VIAJES EOD 1991
RESULTADOS PREVIOS DE COMPOSICIÓN VEHICULAR
REPARTICIÓN DE ARCOS EN LA RED VIAL
A CADA ZONA SE LE ASIGNÓ UNA COMPOSICIÓN ÚNICA, INDEPENDIENTE
DEL PERÍODO DE TIEMPO CONSIDERADO
EL VALOR PARA CADA CATEGORÍA CORRESPONDE AL PROMEDIO ARITMÉTICO
SIMPLE CONSIDERANDO TODOS LOS PUNTOS CONTENIDOS EN CADA UNA DE LAS
ZONAS.

## Slide 23
LA INFORMACIÓN QUE ACTUALMENTE TIENE LA BASE DE DATOS DE EMISIONES
SE A GENERADO POR ETAPAS
DEFINIERON ZONAS GEOGRÁFICAS CON CARACTERÍSTICAS COMUNES
(DE 4 A 9)
SE AUMENTÓ EL NÚMERO DE CATEGORÍAS CONSIDERADAS
( DE 8 A 13)
SE REALIZARON NUEVAS CAMPAÑAS DE MEDICIÓN EN CALLES
    MEJORÓ CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

## Slide 24
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN

## Slide 25
LAS CATEGORÍAS CONSIDERADAS SON:
BUSES LICITADOS
BUSES NO LICITADOS
CAMIONES DE 2 EJES
CAMIONES + DE 2 EJES
LIVIANOS DE PASAJEROS CATALÍTICOS
LIVIANO DE PASAJEROS NO CATALIT.
LIVIANO DE ALQUILER CATALIT
LIVIANO DE ALQUILER NO CATALIT
LIVIANO COMERCIAL CATALIT
LIVIANO COMERCIAL NO CAT
LIVIANO COMERCIAL DIESEL
MOTOS 2 TIEMPOS
MOTOS 4 TIEMPOS
LOS RESULTADOS DE COMPOSICIÓN VEHICULAR OBTENIDOS PARA CADA
UNA DE ESTAS CATEGORÍAS SON UTILIZADOS EN LA FORMULA GENERAL DE CÁLCULO
PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS
POR LAS FUENTES MÓVILES

## Slide 26
donde:
    Ehora ijk : Emisiones [gr] del contaminante considerado i en un arco j para la categoría vehicular k.
    Fjk : Flujo vehicular [veh/h] de la categoría k en el arco j a la hora en que se establecieron los parámetros por arco bajo la metodología ESTRAUS (ej. punta mañana)
    Lj : Largo del arco evaluado [km].
    FE(v)ik : Factor de emisión en función de la velocidad [gr/km] del contaminante i para la categoría k evaluada.
    PFjk : Perfil de flujo o fracción del flujo total (Flujo jk) correspondiente a la hora evaluada.
    Cjk Composición o fracción del flujo total en el arco j perteneciente a la categoría k para el sector evaluado.
Ehora ijk = Fjk [veh/h] * L j [km] * FE(v)ik [gr/km] * PFjk (hora, sector) * Cjk (sector)
PFjk :
FORMULA GENERAL DE CÁLCULO

## Slide 27
PERFIL DE FLUJO VEHICULAR PFjk
SE RECOPILÓ INFORMACIÓN DE MEDICIONES DE FLUJOS VEHICULARES
DE SECTRAY MOP
SE AGRUPARON LOS PUNTOS BAJO EL MISMO ORDENAMIENTO GEOGRÁFICO
DE 9 ZONAS
SE COSIDERARON LOS SIGUIENTES TIPOS DE DÍAS.
    LUNES A JUEVES
    VIERNES
    SÁBADOS
    DOMINGOS Y FESTIVOS

## Slide 28
EL PERFIL DE FLUJO SE OBTIENE NORMALIZANDO LOS VALORES EN TORNO AL
FLUJO OBTENIDO EN EL PERÍODO DE 7:30 A 8:30 AM
DE ESTA FORMA, LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES UTILIZA EL
VALOR DE FLUJO GENERADO A TRAVÉS DE ESTRAUS PARA ESTE MISMO PERÍODO
Y CONTRUYE EL PERFIL DE FLUJO, A PARTIR DEL PERFIL DE FLUJO NORMALIZADO
PARA LAS DEMÁS HORAS DEL DÍA, EN UN ARCO DETERMINADO
SE PROPONEN 9 PERFILES, UNO PERFIL ÚNICO PARA CADA SECTOR,CALCULADO COMO EL PROMEDIO ARITMÉTICO SIMPLE DE LOS CUATRO SENTIDOS DE CIRCULACIÓN

## Slide 29
IV
CONCLUSIONES
TAL COMO SE MENCIONÓ AL PRINCIPIO DE ESTA PRESENTACIÓN, LA
METODOLOGÍA AQUÍ PRESENTADA, CONSTITUYE UN PUNTO DE PARTIDA EN LA
CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS VEHICULARES DE LA REGIÓN Y POR LO TANTO
EN LA LABOR DE ESTIMAR LAS EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR LAS
FUENTES MÓVILES.
ES PERFECTIBLE, EN LA MEDIDA QUE LOS ENTES INVOLUCRADOS PUEDAN
DISCUTIR SOBRE LOS SUPUESTOS ADOPTADOS Y LAS POSIBILIDADES DE ACTUALI-
ZACIÓN Y SON CAPACES DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS
ENTIDADES GENERADORAS DE INFORMACIÓN VIAL INCORPOREN LOS CAMBIOS
NECESARIOS PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SEA DE MAYOR UTILIZAD
PARA LOS FINES DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES
EN GENERAL

## Slide 30
ENPARTICULAR:
PODEMOS CONCLUÍR QUE, EN BASE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES, QUE NO EXISTEN RAZONES PARA CAMBIAR LA UTILIZACIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS COMO BASE PARA LA DEFINICIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS VIALES DE LA REGIÓN.
UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NOS PERMITIÓ CONCLUÍR QUE LAS VARIACIONES DETECTADAS EN LA COMPOSICIÓN DEL FLUJO A LO LARGO DEL DÍA NO SON SIGNIFICATIVAS, Y PERMITE ESTABLECER UNA COMPOSICIÓN ÚNICA POR SECTOR INDEPENDIENTE DE LOS HORARIOS PUNTA O FUERA DE PUNTA.
ESTA SIMPLIFICACIÓN TOMA MAYOR FUERZA AL CONSIDERAR LA DIFICULTAD PARA OBTENER INFORMACIÓN DESAGREGADA POR HORAS DEL DÍA EN LO QUE A COMPOSICIÓN SE REFIERE Y EL ESCASO IMPACTO QUE ESTA DESAGREGACIÓN TENDRÁ EN LA ESTIMACIÓN GLOBAL DE EMISIONES.
TOMANDO EN CUENTA ESTOS ASPECTOS, CREEMOS RECOMENDABLE REALIZAR CARACATERIZACIONES DE COMPOSICIÓN EN FORMA PERIÓDICA. ESTIMAMOS QUE CON UNA FRECUENCIA ENTRE 3 A 5 AÑOS ES RAZONABLE PARA INCLUÍR LOS CAMBIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS COMBUSTIBLES.

## Slide 31
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ES NECESARIO DESTACAR QUE LA VARIACIÓN DEL FLUJO TOTAL, A DIFERENCIA DE LA COMPOSICIÓN, EN LOS DISTINTOS HORARIOS DEL DÍA, SI ES IMPORTANTE, Y POR LO TANTO, SI DEBE CONSIDERARSE EN LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES TOTALES.
IGUAL QUE EN EL CASO DE LA COMPOSICIÓN VEHICULAR, LAS RESTRICCIONES DE INFORMACIÓN DESAGREGADA SOBRE LOS FLUJOS TOTALES EN CADA ARCO DE LA RED VIAL, NOS LLEVAN A PENSAR QUE LA ASIGNACIÓN DE UN PERFIL DIARIO ÚNICO PARA CADA SECTOR ES UN BUEN PUNTO DE PARTIDA PARA ABORDAR EL PROBLEMA, MAS AÚN SI CONSIDERAMOS EL HECHO QUE SOLO SE DISPONE DE INFORMACIÓN PARA PERÍODOS DISCRETOS DE TIEMPO PROVENIENTES DEL MODELO ESTRAUS
CONSIDERANDO LO ANTERIOR,Y EL PESO QUE TIENE EL FLUJO TOTAL EN LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES, CREEMOS QUE PODRÍA SER IMPORTANTE EL OBTENER MEJOR INFORMACIÓN PARA AQUELLOS ARCOS DE MAYOR PESO EN EL FLUJO TOTAL Y PODER TRATARLOS EN FORMA SEPARADA.
EL ANALISIS DE ALTERNATIVAS DESARROLLO MATEMÁTICO NO INDICA DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS ENTRE ELLOS POR LO CUAL SE DETERMINÓ UTILIZAR EL PROMEDIO
ARITMÉTICO SIMPLE PARA EL CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN VEHICULAR
Y LOS PERFILES DE FLUJO

## Slide 32
EN CUANTO A LOS FACTORES DE EMISIÓN, CREEMOS QUE FALTA MUCHO POR HACER, ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A OBTENER VALORES REALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS VEHICULARES, EN PARTICULAR AQUELLAS CON TECNOLOGÍA DIESEL Y LAS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE.
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, RECOMENDAMOS REALIZAR NUEVOS ESTUDIOS CON EL FIN DE REDEFINIR LOS CICLOS O MODOS DE CONDUCCIÓN REALES ACTUALMENTE EN USO Y DE ESTA FORMA LOS VALORES DE FACTORES DE EMISIÓN BAJO CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN
EL ENFOQUE ZONAL QUE DEFINE LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN ES
COHERENTE CON LA DISTRIBUCIÓN GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN

## Slide 33
UN ANÁLISIS GENERAL NOS PERMITE CONCLUÍR QUE EXISTE LA NECESIDAD
DE DISPONER DE UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS QUE INCORPORE LOS AJUSTES NECESARIOS A LA METODOLOGÍA
UTILIZADA
INCLUÍR LOS CAMBIOS EN LA DINÁMICA DEL SECTOR TRANSPORTE:
NUEVAS TECNOLOGÍAS LIGADAS A COMBUSTIBLESNO TRADICIONALES
IMPLICA DEFINIR NUEVAS CATEGORÍAS VEHICULARES
NUEVOS FACTORES DE EMISIÓN
RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTRÍZ
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OBRAS VIALES
EXTENCIÓN DE LA RED DEL METRO
AUTOPISTAS Y CARRETERAS URBANAS

## Slide 34
FINALMENTE, CREEMOS QUE EL HECHO DE CONTAR CON UN PLAN DE
PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN Y UNA SERIE DE ACCIONES DISPUESTAS
POR EL ESTADO PARA LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,
NOS HACE PENSAR EN UN FUTURO MEJOR, SIEMPRE Y CUANDO LOGREMOS QUE
EL AVANCE EN ESTAS MATERIAS SEA MAYOR QUE EL ACELERADO RITMO DE
CRECIMIENTO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES
FIN DE LA PRESENTACIÓN