## Slide 1
TORNILLOS DE POTENCIA
UNIONES

## Slide 2
Tipos de Roscas
American National
Unificada
Cuadrada
Trapezoidal
Acme

## Slide 3
Tornillos de Potencia
F
P
N
 N

 dm
F
P
N
 N

 dm
Al subir la carga:
Al bajar la carga:
 = l /  dm
l
l
ROSCA CUADRADA

## Slide 4
Al subir la carga:
P =
F ( sen  +  cos  )
cos  - sen  )
Al bajar la carga:
P =
F ( sen  - cos  )
cos  + sen  )
=
F [(l /  dm )+  ]
1 - ( l /  dm )
F [ - (l /  dm )]
1 + ( l /  dm )
=
T =
F dm
2
1 +   dm
 dm -  l
T =
F dm
2
  dm - 1
 dm + l

## Slide 5
Autorretención:
  dm > 1
 > tan 
Eficiencia:
e =
T0
T
Tbajada < 0
To =
F l
2
To = T ( =0)
e =
F l
2 T

## Slide 6
ROSCA TRAPEZOIDAL O UNIFICADA
2

F
cos 
F
 << 
T =
F dm
2
1+  dm sec
 dm - l sec
Para subir (o apretar):
T c=
F c dc
2
Par en el collarín:
+
F c dc
2
T =
F dm
2
  dm sec -1
 dm + l sec
Para bajar (o soltar):
+
F c dc
2

## Slide 7
ESFUERZOS SOBRE LA ROSCA
Esfuerzo de corte en la rosca del tornillo:
 =
2F
 dr h
Esfuerzo de corte en la rosca de la tuerca:
 =
2F
 d h
Esfuerzo normal (de aplastamiento) en las roscas:
 =
-4F
 h (d2-dr2)p

## Slide 8
UNIONES CON PERNOS
P = Pb + Pm
Pb =
kb P
kb + km
Fb = Pb + Fi =
kb P
Kb + km
+ Fi
km P
Kb + km
Fm =
- Fi
P : Carga externa
Fi : Precarga
Pb : Porción de P sobre el perno
Pm : Porción de P sobre elementos
Fb : Fza. Resultante sobre perno
Fm : Fza. Resultante sobre elementos
Pb : Carga axial
 b =
Pb
Kb
 m=
Pm
Km
 =
F l
AE

## Slide 9
ESFUERZOS EN UNIONES APERNADAS
1
Km
=
1
K1
1
Kn
1
K2
+
+ .. +
A = 
dw + d
2
x +
dw - d
2
x +
dw = 1.5 · d
Cono de presión (Rotsher):
 =
P
 Ed
1+ 0.5 d
1+ 2.5 d
ln
5
k =
P

=
 Ed
1+ 0.5 d
1+ 2.5 d
ln
5
 =
P dx
EA

## Slide 10
Par requerido para precarga:
T = 0.2 Fi d
K
dm
2 d
tan  +  sec
1 -  tan  sec
K = 0.2 ;  = c = 0.15
+ 0.625  c
T = Fi d
T = K Fi d
Fuerza de precarga:
C =
kb
kb + km
Fi = nP(1 - C)

## Slide 11
Esfuerzos de fatiga en pernos precargados:
a =
2At
Fb - Fi
=
C P
2At
m =
a +
At
Fi
=
C P
2At
+
At
Fi
C =
kb
kb + km
Criterio de Falla (Goodman modificado):
a
Se
+
S t
m
= 1

## Slide 12
Uniones con empaquetadura:
Fi > Ag p0
Fm> Ag m p
Ag : Area de la empaquetadura
p0 : Presión mínima de sellado en la empaquetadura
m : Factor de empaquetadura ( 2 a 4)
p : Presión bajo la cual se tiende a la separación de las
mitades de unión

## Slide 13
EJEMPLO:
DATOS:
Rosca cuadrada
6 hilos por pulgada
Doble entrada (rosca doble)
Diámtero mayor = 1 pulgada
 = c = 0.08
dc = 1.25 pulgadas
F = 1500 lb por tornillo
Rosca cuadrada
normalizada
dm = d -
p
2
p =
1
6
l = n p
dr = d - p
dm = 0.9167 pulg
dr = 0.8333 pulg
l = 0.333 pulg

## Slide 14
T =
F dm
2
l +   dm
 dm -  l
+
F c dc
2
Par contra la carga:
T =
1500 · 0.9167
2
0.33 +  0.08 ·0.9167
 0.9167 - 0.08 ·0.33
+
1500 ·0.08 ·1.25
2
T = 136 + 75 = 211 lb · pulg

## Slide 15
Par a favor de la carga:
T =
F dm
2
  dm - 1
 dm + l
+
F c dc
2
T =
 0.08 ·0.9167 - 0.333
 0.9167 + 0.08 · 0.333
+
1500 · 0.9167
2
1500 ·0.08 ·1.25
2
T = -24.4 + 75  50 lb · pulg

## Slide 16
Eficiencia:
e =
F l
2 T
e =
1500 · 0.333
2 ·211
e = 37.7 %

## Slide 17
EJEMPLO:
DATOS:
Pi = 0 – 36 kip
dp= 5/8“
Se’ = 18.4 kpsi
Ep = 30 Mpsi
Ee = 12 Mpsi
n = 3
l = 1.5”

## Slide 19
N
6
9
8
10
12
Fi
2.44
8.32
10.29
11.36
14.21

## Slide 20
REMACHES

## Slide 21
a) Carga de corte
b) Flexión del remache
c) Corte del remache
d) Falla por tracción en los
elementos
e) Aplastamiento del remache
sobre los elementos
f) Desgarre por corte
g) Desgarre por corte

## Slide 22
Esfuerzo normal en el remache por flexión (b):
 =
M
I/c
=
F t/2
I/c
Esfuerzo de corte en el remache (c):
 =
F
A
Esfuerzo normal de tracción en uno de los elementos de unión (d) :
 =
F
A
Esfuerzo normal de aplastamiento en el remache o elementos (e) :
 =
F
A
A = t · d

## Slide 23
Fallas por desgarre de elementos (f y g) :
x
x
x >1.5 d

## Slide 24
CENTROIDE DE GRUPOS DE PERNOS O REMACHES :
A1
A2
A3
A4
A5
y
y
x
x
 Ai xi
x =
 Ai
 Ai yi
y =
 Ai
0
G

## Slide 25
EJEMPLO :
250
300
75
75
60
60
15
200
10
F=16 kN
Carga cortante primaria
por perno :
F`=
V
n
Cargas cortantes secundarias:
rn
M rn
rA2 + rB2 +···
Fn``=
M = F``A rA + F``B rB+··
D
C
B
A
425
50

## Slide 26
C
B
D
A
M
V
FD`
FC`
FB`
FA`
FD``
FC``
FB``
FA``
FD
FC
FB
FA
rD
rC
rB
rA
F`=
V
n
=
16
4
= 4 kN
Carga cortante primaria por perno :
Cargas cortantes secundarias:
FA``=
FB``=
FC``=
FD``
M = V ·R = 16 · 425 = 6800 N·m
 602 + 752 = 96 mm
r =
M r
4 ·r2
F``=
6800
4 ·96
=
= 17.7 kN
FA =
FB = 21 kN
FC =
FD= 13.8 kN

## Slide 27
 =
F
A
Esfuerzo de corte máximo en pernos A y B:
=
21 · 103
 d2/4
Esfuerzo de aplastamiento (en viga canal):
 =
F
A
=
V
 d2/4
=
21 · 103
10 · d
V
t ·d
=
Esfuerzo crítico por flexión en la barra (sección que pasa por A y B):
 =
M
I/c
M = F ·(300+50) = 5600 Nm
I = Ibarra - 2(Iagujeros+ d2A)
200
15
d
I = (15 ·2003)/12 - 2{ (15 ·d3)/12+ d2 15 ·d)}

## Slide 28
CHAVETAS

## Slide 29
F
F
t
r
Ecuación de diseño, esfuerzo de corte:
Ssy
n
=  =
t ·l
F
Ecuación de diseño, esfuerzo normal de aplastamiento:
Sy
n
=  =
t ·l /2
F

## Slide 30
UNIONES DE SOLDADURA

## Slide 31
 =
F
h · l

## Slide 32


max
1
2
F
2hl
F
2hl
F
hl
A = h ·l ·cos 45
Area de garganta:
Esfuerzo normal en x:
x =
F
A
=
F
0.707 ·h ·l
A = 0.707 ·h ·l
1 =
F
2hl
+
F
2hl
+
hl
F

2
2
1 = 1.618
F
2hl
 max =
F
2hl
+
hl
F

2
2
= 1.118
hl
F

## Slide 33
Flexión en uniones soldadas:
´ =
F
y
x
b
d
h
y
z
h
d
Esfuerzo de corte primario:
 =
Mc
I
V
A
V : fuerza de corte
A : área total de garganta
Esfuerzo normal de flexión:
=
M d/2
0.707 bd2 h/2
=
1.414 M
b d h
Momento unitario de inercia:
Iu =
bd2
2
Momento de inercia garganta:
I =0.707
bd2
2

## Slide 34
Torsión en uniones soldadas:
0
r
r0
F

`
``
0`
´ =
V
A
´´=
Mr
J
A : área de garganta de todas las soldaduras
M : momento
J : momento polar de inercia

## Slide 37
EJEMPLO:
6
200
6
6
6
6
100
190
50 kN
56
y
Ubicación del centroide del grupo de soldaduras:
d
x =
2
562
y =
2 ·56+190
190
56
=
190
2
= 95
= 10.4

## Slide 38
190
56
95
M
V
25 kN
110.4
10.4
100
M = 25 ·110.4 Nm
8b3+6bd2+d3
J =
12
-
b4
2b+d
8(56)3+6(56)(190)2+(190)3
J =
12
-
(56)4
2(56)+190
J = 1.6 · 106 mm3
A = 0.707 h(2b+d)=0.707 ·6 ·(2 ·56+190)
A = 1280 mm2

## Slide 39
A
B

y´´
x´´
x´
y
x
Esfuerzo cortante primario:
x´=
F
A
=
25000
1280
= 19.5 MPa
Esfuerzos cortantes secundarios:
x´´=
M rx
J
=
2760 ·103 ·95
7.07 ·103
= 37.1 MPa
y´´=
M ry
J
=
2760 ·103 ·45.6
7.07 ·103
= 17.8 MPa
Esfuerzos máximo:
 y 2 + x 2 =  (37.1)2+(19.5+17.8)2
 =
 = 52.6 MPa