## Slide 1: Bases Generales (Parte I apunte Prof. Pascual: “El arte de Mantener”)

## Slide 2: Mantenimiento dentro de la empresa
Estrategia
  Mantener los equipos en operación
  Reducir numero de fallas
  Minimizar costos
  Maximizar disponibilidad

## Slide 3: Mantenimiento dentro de la empresa
Tipo de mantenimiento
  Mantenimiento preventivo (sistemático)
  Mantenimiento predictivo (centrado en la condición)
  Mantenimiento proactivo para evitar aparición o recurrencia.
  Mantenimiento correctivo (luego de una falla)

## Slide 4: Mantenimiento dentro de la empresa

## Slide 5: Estructura de Costos
Costo global = Costo intervención + Costo de falla + Costo almacenamiento + Costo sobre-intervención
  Costo Intervención (Ci) (por unidad de tiempo = ci)
    Mano de obra
    Material fungible
    Repuestos
  Costo de Falla (Cf) (por unidad de tiempo = cf)
    Ingresos no percibidos
    Gastos extras de producción
    Materia prima no utilizada

## Slide 6: Estructura de Costos
  Costo de almacenamiento Ca (por unidad de tiempo = ca)
    Interés financiero por capital detenido
    Mano de obra dedicada a gestión e inventario
    Costos de explotación de edificio (energía, mantención)
    Depreciación comercial
    Etc
  Costo de sobre-intervención
    Costo de equipos con mayores costos iniciales, pero menor costo de ciclo de vida (menores costos de mantenimiento, almacenamiento, vida útil mayor, etc).

## Slide 7: Proyecto Semestral Informe Nº1 (presentación: miércoles y viernes de la semana 3)
Introducción
Objetivos
Antecedentes de la empresa (breve no más de una plana)
Descripción del equipo (funcionamiento, propósito dentro de la empresa, etc)
Diagrama funcional de bloques
Condiciones actuales de operación y mantención
Análisis de Modo de falla (FMECA)
Árbol de falla
Análisis de costos (intervención, falla, almacenamiento, costo de cada falla)
Análisis de Pareto
Conclusiones preliminares

## Slide 8: Diagrama Funcional de Bloques
Define la relación entre los subsistemas funcionales del equipo.
Define las entradas y salidas del equipo.
Equipo
Subsistemas
Entradas
Salidas

## Slide 9: Diagrama Funcional de Bloques
Ejemplo

## Slide 10: Análisis de Modo de Falla
Causa raíz
Posibles efectos
Medios de detección
Medidas de prevención
Frecuencia
Criticidad de los efectos

## Slide 11: Análisis de Modo de Falla
Etapas:
  Recopilación de la información (planos, especificaciones, historial de fallas, etc)
  Preparar lista de componentes (funciones, condiciones de operación, diagrama funcional de bloques)
  Definir nivel de criticidad, usualmente:

## Slide 12: Análisis de Modo de Falla
Para definir el nivel de criticidad

## Slide 13
Construcción del FMECA

## Slide 14: Árbol de Falla

## Slide 15: Árbol de Falla

## Slide 16: Árbol de Falla
Ejemplo

## Slide 17: Análisis de Pareto

## Slide 18: Análisis de Pareto

## Slide 19: Análisis de Pareto