## Slide 1: Auxiliar 2: “SIMULACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN CON ARENA”
ME57A Mantención de Maquinaria
Nibaldo Retamal C.
11 de Agosto de 2006

## Slide 2: Objetivo
Se trata de simular el proceso de fabricación de un producto que está compuesto por 3 elementos: 2 tapas (la superior y la inferior), y el interior.

## Slide 3: Datos del Proceso
Las tapas llegan a la línea de fabricación según un proceso de Poisson de media 5 tapas/hora.
El 50% son tapas superiores y el otro 50% inferiores.
Una vez recibidas, es necesario pintarlas, para lo que pasan de una en una; por un proceso de pintura cuya duración es independiente de la clase de tapa que se trate; se ha comprobado que se distribuye según una triangular de tiempo mínimo 6, medio 9 y máximo 12 minutos.
Hay un control de calidad del proceso de pintura que separa las tapas correctamente pintadas (el 95%) de las defectuosas, las cuales vuelven al proceso de pintura de nuevo.

## Slide 4: Datos del Proceso
Por otra parte, el elemento interior del producto final, llega a la línea de fabricación empaquetado en cajas de 3 unidades, siguiendo una distribución exponencial de media 64 minutos.
El proceso de desempaquetado lo realiza una máquina que tarda en realizar el trabajo un tiempo que se distribuye según una uniforme entre 30 y 50 minutos.
Además, esta misma máquina separa las unidades defectuosas (el 10%) y las envía a chatarra.

## Slide 5: Datos del Proceso
Posteriormente, se tiene una máquina que hace el ensamblaje de una tapa superior, una inferior y un elemento interior para constituir el producto final.
El tiempo de ensamblado se distribuye según una normal de media 15 minutos y varianza 10 minutos.
Se trata de simular el proceso para calcular cuantas unidades del producto final es posible fabricar en 1 mes (30 días) con jornadas de 8 horas.