## Slide 1: Determinación experimental de ciclos de conducción de vehículos livianos para la ciudad de Santiago
XI Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte
20 al 24 Octubre 2003, Santiago, Chile
Expone: Mauricio Osses
maosses@ing.uchile.cl) Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Chile
Co-autor:
Diego Rojas, CONASET

## Slide 2: Resumen
Objetivo: determinar experimentalmente ciclos de conducción dependientes de la velocidad media del recorrido, para vehículos livianos de pasajeros
La metodología consta de 3 etapas:
  Selección de arcos viales
  Medición de trazas velocidad-tiempo
  Procesamiento (agrupación de microciclos)
Obtención de 10 ciclos para Santiago
Promedio de velocidad 26.69 km/hr, aceleración 1.00 m/s2, tiempo detenido 22.14%

## Slide 3: Introducción
Un ciclo de conducción se define como una secuencia tiempo-velocidad obtenida a partir de información estadísticamente representativa de un área determinada
Los ciclos de conducción se utilizan para obtener factores experimentales de emisión de contaminantes atmosféricos generados por vehículos motorizados
El ciclo de conducción debe reflejar la dinámica de conducción observada en operación real
La metodología propuesta considera específicamente las variables de aceleración instantánea para distintos niveles de velocidad y se asegura semejanza mediante un algoritmo de optimización basado en comparación de matrices aceleración-velocidad

## Slide 4: Selección de recorridos
La selección de recorridos se efectuó a partir de la Red Vial ESTRAUS 1997 de Santiago (7567 arcos, 12 categorías)
Los criterios de selección son:
Velocidad media
Flujo total
Tipo de arco
Distribución geográfica
Vías prioritarias de TP
Porcentaje de taxis
Arcos saturados en PM
Se encontraron 23 combinaciones no vacías y 186 arcos, generando 12 circuitos finales

## Slide 5: Toma de datos
Se utilizó un vehículo instrumentado conducido por distintas personas en diferentes horarios.
Se recorrieron los circuitos definidos previamente, registrando datos de tiempo y velocidad, de acuerdo al método del vehículo flotante.

## Slide 6: Toma de datos
Se recolectaron 10 horas (36,000 segundos) de observaciones velocidad-tiempo (curva de trabajo)

## Slide 7: Procesamiento de información
Agrupación de arcos viales por velocidad media
Caracterización de variables relevantes
Determinación y caracterización de microciclos
Obtención de trazas representativas

## Slide 8: Agrupación de arcos por velocidad media
La información total se subdivide por arcos viales de la red ESTRAUS
Los datos se clasifican según su velocidad media en 10 grupos (curva de trabajo)

## Slide 9: Caracterización de variables relevantes
Se eliminan los periodos con velocidad nula y se asegura continuidad (curva de operación)
La dinámica de conducción se define por:
Tiempo detenido (%)
Tiempo en operación (%)
Velocidad media (km/h)
Aceleración media (m/s2)
Desaceleración media (m/s2)
Se construye una matriz de frecuencia velocidad-aceleración

## Slide 10: Determinación y caracterización de microciclos
Se define como microciclo a una traza de la curva de operación que se encuentra entre dos intersecciones consecutivas de la velocidad promedio
Cada microciclo tiene una matriz de frecuencia asociada, utilizando los mismos parámetros de la curva de operación principal

## Slide 11: Obtención de trazas representativas
El procedimiento se inicia calculando la matriz de frecuencia M’ de cada curva de operación
De todos los microciclos disponibles, se escoge en primer lugar aquel cuya matriz de frecuencia tenga el mejor coeficiente de correlación con M’
Posteriormente, se agregan otros microciclos de manera tal que la matriz de frecuencia conjunta ofrezca un coeficiente de correlación optimizado
Finalmente, se agregan periodos de velocidad nula hasta completar ciclos de 240 segundos de duración (Ciclo de Automóviles de Santiago, CASxx)

## Slide 12: Ciclos de conducción
Se obtuvieron 10 ciclos de conducción para vehículos livianos de pasajeros, cada uno asociado a un rango de velocidad media
Los ciclos obtenidos presentan correlaciones por sobre 99% al ser comparados con las curvas experimentales originales, garantizando que se mantienen las características de dinámica de conducción observadas en los circuitos reales

## Slide 13: Ciclos de conducción
Parámetros de comparación | Curva de trabajo | Ciclo CAS40
# Paradas | 35 | 2
% Tiempo detenido % Tiempo operación % Tiempo acelerando % Tiempo frenando % Tiempo crucero | 8.13 91.87 36.65 35.31 19.91 | 7.50 92.50 36.67 34.17 21.67
Velocidad promedio (km/h) Velocidad máxima (km/h) | 34.84 79.64 | 33.31 70.79
Aceleración promedio (m/s2) Frenada promedio (m/s2) | 0.94 -0.96 | 0.91 -0.98
Distancia recorrida (m) | 48984 | 2220
% Correlación | 100 | 99.28
# Intervalos velocidades # Intervalos aceleraciones # Intervalos frenadas | 10 15 15 | 10 15 15
Rango de velocidad (km/h) | Duración total (m) | Índice de correlación (%)
0-5 | 1760 | 99.84
5-10 | 4610 | 99.76
10-15 | 5150 | 99.93
15-20 | 5353 | 99.95
20-30 | 6346 | 99.79
30-40 | 4984 | 99.28
40-50 | 3429 | 99.66
50-60 | 1523 | 99.74
60-70 | 2005 | 99.93
70-80 | 877 | 96.67

## Slide 14: Utilización de los ciclos de conducción
NO
N2O
CO
NH3
HC
CH4
PM
CO2

## Slide 15
Mayores antecedentes contactarse con Mauricio Osses
maosses@ing.uchile.cl