## Slide 1: Introducción: Métodos de Explotación Subterráneos
Enrique Rubio

## Slide 2: Excavaciones Subterráneas
Enrique Rubio

## Slide 3: Proceso de Escalamiento
UCS
Lab
Caracterización del
Macizo Rocoso
Resistencia del
Macizo Rocoso?

## Slide 4: Macizo Rocoso (Hoek and Brown, 1980)

## Slide 5: Modelos Constitutivos Macizo Rocoso
A mayor confinamiento:
  La resistencia máxima aumenta
  De frágil a dúctil, comportamiento plástico
  La resistencia residual aumenta considerablemente
Ensayos triaxiales en Marble Tenessee,
Wawersik and Fairhurst, 1970

## Slide 6: Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown (1980, 1995)
GSI >=25
GSI <25
Resistencia a la compresión no confinada roca intacta
Notes: <date/time>

## Slide 7: Efecto de Escalamiento de Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown para granito de la mina Lac du Bonnet basado en resistencia de laboratorio, post falla y iniciación de fractura basado en monitoreo sísmico
Martin, 1994 The progressive fracture of Lac DuBonnet Granite , Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 31 643-59

## Slide 8: Equivalencia Hoek and Brown Mohr Coulomb
Hoek and Brown envolvente para
  UCS=100 MPa
  Mi=25
  GSI=65
La envolvente de falla de H-B es no lineal, por lo tanto se debe resolver para cada caso

## Slide 9: Algunas Relaciones de Interés
Módulo de elasticidad del macizo rocoso en función de los índice de calidad de macizo rocoso

## Slide 10: Ángulo de Fracturamiento y Esfuerzo Principal
Relación entre la magnitud del esfuerzo principal y el ángulo de fracturamiento
Esta relación permite entender el modo de falla
  Macizo rocoso
  Estructura
El plano de mayor debilidad se produce en:
Falla en macizo rocoso

## Slide 11: Planos de fracturamiento vs Esfuerzo Deviatorico
El esfuerzo deviatorico como factor causal de la falla para diferentes niveles de confinamiento
Donath, 1972
McLamore and Gray, 1967

## Slide 12: Criterios de diseño subterráneos
Esfuerzos
Estructural
Cuantificar el daño y diseñar soporte

## Slide 13: Solución de Kirsch
A
B
A
B

## Slide 14: Ejemplo de Kirsch
Se impone la condición de resistencia 16 MPa a la compresión ci =1-3
  =-26, 26
Se impone condición de resistencia a la tracción to=0
  =79, 101

## Slide 15: Daño y sismicidad
Se utiliza un modelo numérico para estimar contornos de esfuerzo
Se grafica el esfuerzo deviatorico
Se compara con una envolvente de falla del sistema minero ci
Lo último se obtiene con microsismica

## Slide 16: Diseño de Pilares Mineros I
Notes: <date/time>

## Slide 17: Motivación: Necesario para el Diseño
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Notes: <date/time>

## Slide 18: Motivación
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Factor de Seguridad del Diseño
Factor mayor a 1
La tendencia actual es calcular la confiabilidad del diseño
Aproximación probabilística al diseño de minas
Notes: <date/time>

## Slide 19
GSI (Geologic Strength index), índice geológico de resistencia
GSI=RMR(76)
Notes: <date/time>

## Slide 20: Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown (1980, 1995)
GSI >=25
GSI <25
Resistencia a la compresión no confinada roca intacta
Notes: <date/time>

## Slide 21: Constante mi para Distintos Tipos de Roca Intacta

## Slide 22: Efecto de Escalamiento de Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown para granito de la mina Lac du Bonnet basado en resistencia de laboratorio, post falla y iniciación de fractura basado en monitoreo sísmico
Martin, 1994 The progressive fracture of Lac DuBonnet Granite , Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 31 643-59

## Slide 23: Diseño de Pilares
El objetivo es maximizar la recuperación de la unidad básica de explotación a través de un diseño seguro y viable
El diseño de pilares debe obedecer a un análisis de las cargas o solicitaciones y la resistencia del macizo rocoso.

## Slide 24: Carga Sobre el Pilar
Se produce re distribución de esfuerzos al realizar minería de la cámara de producción
Los esfuerzos tienden a ser mayores en las esquinas produciendo fallas por exceso de cizalle

## Slide 25: Carga Vertical Sobre el Pilar
Carga litoestatica
Estimación del esfuerzo inducido
MPa
Carga litoestatica (MPa)
Recuperación Minera

## Slide 26: Área Tributarea

## Slide 27: Concentración de Esfuerzos como Función de la Recuperación

## Slide 28: Área Tributaria para Muros y Pilares Rectangulares

## Slide 29: Tracción Sobre el Techo del Caserón
Luz máxima para un estrato de roca
L
t
E: Módulo de elasticidad del macizo rocoso
peso específico de la roca
El fallamiento del techo del caserón va a generalmente ser debido al esfuerzo de tracción y no de corte

## Slide 30: Resistencia de Pilares Mineros
Hardy and Agapito (1977)
Obert and Duvall (1967)
Salamon and Munro (1967), Holland (1964)
S, especimen
P, Pilar
Medidos en pilares cúbicos W/H=1

## Slide 31: Constantes Utilizadas Para El Diseño de Pilares

## Slide 32: Ajustando el Valor de Resistencia del Pilar
Escalamiento del espécimen
Resistencia del pilar Obert and Duvall
Simplemente utilizar el criterio de Hoek and Brown

## Slide 33: Otros Ábacos Empíricos
Estos gráficos se utilizan en roca competente y se refieren a casos estudiados en Norteamérica
Considera el hecho que los pilares mineros poseen algún grado de confinamiento el cual se estima con modelos numéricos
Lunder y Pakalnis, 1997. Resistencia de pilar en función del esfuerzo normalizado vs la geometría del pilar.

## Slide 34: Resistencia como función del Confinamiento del Pilar
Se define el confinamiento medio del pilar
Esta formula nace del análisis de múltiples geometrías modeladas numéricamente y estimación del confinamiento al interior del pilar
Lunder y Pakalnis, 1997. Resistencia de pilar en función del esfuerzo normalizado vs el confinamiento medio normalizado

## Slide 35: Resistencia de Pilares Para Roca Competente
Pakalnis Y Lunde (1997) proponen una relación para estimar la resistencia del pilar considerando el confinamiento medio de los pilares

## Slide 36: Factor of Safety
El 100% de los pilares diseñados con un FS mayor 1.6 se ha mantenido estable
Esta relación corresponde a la experiencia de 1 mina, cada operación debería tener sus propios estándares
Retro-análisis de pilares de minas de carbón Sudafricanas, Salamon y Munro (1967)

## Slide 37: La Importancia de W/H
La esbeltez del pilar define el grado de confinamiento de este
Para pilares con relaciones W/H menor a 4 se produce el fenómeno de relajación post falla (strain softenning).
Este ábaco es fundamental para entender el estallido de roca en minería profunda
Das, 1986. Curvas de esfuerzo deformación completas para testigo de pilares de carbón. Modelamiento de relajación post falla

## Slide 38: Ejemplos de Diseño Minas de Carbón US y Canadá
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 39: Ejemplos de Diseño de Minas de R&P en Yacimientos Metálicos
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 40: Ejemplos de Diseño de R&P en Yacimientos No Metalicos
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 41: Ejemplo
Diseñar los caserones y pilares para un yacimiento mantiforme de 10m de potencia que se encuentra a una profundidad de 200m
Las características de la roca de caja y mineral se presentan a continuación:

## Slide 42: Datos
Item | Rc Caja | Rc Mx
Peso (KN/m3) | 22 | 30
UCS (MPa) | 120 | 200
T (MPa) | 5 | 7
C (MPa) | 12 | 20
Fric angl. | 37 | 42
Roca | Sedimentaria alterada | Gabro
Estructuras | Fracturado en bloques, calidad de estructuras regular | Fracturado en bloques, calidad de estructuras buena
E (GPa) | 32 | 50

## Slide 43: Luz Máxima y Dilución

## Slide 44: Resistencia del Pilar Unitario

## Slide 45: Diseño de Pilares

## Slide 46: Auxiliar
Repetir ejercicio
  En vez de usar GSI estimar el RMR 76
  La profundidad del cuerpo mineralizado varia entre 1000 a 1100 metros
  Utilizar el método de Hoek and Brown para estimar la resistencia de un pilar unitario
  Utilizar una formula de resistencia de pilar de Obert and Duvall
Diseñar pilares rectangulares y muros
Realizar el diseño de la mina pensar en cuanto pilares se pueden introducir en el ancho del cuerpo mineralizado y en la corrida