## Slide 1: Diseño de Pilares Mineros I
Enrique Rubio
Notes: <date/time>

## Slide 2: Motivación: Necesario para el Diseño
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Notes: <date/time>

## Slide 3: Motivación
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Factor de Seguridad del Diseño
Factor mayor a 1
La tendencia actual es calcular la confiabilidad del diseño
Aproximación probabilística al diseño de minas
Notes: <date/time>

## Slide 4
GSI (Geologic Strength index), índice geológico de resistencia
GSI=RMR(76)
Notes: <date/time>

## Slide 5: Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown (1980, 1995)
GSI >=25
GSI <25
Resistencia a la compresión no confinada roca intacta
Notes: <date/time>

## Slide 6: Constante mi para Distintos Tipos de Roca Intacta

## Slide 7: Efecto de Escalamiento de Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown para granito de la mina Lac du Bonnet basado en resistencia de laboratorio, post falla y iniciación de fractura basado en monitoreo sísmico
Martin, 1994 The progressive fracture of Lac DuBonnet Granite , Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 31 643-59

## Slide 8: Diseño de Pilares
El objetivo es maximizar la recuperación de la unidad básica de explotación a través de un diseño seguro y viable
El diseño de pilares debe obedecer a un análisis de las cargas o solicitaciones y la resistencia del macizo rocoso.

## Slide 9: Carga Sobre el Pilar
Se produce re distribución de esfuerzos al realizar minería de la cámara de producción
Los esfuerzos tienden a ser mayores en las esquinas produciendo fallas por exceso de cizalle

## Slide 10: Carga Vertical Sobre el Pilar
Carga litoestatica
Estimación del esfuerzo inducido
MPa
Carga litoestatica (MPa)
Recuperación Minera

## Slide 11: Área Tributarea

## Slide 12: Concentración de Esfuerzos como Función de la Recuperación

## Slide 13: Área Tributaria para Muros y Pilares Rectangulares

## Slide 14: Tracción Sobre el Techo del Caserón
Luz máxima para un estrato de roca
L
t
E: Módulo de elasticidad del macizo rocoso
peso específico de la roca
El fallamiento del techo del caserón va a generalmente ser debido al esfuerzo de tracción y no de corte

## Slide 15: Resistencia de Pilares Mineros
Hardy and Agapito (1977)
Obert and Duvall (1967)
Salamon and Munro (1967), Holland (1964)
S, especimen
P, Pilar
Medidos en pilares cúbicos W/H=1

## Slide 16: Constantes Utilizadas Para El Diseño de Pilares

## Slide 17: Ajustando el Valor de Resistencia del Pilar
Escalamiento del espécimen
Resistencia del pilar Obert and Duvall
Simplemente utilizar el criterio de Hoek and Brown

## Slide 18: Otros Ábacos Empíricos
Estos gráficos se utilizan en roca competente y se refieren a casos estudiados en Norteamérica
Considera el hecho que los pilares mineros poseen algún grado de confinamiento el cual se estima con modelos numéricos
Lunder y Pakalnis, 1997. Resistencia de pilar en función del esfuerzo normalizado vs la geometría del pilar.

## Slide 19: Resistencia como función del Confinamiento del Pilar
Se define el confinamiento medio del pilar
Esta formula nace del análisis de múltiples geometrías modeladas numéricamente y estimación del confinamiento al interior del pilar
Lunder y Pakalnis, 1997. Resistencia de pilar en función del esfuerzo normalizado vs el confinamiento medio normalizado

## Slide 20: Resistencia de Pilares Para Roca Competente
Pakalnis Y Lunde (1997) proponen una relación para estimar la resistencia del pilar considerando el confinamiento medio de los pilares

## Slide 21: Factor of Safety
El 100% de los pilares diseñados con un FS mayor 1.6 se ha mantenido estable
Esta relación corresponde a la experiencia de 1 mina, cada operación debería tener sus propios estándares
Retro-análisis de pilares de minas de carbón Sudafricanas, Salamon y Munro (1967)

## Slide 22: La Importancia de W/H
La esbeltez del pilar define el grado de confinamiento de este
Para pilares con relaciones W/H menor a 4 se produce el fenómeno de relajación post falla (strain softenning).
Este ábaco es fundamental para entender el estallido de roca en minería profunda
Das, 1986. Curvas de esfuerzo deformación completas para testigo de pilares de carbón. Modelamiento de relajación post falla

## Slide 23: Ejemplos de Diseño Minas de Carbón US y Canadá
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 24: Ejemplos de Diseño de Minas de R&P en Yacimientos Metálicos
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 25: Ejemplos de Diseño de R&P en Yacimientos No Metalicos
W Hustrulid y R Bullock, 2001, Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies

## Slide 26: Ejemplo
Diseñar los caserones y pilares para un yacimiento mantiforme de 10m de potencia que se encuentra a una profundidad de 200m
Las características de la roca de caja y mineral se presentan a continuación:

## Slide 27: Datos
Item | Rc Caja | Rc Mx
Peso (KN/m3) | 22 | 30
UCS (MPa) | 120 | 200
T (MPa) | 5 | 7
C (MPa) | 12 | 20
Fric angl. | 37 | 42
Roca | Sedimentaria alterada | Gabro
Estructuras | Fracturado en bloques, calidad de estructuras regular | Fracturado en bloques, calidad de estructuras buena
E (GPa) | 32 | 50

## Slide 28: Luz Máxima y Dilución

## Slide 29: Resistencia del Pilar Unitario

## Slide 30: Diseño de Pilares

## Slide 31: Auxiliar
Repetir ejercicio
  En vez de usar GSI estimar el RMR 76
  La profundidad del cuerpo mineralizado varia entre 1000 a 1100 metros
  Utilizar el método de Hoek and Brown para estimar la resistencia de un pilar unitario
  Utilizar una formula de resistencia de pilar de Obert and Duvall
Diseñar pilares rectangulares y muros
Realizar el diseño de la mina pensar en cuanto pilares se pueden introducir en el ancho del cuerpo mineralizado y en la corrida